## Slide 2
منبع: کتاب کنترل کیفیت آماری
نویسنده: داگلاس سی. مونتگومری
ترجمه دکتر رسول نورالسناء
عنوان درس: کنترل کیفیت آماری

## Slide 3
فصل اول: بهبود کیفیت در محیط های تجاری مدرن
فصل پنجم: روش ها و فلسفه کنترل فرایند آماری
فصل ششم: نمودارهای کنترل برای مشخصه های متغیر
فصل هفتم: نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
فصل هشتم: تحلیل قابلیت فرآیند و سیستم اندازه گیری
فصل یازدهم: نمونه گیری پذیرش انباشته به انباشته برای مشخصه های وصفی
موضوعات درس

## Slide 4
احتمالات و آمار مهندسی بویژه موارد زیر:
  مبانی احتمالات
  متغیرهای تصادفی پیوسته و توزیع احتمال مربوطه: توزیع نرمال، توزیع نرمال استاندارد، و توزیع نمایی
  متغیرهای تصادفی گسسته و توزیع احتمال مربوطه : توزیع برنولی، توزیع دوجمله ای (بینم)، و توزیع پواسان
  آزمون فرض و خطاهای نوع I و II
پیش نیازها

## Slide 5
آزمون میان ترم: 6 نمره (بدون حذف)
آزمون پایان ترم: 14 نمره (کتاب باز)
تاریخ و نحوه ارزیابی

## Slide 6
کیفیت چیست؟
كيفيت
عين
واقعیت شي
ذهن
مطلوبیت

## Slide 7
کروسبی (1979): كيفيت تطابق با نيازهايي است كه به صورت مشخصات طراحي بيان مي شود.
دمینگ (1986): كيفيت یعنی برآورده کردن نيازهاي حال و آينده مشتري.
تاگوچی (1987): فقدان كيفيت ضرري است كه يك محصول از زماني كه به بازار مي آيد، در جامعه بوجود مي‌آورد.
جوران: کیفیت یعنی شايستگي جهت يك استفاده بخصوص.
انجمن كيفيت آمريكا (www.ASQ.org): كيفيت به همه آن ويژگي هايي از محصول اعم از كالا يا خدمات گفته مي شود كه مي توانند نيازهاي تعريف شد هاي را برآورده سازند.
کیفیت چیست؟

## Slide 8
تعریف جدید کیفیت از منظر فنی و آماری:
كيفيت معكوس پراكندگي است.
هر چه پراكندگي كمتر = كيفيت بيشتر
کیفیت چیست؟

## Slide 9
accuracyصحت:
precisionدقت:
نه صحيح
نه دقيق
صحيح نيست
دقيق هست
هم صحيح
هم دقيق
صحيح است
دقيق نيست
در كنترل كيفيت تنها بر دقت تمركز داريم

Accepted

Accepted
مفهوم پراکندگی و کیفیت

## Slide 10
اعمال ضوابط و راهنمايي ها در مورد كسي يا چيزي
جهت اطمينان از كسب نتايج مورد نظر
مفهوم کنترل

## Slide 11
سيستمي است با:
هدف: رسيدن به سطح مطلوبي از كيفيت
  محصول
  فرآيند
  خدمات
  و
نگهداري آن سطح با:
  برنامه ريزي دقيق
  ماشين آلات مناسب
  بازرسي مستمر و ...
کنترل کیفیت

## Slide 12
در بازرسي به كيفيت محصولي كه ساخته شده اهميت داده مي شود.
كار بازرسي با تعيين محصول خوب يا بد پايان مي يابد.
كنترل كيفيت به فرآيند توليدي كه محصول را مي سازد توجه مي كند.
درباره آينده تصميم گيري مي شود.
امكانات توليد را به نحوي تنظيم مي كند كه هميشه محصول خوب توليد شود.
بازرسي هم يكي از ابزار هاي كنترل كيفيت است.
اگر برنامه كنترل كيفيت خوب انجام شود حتي ممكن است نياز به بازرسي از بين برود.
تفاوت کنترل کیفیت با بازرسی

## Slide 13
تاریخچه کیفیت
درسال 1924 دکتر شوهارت مطالعه کنترل کیفیت آماری SQC را در آزمايشگاه هاي بل در نيويورك آغاز نمود و اساس نمودارهای کنترل را پایه گذاری کرد.
در اواسط دهه 1930 فنون کنترل فرایند آماری به طور وسیعی در شرکت وسترن الکتریک (شاخه تولیدی سیستم بل) بکار گرفته شد امّا اهمیت آن هنوز در صنعت آمریکا ناشناخته بود.
در زمان جنگ جهانی دوم بحث کنترل کیفیت آماری در صنایع تولیدی مختلف پذیرفته و بکار گرفته شد و فنون آماری در بحث کنترل کیفیت جایگاه مهمّی پیدا کرد.
در سال 1946 انجمن کنترل کیفیت آمریکا (ASQ) پایه گذاری شد.
در سال 1950 ادوارد دمینگ آمریکایی پس از آشنایی با روش SQC، مهندسان و مدیران ارشد سازمانهای بزرگ ژاپنی را آموزش داد.
پايه اول مديريت كيفيت نیز توسط دمينگ در سالهاي پس از جنگ جهاني د وم در ژاپن پي ريزي شد. فعالیتهای دمينگ در آغاز بر پايه فنون آماري كنترل كيفيت قرار داشت.
در سال ١٩٦٠ اولين دواير كنترل كيفيت به منظور بهبود كيفيت ايجاد شدند. همچنين كارگران ژاپني فنون ساده آماري را فرا گرفتند بطوريكه توانايي آنرا داشتند كه از اين فنون در فرآيندهاي بهبود مستمر براي افزايش كيفيت و كارآيي استفاده نمايند.
دردهه 1980مفهوم TQM منتشر شد و سرانجام در دهه 1990 ISO9000 و بعد از آن QS9000 بعنوان مدل جهانی و استاندارد جهانی برای سیستم کیفیت شناخته شدند.

## Slide 14
نگرش سنتی به کیفیت
بازرسي محصول
توليد محصول
تحويل محصول
منطبق به مشتري
دوباره‌كاري يا ضايع كردن محصول نامنطبق

## Slide 15
نگرش نوین به کیفیت
صداي فرآيند
صداي مشتري
داده ها
روش انجام كار/
تلفيق و تركيب منابع
محصولات/خدمات
روشهاي آماري
مشتريان
تعيين نيازها و
خواسته‌هاي مشتري
- نيروي انساني؛
- تجهيزات؛ مواد؛
- روشها؛ شرايط محيطي
سيستم/فرآيند
ستانده‌ها

## Slide 16
ابعاد کیفیت
عملکرد (آیا محصول می تواند وظیفه مورد نظر را انجام دهد؟)
قابلیت اطمینان (محصول هر چند وقت یکبار خراب می شود؟)
قابلیت دوام / عمر مفید (محصول چه مدت دوام می آورد؟)
قابلیت تعمیرپذیری (تعمیر محصول چقدرساده است؟)
زیبایی (محصول چقدر زیبا به نظر می رسد؟)
ویژگیها (محصول چه قابلیتهایی دارد و چه کارهایی انجام می دهد؟)
انطباق با استانداردها
کیفیت درک شده (محصول یا شرکت تولیدی آن از چه شهرتی برخوردار است؟)

## Slide 17
هزینه های کیفیت
هزینه های پیشگیری: آموزش، طراحی محصول و فرایند، کنترل فرایند، و ...
هزینه های ارزیابی: بازرسی مواد و قطعات ورودی، بازرسی محصول، آزمایشگاه، کالیبراسیون، و ...
هزینه های خرابی داخلی: ضایعات، دوباره کاری، تست دوباره، توقف خطوط و دستگاه های تولیدی، و ...
هزینه های خرابی خارجی: گارانتی، شکایات، و ...

## Slide 18
  روشها و فلسفه کنترل فرآیند آماری
  (Statistical Process Control/ SPC)

## Slide 19
در طبيعت هيچ دو چيزي شبيه هم نيستند.
وقتي گفته مي‌شود كه دو شي شبيه هم هستند به اين معني است كه با دقت‌هاي وسايل اندازه‌گيري موجود؛ نوسان بين آن دو قابل اندازه‌گيري نيست.
اين امر در مورد محصولات توليدي نيز صدق مي‌كند.
عدم تشابه بين دو محصول در يك ويژگي يكسان را نوسان گويند.
نوسان بين دو محصول از مقايسه بين ويژگيها يا خواص مشابه آنها صورت مي‌گيرد.
نوسان بين دو محصول ممكن است آنقدر ناچيز باشد كه آن دو شبيه به نظر برسند.
نوسان (VARIATION ) چيست ؟
وجود نوسانات و تغییرات، علت نیاز به کنترل کیفیت

## Slide 20
نقش انحرافات (نوسانات) در کیفیت:
تغییرات و نقش آنها در تولید
تاثير علل انتصابي بر ميانگين فرآيند
تاثير علل انتصابي بر پراكندگي فرآيند

## Slide 21
تغییرات به دو دسته تقسیم می شوند:
تغییرات ذاتی (تصادفی): این دسته از تغییرات همواره در فرآیندها وجود داشته و قادر به حذف کامل آنها نمی باشیم. به منظور کاهش این دسته از تغییرات نیازمند زمان و سرمایه زیاد و درگیر شدن مدیران ارشد هستیم (اقدامات سیستمی).
از نگاه کنترل کیفیت آماری، فرآیندی که فقط در حضور تغییرات تصادفی عمل می کند را ”فرآیند تحت کنترل“ می نامیم.
تغییرات و نقش آنها در تولید

## Slide 22
تغییرات خاص (با دلیل): این دسته از تغییرات همواره در فرآیندها وجود ندارند بلکه بصورت مقطعی در فرآیندها وارد شده و موجب می شوند فرآیند از کنترل خارج و قطعات و محصولات تولیدی نامنطبق شوند. این تغییرات دارای منابع مشخصی (دستگاه، اپراتور و یا مواد و قطعات ورودی) بوده و ما قادر به حذف کامل آنها می باشیم. به منظور حذف این تغییرات معمولا سرپرستان و کارشناسان خطوط تولیدی درگیر شده و در زمان کوتاه انجام می شود (اقدامات موضعی).
یکی از اهداف اصلی کنترل فرآیند آماری، شناسایی سریع انحرافات با دلیل و جلوگیری از محصولات معیوب می باشد.
تغییرات و نقش آنها در تولید

## Slide 23
Upper control limit
Lower control limit
Center line
اصول آماری نمودارهای کنترل
احتمال خطای نوع I برای نمودارهای کنترل: برداشت حالت خارج از کنترل فرآیند براساس نمودار کنترل، هنگامی که فرآیند واقعا تحت کنترل باشد.
احتمال خطای نوع II برای نمودارهای کنترل: برداشت حالت تحت کنترل فرآیند براساس نمودار کنترل، هنگامی که فرآیند واقعا تحت کنترل نباشد.
1- حدود کنترل

## Slide 24
Upper control limit
Lower control limit
Center line
اصول آماری نمودارهای کنترل
2- حدود هشدار و حدود احتمال

## Slide 25
3- اندازه نمونه و فراوانی نمونه گیری
اندازه نمونه های بزرگ در فواصل زمانی کوتاه دارای دقت بالایی هستند اما به دلیل بالا رفتن هزینه و کمبود ظرفیت منابع هر اندازه نمونه ای ممکن است مقدور نباشد.
بهترین حالت اندازه نمونه های کوچک در فواصل زمانی کوتاه است. با خودکار شدن خیلی از فعالیتها از جمله تست و کنترل قطعات, این مهم میسر شده است.
راههای تعیین اندازه نمونه:
1- منحنی مشخصه عملکرد (OC)
2- محاسبه متوسط طول دنباله
اصول آماری نمودارهای کنترل

## Slide 26
4- زیرگروههای منطقی
اصل کلی در زیرگروهها اینستکه اختلاف درون گروهها حداقل و اختلاف بین گروهها حداکثر باشد.
اصول آماری نمودارهای کنترل

## Slide 27
Upper control limit
Lower control limit
Center line
تجزیه و تحلیل روندهای نمودارهای کنترل
قوانین عمومی خارج از کنترل:
1- رسم يك نقطه خارج از حدود كنترل سه انحراف معیار
2- رسم دو نقطه از سه نقطه متوالي خارج از حدود هشدار دو انحراف معیار
3- رسم چهار نقطه از پنج نقطه متوالي خارج از حدود یک انحراف معیار
4- رسم هشت نقطه متوالی در یک طرف خط مرکزی
و .....

## Slide 28
ابزار هفتگانه کنترل فرآیند آماری (SPC) برای کاهش نوسانات فرآیند
5- نمودار هیسوگرام
6- برگه کنترل
7- نمودار پراکندگی
1- نمودار کنترل
2- نمودار پارتو
3- نمودار علت و معلول (استخوان ماهی)
4- نمودار تمرکز نقصها

## Slide 29
در مراحل اوليه كنترل و بهبود فرآيندها؛ غالباً جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز درباره فرآيند مورد مطالعه؛ ضروري مي‌باشد. برگه‌هاي ثبت داده‌ها براي شكل دادن به داده‌هاي جمع‌آوري شده در قالبي معين استفاده مي‌شوند تا بتوان به سادگي از داده‌ها استفاده و آنها را تحليل نمود. برگه‌هاي ثبت داده‌ها نقش بسزائي در اجرا ابزارها و تكنيكهاي كنترل كيفيت و بهبود فرآيندها به ويژه SPC ايفا مي‌كند.
ابزارهای هفتگانه کنترل فرآیند آماری (SPC)
1– برگه کنترل

## Slide 30
Chart: عوامل توقف
| ايراد برقي | ايراد مكانيكي | اپراتور | كمبود مواد اوليه | كيفيت مواد ورودي | قطع برق | نداشتن سفارش | ساير
East | 52 | 31 | 26 | 14 | 8 | 6 | 3 | 8
West | 0.35 | 0.56 | 0.74 | 0.83 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 1
ابزارهای هفتگانه کنترل فرآیند آماری (SPC)
2– نمودار پاراتو

## Slide 31
شرح مشکل
دستگاهها
نيروي انساني
روشها
مواد
اندازه‌ گيری
شرايط محيط كار
ابزارهای هفتگانه کنترل فرآیند آماری (SPC)
3– نمودار علت و معلول

## Slide 32
نمایش محل بروز نقصها بر روی تصویر شماتیک محصول
¨.˙̣·
¨.˙̣·
ابزارهای هفتگانه کنترل فرآیند آماری (SPC)
4– نمودار تمرکز نقص ها

## Slide 33
متغيرها: دو عاملي كه در نمودار پراكندگي مورد بررسي قرار مي‌گيرند؛ متغير ناميده مي‌شوند.
علت و معلول: رابطه بين دو متغير كه در نمودار پراكندگي مورد بررسي قرار مي‌گيرند يك رابطه علت و معلولي است و تغيير در يك متغير (متغير مستقل) باعث تغيير در متغير ديگر (متغير وابسته) مي‌شود.
همبستگي: همبستگي نشاندهنده ارتباط بين دو متغير است كه به سه صورت همبستگي مثبت؛ همبستگي منفي و عدم همبستگي مطرح است. در نمودار پراكندگي؛ شكل و جهت نقاط رسم شده نشاندهنده چگونگي همبستگي دو متغير است.
ابزارهای هفتگانه کنترل فرآیند آماری (SPC)
5– نمودار پراکندگی

## Slide 34
Chart: نمودار پراكندگي با همبستگي منفي
| 0.30000000000000032 | 0.8 | 0.5 | 0.60000000000000064 | 0.8 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7000000000000002 | 1.9000000000000001 | 2.1 | 2.2999999999999998 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.2000000000000002 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
East | 37 | 26 | 33 | 35 | 38 | 32 | 28 | 30 | 24 | 29 | 31 | 22 | 22 | 21 | 24 | 18 | 17 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 15 | 10 | 12 | 16 | 11 | 10 | 15 | 9 | 10 | 14 | 9
Chart: نمودار پراكندگي و عدم همبستگي
| 0.30000000000000032 | 0.5 | 0.60000000000000064 | 0.8 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7000000000000002 | 1.9000000000000001 | 2.1 | 2.2999999999999998 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.2000000000000002 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
East | 44 | 34 | 29 | 44 | 15 | 42 | 30 | 44 | 5 | 12 | 20 | 40 | 40 | 35 | 18 | 32 | 40 | 44 | 44 | 15 | 25 | 32 | 18 | 10 | 19 | 44 | 14 | 31 | 10 | 25 | 30 | 40
Chart: نمودار پراكندگي با همبستگي مثبت
| 0.30000000000000032 | 0.5 | 0.60000000000000064 | 0.8 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9000000000000001 | 2.1 | 2.2999999999999998 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.2000000000000002 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4
East | 10 | 8 | 17 | 6 | 14 | 20 | 14 | 25 | 17 | 24 | 21 | 22 | 19 | 20 | 23 | 25 | 32 | 32 | 25 | 25 | 34 | 28 | 34 | 35 | 33 | 35 | 34 | 31 | 35 | 36 | 38 | 37
ابزارهای هفتگانه کنترل فرآیند آماری (SPC)
5– نمودار پراکندگی

## Slide 35
6– نمودار هیستوگرام
هيستوگرام نوعي نمودار ميله‌اي است كه به كمك آن مي‌توان داده‌ها را تشريح كرد. در هيستوگرام داده‌ها در قالب خاصي طبقه‌بندي مي‌شود تا با ارائه تصويري از داده‌ها؛ سه ويژگي مهم آنها مشخص شود:
شكل داده‌ها / توزيع فراواني داده‌ها
مكان / تمايل مركزي داده‌ها
پراكندگي / گسترش داده‌ها
براي تهيه هيستوگرام يك مشخصه؛ پس از جمع آوري داده‌ها مي‌بايستي آنها را در 5 تا 20 دسته گروه‌بندي كنيم.
ابزارهای هفتگانه کنترل فرآیند آماری (SPC)

## Slide 36
ابزارهای هفتگانه کنترل فرآیند آماری (SPC)
6– نمودار هیستوگرام

## Slide 37
  نمودارهای کنترل مشخصه های وصفی
  ( (Attribute Control Chart

## Slide 38
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
مشخصه های کیفی و انوع آن
تعریف مشخصه کیفی: هر ویژگی از اقلام تولیدی که از نظر مشتری، واحد طراحی، استانداردها، الزامات و ... اهمیت داشته باشد یک مشخصه کیفی می باشد.
الف) مشخصه های کیفی غیر قابل اندازه گیری (توصیفی / Attribute): مشخصه هایی که با ابزار قابل اندازه گیری نبوده و یا اندازه گیری آنها مشکل و هزینه زا می باشد. مانند وجود نشتی، صافی سطح، نیش و قری، شرگی رنگ و ... .
ب) مشخصه های کیفی قابل اندازه گیری (متغیر/ Variable): مشخصه هایی که با ابزاری اندازه گیری شده و نتیجه با عددی حقیقی قابل ارائه می باشد. مانند وزن، درصد چربی، و ... .

## Slide 39
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نمودارهای مشخصه های کیفی
نمودارهای مشخصه های غیر قابل اندازه گیری
1- نمودار p (نسبت اقلام معیوب)
2- نمودار np (تعداد اقلام معیوب)
3- نمودار c (تعداد نقص در واحد بازرسی)
4- نمودار u (تعداد نقص در واحد محصول)
نمودارهای مشخصه های قابل اندازه گیری
1- نمودار -R Xbar (میانگین - دامنه)
2- نمودار Xbar-S (میانگین – انحراف معیار)
3- نمودار I-MR (داده های انفرادی-دامنه متحرک)

## Slide 40
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نمودارهاي وصفي | نمودارهاي كمي
مشخصات غيرقابل اندازه‌گيري (مثل كيفيت رنگ) | مشخصات قابل اندازه‌گيري (مثل طول)
قادرند تركيبي از چند مشخصه را مورد بررسي قرار دهند | تنها يك مشخصه را مورد بررسي قرار مي‌دهند
ابزار ساده‌اي هستند | به محاسبات بيشتري نياز دارند
اطلاعات كلي دراختيار ما قرار مي‌دهند | اطلاعات را با جزئيات بيشتري در اختيار ما قرار مي‌دهند
تعداد نمونه مورد نياز بيشتر است | تعداد نمونه‌هاي كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد
بازرسي آسان و سريع است | زمان و هزينه بيشتري صرف مي‌شود
نمي‌توانند قبل از توليد اطلاعاتي درمورد ضايعات ارائه كنند | مي‌توانند اطلاعاتي براي پيشگيري از ضايعات توليد در اختيار قرار دهند
مقايسه نمودارهاي كمي و وصفي

## Slide 41
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نسبت اقلام معیوب pi | تعداد معیوب مشاهده شده Di | اندازه نمونه n (تعداد بازرسی) | شماره نمونه
0.06 | 3 | 50 | 1
0.14 | 7 | 50 | 2
0.08 | 4 | 50 | 3
0.08 | 4 | 50 | 4
0.12 | 6 | 50 | 5
. . . | . . . | . . . | 0 0 0
0.10 | 5 | 50 | m
نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب (p) – فرم جمع آوری داده ها

## Slide 42
تعداد 25 تا 30 زيرگروه حداقل 50 تايي مي‌گيريم بطوريكه
براي هر زيرگروه i ؛ تعداد اقلام معیوب را شمارش نموده آنرا D i مي‌ناميم.
خط مركزي و حدود كنترل را با استفاده از فرمول هاي ذيل محاسبه و نمودار را رسم مي كنيم.
نقاط ترسمی (اعداد ستون pi) را در نمودار مشخص و آنها را به یکدیگر وصل می کنیم.
توضيح : n و m بترتيب بيانگر اندازه و تعداد زيرگروهها مي‌باشند.
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب (p) – محاسبه خط مرکزی و حدود کنترل

## Slide 43
چنانچه همه نقاط ترسیمی بین حدود کنترل قرار گیرند ، فرآیند تحت کنترل بوده و از نمودار بدست آمده برای ادامه کار (نمونه برداری و تعیین تحت کنترل بودن فرآیند) استفاده می شود.
درصورتیکه نقاط کمی خارج باشند آنها را از محاسبات کنار گذاشته و باتوجه به نمونه های باقیمانده نمودار را رسم می نمائیم.
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب (p) – حدود کنترل آزمایشی

## Slide 44
گاهي اوقات محدوديتها و شرايط توليد موجب مي‌شود كه نتوانيم براي تهيه نمودار P از تعداد نمونه ثابتي استفاده كنيم. در چنين شرايطي چنانچه اختلاف تعداد نمونه گروهها كمتر از 25درصد باشد مي‌توان ميانگين تعداد نمونه‌ها را محاسبه نموده و براساس آن؛ نمودار كنترل را با حدود كنترل تقريبي تهيه كرد. درغير اينصورت لازمستكه حدود كنترل براي هر زيرگروه بصورت جداگانه محاسبه شود (مطابق ذيل):
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب (p) – حدود کنترل متغیر

## Slide 45
داده ها ي جمع آوري شده از مشخصه كيفي مورد نظر را بصورت مرتب دريك ستون وارد مي كنيم.
سپس بصورت ذيل عمل مي كنيم :
از منوي STAT
زیر منوی CONTROL CHART
گزینه P را انتخاب مي كنيم .
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب (p) – رسم با MINITAB

## Slide 46
3. پنجره P-CHART به شكل ذيل
قابل مشاهد است:
4. درقسمت VARIABLE ستون
متغير مشخصه كيفي را وارد
مي كنيم.
5. درقسمت SUBGROUP SIZE
اندازه گروههاي نمونه برداري شده
را وارد مي كنيم
درصورت متغير بودن اندازه گروههاي فرعي در قسمت SUBGROUP INستون مربوطه را وارد مي كنيم
نتيجه به شكل اسلايد بعدي قابل مشاهده است.
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب (p) – رسم با MINITAB

## Slide 47
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب (p) – رسم با MINITAB

## Slide 48
منحنی مشخصه عملکرد نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب (p)، نموداری است که احتمال پذیرش اشتباهی فرض تحت کنترل بودن فرایند را بر حسب مقادیر مختلف p نشان می دهد.
منحنی مشخصه عملکرد در نمودار p و خطای نوع II
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی

## Slide 49
متوسط طول دنباله (ARL) عبارتست از تعداد نقاط متوالی که بر روی نمودار کنترلی باید رسم شود تا یک نقطه خارج از حدود کنترل واقع شود.
اگر فرایند تحت کنترل باشد:
اگر فرایند تحت کنترل نباشد:
متوسط طول دنباله
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی

## Slide 50
اين نمودار درحقيقت حالت خاصي از نمودار p است كه در آن بجای نسبت افلام معیوب، تعداد آن کنترل مي‌شود. نحوه نمونه‌برداري همانند نمودار p است اما در اين نمودار تعداد خرابي در يك گروه با اندازه ثابت n مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
طريقه رسم نمودار np با MINITAB همانند نمودارp مي باشد.
نمودار کنترل تعداد اقلام معیوب (np) – محاسبه خط مرکزی و حدود کنترل
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی

## Slide 51
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
تعداد نقص مشاهده شده Ci | اندازه نمونه n (تعداد بازرسی) | شماره نمونه
134 | 50 | 1
156 | 50 | 2
148 | 50 | 3
96 | 50 | 4
115 | 50 | 5
. . . | . . . | 0 0 0
139 | 50 | m
نمودار کنترل تعداد نقص در واحد بازرسی (C) –فرم جمع آوری داده ها

## Slide 52
اين نمودار درشرايطي قابل استفاده است كه اندازه نمونه ثابت باشد.
تعداد 25 تا 30 گروه مي‌گيريم. (بطوريكه )
براي هر گروه i ؛ تعداد نقص‌ها (عيوب) را شمارش نموده آنرا C i مي‌ناميم.
محاسبات ذيل را انجام مي‌دهيم و نمودار را رسم مي‌كنيم.
نقاط ترسمی (اعداد ستون Ci) را در نمودار مشخص و آنها را به یکدیگر وصل می کنیم.
توضيح : m بيانگر تعداد زيرگروه هاست.
نمودار کنترل تعداد نقص در واحد بازرسی (C) – محاسبه خط مرکزی و حدود کنترل
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی

## Slide 53
داده ها ي جمع آوري شده از مشخصه كيفي مورد نظر را بصورت مرتب دريك ستون وارد مي كنيم.
سپس بصورت ذيل عمل مي كنيم :
از منوي STAT
زیر منوی CONTROL CHART
گزینه C را انتخاب مي كنيم.
نمودار کنترل تعداد نقص در واحد بازرسی (C) – رسم با MINITAB
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی

## Slide 54
پنجره C – CHART به شكل
ذيل قابل مشاهد است:
4. درقسمت VARIABLE ستون متغير مشخصه كيفي را وارد مي كنيم.
5. نتيجه يه شكل اسلايد بعدي قابل مشاهده است.
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نمودار کنترل تعداد نقص در واحد بازرسی (C) – رسم با MINITAB

## Slide 55
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نمودار کنترل تعداد نقص در واحد بازرسی (C) – رسم با MINITAB

## Slide 56
منحنی مشخصه عملکرد نمودار کنترل تعداد نقص در اندازه نمونه ثابت، نموداری است که احتمال پذیرش اشتباهی فرض تحت کنترل بودن فرایند را بر حسب مقادیر مختلف c نشان می دهد.
منحنی مشخصه عملکرد در نمودار c و خطای نوع II
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی

## Slide 57
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
تعداد نقص مشاهده شده در واحد محصول Ui | تعداد نقص مشاهده شده Ci | اندازه نمونه n (تعداد بازرسی) | شماره نمونه
2.7 | 134 | 50 | 1
3.1 | 156 | 50 | 2
3 | 148 | 50 | 3
1.9 | 96 | 50 | 4
2.3 | 115 | 50 | 5
. . . | . . . | . . . | 0 0 0
2.8 | 139 | 50 | m
نمودار کنترل تعداد نقص در واحد محصول (U) –فرم جمع آوری داده ها

## Slide 58
اين نمودار درست همانند نمودار c است؛ با اين تفاوت كه اندازه نمونه در هر زيرگروه مي‌تواند متغير باشد و تعداد عيب در واحد محصول بررسي مي‌شود. اين نمودار در حالت تعداد نمونه ثابت نيز كاربرد دارد.
تعداد 20 گروه 1 تا 5 تايي مي‌گيريم
تعداد نقص‌ها را در هر واحد كالاي i مي‌شماريم و آنرا U i مي ناميم.
محاسبات ذيل را انجام مي دهيم و نمودار را رسم مي‌كنيم.
نقاط ترسمی (اعداد ستون Ui) را در نمودار مشخص و آنها را به یکدیگر وصل می کنیم.
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نمودار کنترل تعداد نقص در واحد محصول (U) –محاسبه خط مرکزی و حدود کنترل

## Slide 59
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نمودار کنترل تعداد نقص در واحد محصول (U) – رسم در MINITAB
داده ها ي جمع آوري شده از مشخصه كيفي مورد نظر را بصورت مرتب دريك ستون وارد مي كنيم.
سپس بصورت ذيل عمل مي كنيم :
از منوي STAT
زیر منوی CONTROL CHART
گزینه U را انتخاب مي كنيم.

## Slide 60
پنجره U- CHART به شكل
ذيل قابل مشاهد است:
درقسمت VARIABLE ستون
متغير مشخصه كيفي را وارد
مي كنيم.
5. درقسمت SUBGROUPSIZEحجم نمونه ها را وارد مي كنيم.
درصورتيكه حجم نمونه ها متغير باشد در قسمت SUBGROUP IN ستون مربوطه را وارد مي كنيم.
نتيجه يه شكل اسلايد بعدي قابل مشاهده است
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نمودار کنترل تعداد نقص در واحد محصول (U) – رسم در MINITAB

## Slide 61
نمودار کنترل تعداد نقص در واحد محصول (U) – رسم در MINITAB
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی

## Slide 62
تعريف دقيق و عملياتي عيب و محصول معيوب براي رسم نمودارهاي وصفي بسيار حائز اهميت است.
نقاط خارج از حد پايين نمودار هميشه مطلوب نيستند. زيرا معمولاً علت مشاهده چنين نقاطي؛ خطاي موجود در روش بازرسي است كه بايد آنرا بطور دقيق مورد بازرسي و كنترل قرار داد.
معمولاً مشاهدات مورد نياز براي رسم نمودار مرجع P؛ براساس بازرسي صددرصد محصول در يك دوره زماني (شيفت يا روز)مي‌باشد.
در نمودار P چنانچه مقدار LCL منفي شد آنرا برابر صفر درنظر مي‌گيريم.
باوجود وجه تشابه بين نمودارهاي p و np ؛ براي اپراتورها كاركردن با نمودار np (تعداد اقلام معيوب) راحت‌تر از كاركردن با نمودار p (نسبت اقلام معيوب) است.
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
نکات مهم در باب نمودارهای کنترل وصفی

## Slide 63
اشتباه در محاسبه
ايراد در سيستم اندازه‌گيري
وجود عاملي انتصابي در فرآيند
نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی
عوامل واقع شدن یک نقطه در خارج از محدوده کنترل

## Slide 64
  نمودارهای کنترل مشخصه های کمّی
  (قابل اندازه گیری / متغیّر)
  ( (Variable Control Chart

## Slide 65
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)
موارد كاربرد: اين نمودارها در مواردي استفاده مي‌شود كه متغيرها قابل اندازه‌گيري باشند. مانند طول؛ وزن؛ ضخامت؛ ولتاژ و غيره.
* مزيتها: اين نمودارها كاراتر هستند، اطلاعات بيشتري منتقل مي‌كنند و در سطح وسيعتري مورد استفاده قرار مي‌گيرند. علاوه بر اين، در مقايسه با نمودارهاي كنترلي وصفي؛ به تعداد نمونه كمتري نياز دارند.

## Slide 66
داده ها كمي هستند؟
تعيين مناسبترين نمودار كنترلي
- اندازه گيري خودكار
تغييرات مشخصه كيفي در مدت
زمان خيلي كم محسوس نيست
- نرخ توليد كم است؟
- نمونه برداري زمانبر يا هزينه زاست
- آزمايش بروي نمونه مخرب است
بله
خير
امكان نمونه برداري وجود دارد؟
خير
بله
نمودار X-MR
N≥9
امكان محاسبه واريانس به راحتي ميسر است؟
نمودار X-S
نمودار X-R
نمودار X-R
بله
بله
خير
خير
~
−
−
كنترل نسبت
اقلام نامنطبق
كنترل تعداد
اقلام نامنطبق
كنترل تعداد نفص در
تعداد مشخص محصول
كنترل تعداد عيوب
در واحد محصول
نمودار P
نمودار NP
نمودار C
نمودار U
−
الگوریتم تعیین نمودار کنترلی مناسب
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 67
دامنه(Ri) | میانگین (Xi) | نتایج اندازه گیری مشاهدات |  |  |  | شماره نمونه
 |  | n | . . . | 2 | 1 | 
 |  |  |  |  |  | 1
 |  |  |  |  |  | 2
 |  |  |  |  |  | 3
 |  |  |  |  |  | 4
 |  |  |  |  |  | 0 0 0
 |  |  |  |  |  | m
نمودار کنترل میانگین و دامنه (Xbar-R) – فرم جمع آوری داده ها
−
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 68
براي رسم اين نمودار مي‌بايستي حداقل 20 تا 25 نمونه 2 تا 9تايي از فرآیند گرفته شود. سپس محاسبات ذيل براي هر گروه صورت ‌می گيرد:
محاسبه ميانگين گروه i ام :
محاسبه دامنه گروه i ام :
آنگاه محاسبات ذيل را براي تعيين ميانگين ميانگينها و ميانگين دامنه‌ها (خطوط مركزي نمودارهاي X و R ) انجام مي‌دهيم:
توضيح: در محاسبات فوق؛ n و k بترتيب بيانگر اندازه نمونه‌ها و تعداد نمونه مي‌باشند.
نمودار کنترل میانگین و دامنه (Xbar-R) – محاسبه خط مرکزی
−
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 69
حال حدود كنترل را براي X و R محاسبه نموده و با انتخاب مقياس مناسب؛ نمودار مبنا را ترسيم مي‌كنيم.
توضيح : پارامترهاي A2؛ D3 و D4 مقادير مشخصي هستند كه با توجه به اندازه نمونه‌ها از روي جدول مربوطه ؛ تعيين مي‌شوند.
4. مقادیر میانگین و دامنه هر نمونه ، به ترتیب نقاط ترسیمی نمودارهای دامنه و میانگین هستند.
نمودار کنترل میانگین و دامنه (Xbar-R) – محاسبه حدود کنترل
−
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 70
نمودار کنترل میانگین و دامنه (Xbar-R) – لزوم بکارگیری همزمان نمودارهای میانگین و دامنه
R-chat
X-chart
−
ميانگين فرايند در حال افزايش، دامنه فرايند تحت كنترل
دامنه فرايند در حال افزايش، ميانگين فرايند تحت كنترل
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 71
احتمال عدم کشف تغییر در میانگین (Xbar) بیانگر خطای نوع دوم در این نمودار است. مقادیر مختلف این احتمال بازاء مقادیر مختلف میانگین جدید، منحنی مشخصه عملکرد را تشکیل می دهد.
نمودار کنترل میانگین و دامنه (Xbar-R) – منحنی مشخصه عملکرد نمودار کنترل Xbar
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 72
داده ها ي جمع آوري شده از مشخصه كيفي مورد نظر را بصورت مرتب دريك ستون وارد مي كنيم.
سپس بصورت ذيل عمل مي كنيم :
در منویSTAT
  زیر منوی CONTROL CHART
    و گزینه Xbar-R را انتخاب مي كنيم.
نمودار کنترل میانگین و دامنه (Xbar-R) – رسم در MINITAB
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 73
پنجره Xbar-R CHART به شكل
  ذيل قابل مشاهد است:
درقسمت SINGLE COLUMN ستون
داده هاي مشخصه كيفي را وارد ميكنيم
درقسمت SUBGROUP SIZE تعداد
نمونه ها را در هر بار نمونه گيري را
وارد مي كنيم .
نتيجه به شكل اسلايد بعدي قابل مشاهده است.
درقسمت TESTS مي توانيد تست هايي كه مي خواهيدبروي نمودار كنترل شما انجام شودانتخاب كنيد.
نمودار کنترل میانگین و دامنه (Xbar-R) – رسم در MINITAB
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 74
نمودار کنترل میانگین و دامنه (Xbar-R) – رسم در MINITAB
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 75
نمودار کنترل میانگین و انحراف معیار (Xbar-S)
−
درمواقعي كه اندازه نمونه ها (تعداد مشاهدات) زیاد باشد، پارامتر R به دليل ناديده گرفتن داده هاي بين Xmax و Xmin ، عملا كارايي خود را از دست مي دهد و لذا در اينگونه موارد برای کنترل پراکندگی از پارامتر S استفاده مي شود.
مراحل تهيه و بكار گيري نمودار X-S همانند نمودار X-R مي باشد با اين تفاوت كه به جاي پارامتر R ، پارامتر S مطابق زیر محاسبه و مورد استفاده قرار مي گیرد.
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 76
دامنه(Si) | میانگین (Xi) | نتایج اندازه گیری مشاهدات |  |  |  | شماره نمونه
 |  | n | . . . | 2 | 1 | 
 |  |  |  |  |  | 1
 |  |  |  |  |  | 2
 |  |  |  |  |  | 3
 |  |  |  |  |  | 4
 |  |  |  |  |  | 0 0 0
 |  |  |  |  |  | m
نمودار کنترل میانگین و انحراف معیار (Xbar-S) – فرم جمع آوری داده ها
−
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 77
براي رسم اين نمودار مي‌بايستي حداقل 20 تا 25 نمونه. سپس حدود كنترل را براي نمودارهای X و S محاسبه نموده و با انتخاب مقياس مناسب؛ نمودار مبنا را ترسيم مي‌كنيم.
نمودار کنترل میانگین و دامنه (Xbar-S) – محاسبه خط مرکزی
همچنین مقادیر میانگین و انحراف معیار هر نمونه ، به ترتیب نقاط ترسیمی نمودارهای دامنه و پراکندگی هستند.
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 78
نمودارهای کنترل دامنه متحرک (I - MR) زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بنا به یکی از دلایل زیر امکان مشاهدات زیاد در هر نمونه وجود ندارد.
نمودارهای کنترل دامنه متحرک (I - MR)
اندازه‌گيري مشخصه موردنظر بصورت اتوماتيك صورت مي‌گيرد.
تغييرات مشخصه در مدت زمان كم؛ محسوس نيست.
نرخ توليد كم است.
فرآيند نمونه‌برداري و آزمايش نمونه بسيار زمانگير است و يا هزينه‌بر مي‌باشد.
آزمايش و تست نمونه مخرب است.
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 79
برای تهیه این نمودارها، در هر نمونه فقط یک مشاهده وجود دارد و لذا بجای پارامتر دامنه از دامنه متحرک استفاده می شود.
نمودارهای کنترل دامنه متحرک (I - MR)
دامنه متحرک (MRi) | اندازه مشخصه (Xi) | شماره نمونه (i)
- | 23.5 | 1
1.5 | 25 | 2
0.8 | 24.2 | 3
 |  | 4
 |  | 0 0 0
 |  | m
توضيح : MRمقدار قدر مطلق اختلاف بين دو نمونه متوالي است.
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 80
براي رسم اين نمودار مي‌بايستي 20 تا 25 نمونه تكي گرفته شود. سپس محاسبات ذيل براي تعيين خط مركزي و حدود كنترل ميانگين و دامنه متحرك صورت مي‌گيرد:
نمودارهای کنترل دامنه متحرک (I - MR)
نمودارهای کنترل برای مشخصه های قابل اندازه گیری (کمٌی / متغیر)

## Slide 81
  قابلیت فرآیند
  ( (Process Capability

## Slide 82
تلورانس: حدود استانداردي كه توسط طراحي مهندسي براي برآورده ساختن نيازها و انتظارات مشتري تعيين مي‌شود.
تولرانس به اين دليل تعيين مي‌شود كه با وجود متغيرهاي ذاتي فرآيند؛ توليد دقيق مقدار خواسته شده توسط مشتري امكان پذير نيست.
حدود مهندسي (حدود مشخصات فنی / حدود مشتري): حدودي است كه با افزودن مقدار تلورانس به ميانگين مورد انتظار مشتري تعيين مي‌شود. این حدود توسط مشتری، قوانین و یا الزامات و ویژگیهای فنی مشخص می شود. و ارتباطی به عملکرد فرایند ندارد.
حدود كنترل : حدود آماري است و براساس نمونه‌هاي مشاهده شده در فرایند بدست مي‌آيند. این حدود نشان دهنده عملکرد طبیعی فرایند می باشد.
قابلیت فرآیند
مفاهیم اولیه

## Slide 83
LSL
USL
LCL
UCL
قابلیت فرآیند
مقایسه حدود کنترل و حدود مشخصات فنی

## Slide 84
فرآيند پايدار (تحت كنترل) : فرآيندي را پايدار گويند كه اندازه مشخصه‌هاي محصولاتش بين حدود كنترل باشد. (اندازه‌ها بين UCL , LCL) بعبارت ديگر محصولات خروجي آن يكسان بوده و تغييرات با دامنه زياد نداشته باشد.
فرآيند توانا : فرآيندي را توانا گويند كه اندازه مشخصه‌هاي محصولاتش بين حدود مهندسي (مشتري) باشد. (اندازه‌ها بين USL , LSL)
توجه : اگر فرآيندي تحت كنترل باشد لزوماً بمعناي توانا بودن آن نيست و بالعكس.
قابلیت فرآیند
مفاهیم اولیه

## Slide 85
فرآيند تحت كنترل نيست | فرآيند تحت كنترل است | كنترل فرآيند قابليت فرآيند
حالت 3 (مشتري سهل‌گير است) | حالت 1 بهترين حالت | فرآيند قابل (توانا) است
حالت 4 بدترين حالت | حالت 2 (مشتري سخت‌گير است) | فرآيند قابل (توانا) نيست
قابلیت فرآیند
درک مفاهیم پایداری فرآیند و قابلیت فرآیند

## Slide 86
LSL
USL
LCL
UCL
قابلیت فرآیند
نمونه فرآیند پایدار و ناتوان

## Slide 87
تعريف شاخص سنجش توانايي فرايند : شاخصي است براي تعيين اينكه آيا فرايند توانايي توليد محصولي با مشخصه كيفي مورد نظر مشتري را دارد يا خير. شاخص فرايند با CP ، CPl ، CPu و CPK نشان داده مي شود.
CP(Capability Process): ميزان توانايي فرايند توليد رابراي توليد محصول مطابق با مشحصه كيفي مورد نظر مشتري ، مشخص مي كند و اندازه آن طبق فرمول ذيل محاسبه مي گردد:
حدود تلورانس نقشه
حدود فرايند توليد
قابلیت فرآیند
شاخص های سنجش توانایی فرآیند
درصدی از فاصله بین حدود مشخصات فنی که بوسیله فرایند استفاده شده است:

## Slide 88
مقادير مختلف محاسبه شده براي شاخص cp نشان دهنده وضعيت فرايند بصورت ذيل است:
:cp > 1 فرايند توانايي توليد قطعه را در محدوده مورد نظر مشتري دارد
cp = 1: فرايند توانايي توليد قطعه را در محدوده مورد نظر مشتري با احتمال توليد قطعه معيوب دارد
cp < 1: فرايند توانايي توليد قطعه را در محدوده مورد نظر مشتري ندارد و حتما قطعه معيوب از اين فرايند خارج مي شود
قابلیت فرآیند
آنالیز شاخص سنجش توانایی فرآیند

## Slide 89
CPl و Cpu (Capability Process): این دو شاخص زمانی استفاده می شود که حدود مشخصات فنی به صورت یک طرفه تعیین شده باشد و مطابق زیر محاسبه می شوند:
قابلیت فرآیند
شاخص های سنجش توانایی فرآیند

## Slide 90
CPK(CAPABILITY PROCESS): شاخص CP مستقل از اينكه حدود فرايند توليد دركدام قسمت از حدود تلورانس قرار بگيرد، مي تواند اعداد بزرگتر از يك باشد ؛يعني ممكن است فرايندي داراي CP>1 باشد ولي در عين حال تمامي قطعات توليدي خارج از حدود تلرانس باشند. بنابراين CP با فرض قرارگرفتن ميانگين توليد بروي ميانگين تلرانس قابل بررسي مي باشد.به دليل وجود اين نقص در شاخص CP ، شاخص ديگري مطح مي شود تا علاوه بر در نظر گرفتن پراكندگي فرايند توليد، محل قرار گرفتن فرايند نسبت به حدود تلرانس نيز ارزيابي شوداين فاكتور CPK نام دارد و بصورت ذيل نمايش داده مي شود :
قابلیت فرآیند
شاخص های سنجش توانایی فرآیند

## Slide 91
38
44
50
56
62
USL
LSL
38
50
56
62
USL
LSL
38
50
62
USL
LSL
53
47
41
قابلیت فرآیند
مقایسه شاخص های سنجش توانایی فرآیند

## Slide 92
مقادير مختلف محاسبه شده براي شاخص cp نشان دهنده وضعيت فرايند بصورت ذيل است:
:CPK > 1 فرايند توانايي توليد قطعه را در محدوده مورد نظر مشتري دارد
:CPK = 1 فرايند توانايي توليد قطعه را در محدوده مورد نظر مشتري با احتمال توليد قطعه معيوب دارد
CPK < 1: فرايند توانايي توليد قطعه را در محدوده مورد ظر مشتري ندارد و حتما قطعه معيوب از اين فرايند خارج مي شود.
اغلب شركتهاي بزرگ دنيا مقدار را بعنوان حداقل معيار پذيرش مطرح مي‌كنند.
شاخصهاي و زماني كاربرد دارند كه تولرانس مشخصه محصول بصورت دوطرفه مطرح باشد.
قابلیت فرآیند
آنالیز شاخص سنجش توانایی فرآیند

## Slide 93
عملکرد فرایند با استفاده از داده های وصفی معمولا براساس تعداد اقلام نامنطبق (معیوب) و یا تعداد نقص (عیب) سنجیده می شود.
قابلیت فرآیند
شاخص سنجش توانایی فرآیند با داده های وصفی
شاخص ارزیابی عملکرد فرایند با استفاده از اطلاعات اقلام نامنطبق:
ppm : تعداد اقلام معیوب در یک میلیون محصول ارائه شده
شاخص ارزیابی عملکرد فرایند با استفاده از اطلاعات تعداد نقص ها ( عیب ها):
تعداد کل نقص ها
تعداد کل واحدها
تعداد کل نقص ها
تعداد فرصت ها * تعداد واحدها

## Slide 94
CPK | ميزان ضايعات (PPM) | CPK | ميزان ضايعات (PPM)
0.5 | 620133 | 1.33 | 64
0.6 | 86071 | 1.4 | 26
0.7 | 73035 | 1.5 | 7
0.8 | 39616 | 1.6 | 2
0.9 | 9346 | 1.7 | 0.34
1 | 7002 | 1.8 | 0.06
1.1 | 966 | 1.9 | 0.012
1.2 | 318 | 2 | 0.002
1.3 | 96 |  | 
فصل نهم: قابلیت فرآیند
جدول مقایسه شاخص قابلیت فرآیند و میزان ضاعیات

## Slide 95
  طرح های نمونه گیری
  جهت رد یا پذیرش انباشته

## Slide 96
طرح های رد و پذیرش : این طرح ها برای کنترل مواد و قطعات ورودی و همچنین محصول نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. در این حوزه دو نوع بازرسی بکار برده می شود:
بازرسی 100%
بازرسی بصورت نمونه گیری
مقدمه: طرح های رد و پذیرش
پردازش
مواد و قطعات ورودی
قطعات و محصولات تولیدی
نمونه گیری
نمونه گیری

## Slide 97
طرح های رد و پذیرش : این طرح ها برای کنترل مواد و قطعات ورودی و همچنین محصول نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. در این حوزه دو نوع بازرسی بکار برده می شود:
بازرسی 100%
بازرسی بصورت نمونه گیری
مقدمه: طرح های رد و پذیرش

## Slide 98
مقدمه: طرح های رد و پذیرش
طرح های نمونه گیری جهت رد یا پذیرش
طرح های یکبار نمونه گیری (n , c)
طرح های دوبارنمونه گیری
طرح های چندبار نمونه گیری (پی در پی)

## Slide 99
مقدمه: طرح های رد و پذیرش
طرح های یکبار نمونه گیری

## Slide 100
مقدمه: طرح های رد و پذیرش
طراحی طرح های یکبار نمونه گیری با روش محاسباتی

## Slide 101
مقدمه: طرح های رد و پذیرش
طراحی طرح های یکبار نمونه گیری با روش ترسیمی

## Slide 102
مقدمه: طرح های رد و پذیرش
بازرسی اصلاحی
نمونه گیری و بازرسی
انباشته های ورودی با نسبت اقلام معیوب p0
انباشته های رد شده
انباشته های پذیرفته شده
بازرسی صد درصد
انباشته های خروجی با نسبت اقلام معیوب P1<p0
نسبت اقلام معیوب 0
نسبت اقلام معیوب p0

## Slide 103
مقدمه: طرح های رد و پذیرش
متوسط کیفیت خروجی
متوسط کل بازرسی

## Slide 104
مقدمه: طرح های رد و پذیرش
طرح های دوبار نمونه گیری
ابتدا یک نمونه به اندازه n1 به صورت تصادفی از انباشته انتخاب کرده و آن را بازرسی می کنیم. تعداد معیوب مشاهده شده را d1 می نامیم.
نمونه دوم را به اندازه n2 به صورت تصادفی از انباشته انتخاب کرده و آن را بازرسی می کنیم. تعداد معیوب مشاهده شده را d2 می نامیم.
انباشته رد می شود
انباشته پذیرفته می شود
d1>c2
d1<=c1
c1<d1<=c2
انباشته رد می شود
انباشته پذیرفته می شود
d1+d2>c2
d1+d2<=c2

## Slide 105
مقدمه: طرح های رد و پذیرش
طراحی طرح های نمونه گیری با استفاده از جداول استاندارد نظامی
1-1- تعیین اندازه (حجم) انباشته
2-1- تعیین سطح بازرسی
2- تعیین نوع طرح نمونه گیری (یکبار نمونه گیری، دوبار، و چندبار)
3- تعیین شرایط بازرسی (نرمال، کاسته شده، و تنگتر شده)
4- تعیین سطح کیفیت قابل قبول (AQL)
5- تعیین مقادیر اندازه نمونه و عدد پذیرش
1- تعیین حرف کد اندازه نمونه

## Slide 106
مقدمه: طرح های رد و پذیرش
طرای طرح های نمونه گیری با استفاده از جداول استاندارد نظامی

## Slide 107
مقدمه: طرح های رد و پذیرش
طرای طرح های نمونه گیری با استفاده از جداول استاندارد نظامی

## Slide 108
مقدمه: طرح های رد و پذیرش
طرای طرح های نمونه گیری با استفاده از جداول استاندارد نظامی

## Slide 109
مقدمه: طرح های رد و پذیرش
تغییر شرایط بازرسی