## Slide 1
ضرب وتقسيم صحيح

## Slide 2: ضرب صحيح بدون علامت
مثال مداد و کاغذ
مضروب 1000 مضروب فيه * 1001 1000 0000 0000 1000 حاصلضرب 01001000

## Slide 3: مشاهدات
mبيت*nبيت=m+n بيت حاصلضرب
انباشته هاي i مرحله A * 2 i if Bi == 1
B0
A0
A1
A2
A3
A0
A1
A2
A3
A0
A1
A2
A3
A0
A1
A2
A3
B1
B2
B3
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
0
0
0
0

## Slide 4: اين چگونه کار مي کند؟
در هر مرحله 1 بار به چپ شيفت ميدهد.
استفاده از بيت بعدي Bبراي اينکه تعيين کند که آيا با مضروب شيفت داده شده جمع شود يا نه.
جمع کردن 2nبيت حاصل ناتمام در هر مرحله
B0
A0
A1
A2
A3
A0
A1
A2
A3
A0
A1
A2
A3
A0
A1
A2
A3
B1
B2
B3
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 5: محاسبات ساده رياضي
Aرايک مرتبه به چپ شيفت دادن. 2i*A:
اين واضح است که ضرب مشتمل بر شيفت و جمع تکراري است.
A*B
تا بيت داشته باشدN Bاگر
بيت داردN+1 Bسپس زماني که

## Slide 6: سخت افزار ضرب ورژن1
حصلضرب
مضروب فيه
مضروب
ALU64بيتي
شيفت چپ
شيفت راست
نوشتن
کنترل
32بيت
64بيت
64بيت

## Slide 7: الگوريتم ضرب ورژن1
3. يک بيت مضروب فيه را به راست شيفت بده
پايان
بله
2. يک بيت مضروب را به چپ شيفت بده.
نه: < 32 تکرار
1.
تست
مضروب فيه0
مضروب فيه0 = 0
مضروب فيه0=1
1. مضروب را جمع کن با حاصلضرب& نتيجه
را در ثبات حاصلضرب قرار بده
32 مرتبه تکرار
شروع
0000مضروب مضروب فيه حاصلضرب
0000 0011 00000010
00000010 0001 00000100
00000110 0000 00001000 00000110

## Slide 8: نظارت بر روي ورژن1ضرب
نصف بيتها در مضروب هميشه صفر است 64 بيت جمع کننده هدر رفته است
مقدار دادن در سمت چپ مضروب به عنوان شيفت دادن  کم ارزش ترين بيت حاصلضرب هرگز تغيير نمي کند
به جاي اينکه مضروب را به چپ شيفت دهيم. حاصل را به راست شيفت مي دهيم؟

## Slide 9: سخت افزار ضرب ورژن2
حاصلضرب
مضروب فيه
مضروب
32بيت ALU
شيفت راست
شيفت راست
کنترل
32بيت
32بيت
64بيت
نوشتن

## Slide 10: الگوريتم ضرب ورژن2
3. يک بيت مضروب فيه را به راست شيفت بده
پايان
بله
2. يک بيت ثبات حاصلضرب را به راست شيفت بده.
نه: < 32 تکرار
1.
تست
مضروب فيه0
مضروب فيه0 = 0
مضروب فيه0=1
1.مضروب را جمع کن با نيمه چپ حاصلضرب& نتيجه
را درنيمه چپ ثبات حاصلضرب قرار بده
32 مرتبه تکرار
شروع

## Slide 11
حاصلضرب مضروب فيه مضروب
0000 0000 0011 0010
1: 0010 0000 0011 0010
2: 0001 0000 0011 0010
3: 0001 0000 0001 0010
1: 0011 0000 0001 0010
2: 0001 1000 0001 0010
3: 0001 1000 0000 0010
1: 0001 1000 0000 0010
2: 0000 1100 0000 0010
3: 0000 1100 0000 0010
1: 0000 1100 0000 0010
2: 0000 0110 0000 0010
3: 0000 0110 0000 0010
0000 0110 0000 0010

## Slide 12: چه چيزي روي مي دهد؟
مضروب فيه هنوز مي ماند و حاصلضرب به راست حرکت مي کند
B0
B1
B2
B3
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
0
0
0
0
A0
A1
A2
A3
A0
A1
A2
A3
A0
A1
A2
A3
A0
A1
A2
A3

## Slide 13: مشاهدات ورژن2ضرب
فضاي هدر رفته ثبات حاصلضرب که دقيقا هم اندازه مضروب فيه است  به هم پيوستن ثبات مضروب فيه و ثبات حاصلضرب

## Slide 14: سخت افزار ضرب ورژن2
حاصلضرب
مضروب
32بيت ALU
شيفت راست
کنترل
32بيت
64بيت
نوشتن
(مضروب فيه)

## Slide 15: الگوريتم ضرب ورژن 2
پايان
بله: 32 تکرار
2. يک بيت ثبات حاصلضرب را به راست شيفت بده.
نه: < 32 تکرار
1.
تست کردن
حاصلضرب0
حاصلضرب0 = 0
حاصلضرب0 = 1
1. جمع کن مضروب را با نيمه چپ حاصلضرب& نتيجه
را درنيمه چپ ثبات حاصلضرب قرار بده
32مرتبه تکرار
شروع

## Slide 16: الگوریتم ضرب بوت (Booth)
الگوريتم بوت رويه‌اي براي ضرب اعداد صحيح دودويي با نمايش متمم 2 علامتدار مي‌باشد.
الگوریتم ضرب بوت بر این اساس استوار است که رشته ای از صفرهای پشت سر هم در مضروب فیه نیازی به جمع ندارد و فقط به تعداد آن‌ها، نیاز به شیفت وجود دارد، همچنین ارزش مقداری رشته‌ای از یک های متوالی در مضروب فیه که اولین یک رشته در جایگاه mام و آخرین یک رشته، در جایگاه kام باشد را می‌توان بصورت 2k+1 – 2m نوشت.
مثالا برای محاسبه 14×M، چون 14=001110 است (پس k=3, m=1) این عدد معادل با 23+1 – 21 خواهد شد و در نهایت حاصلضرب برابر با M×24 – M×21 می‌شود.
  به اين ترتيب مي‌توان با چهار بار جابجا کردن مضروب M به چپ و تفريق M اي که يک بار به چپ جابجا شده، حاصلضرب را به‌دست آورد.

## Slide 17: الگوریتم ضرب بوت (Booth)
برای ضرب دو عدد مراحل زیر با بررسی بیت های مضروب فیه صورت خواهد گرفت:
  به محض برخورد با اولین 1 کم ارزش در رشته 1های مضروب فیه، مضروب از حاصلضرب جزیی کم خواهد شد.
  به محض دیدن اولین 0 (بشرطی که قبل از آن 1 باشد) در رشته 0های مضروب فیه، مضروب با حاصلضرب جزیی جمع خواهد شد.
  وقتی بیت جاری مضروب فیه همانند بیت قبلی بررسی شده باشد، حاصلضرب جزیی تغییری نمی کند.

## Slide 18: الگوریتم ضرب بوت
نکته: اگر به ابتدای مضروب فیه یک صفر اضافه نماییم، سپس تعداد دنباله 01 در این عدد برابر با تعداد جمع های لازم برای عمل ضرب و تعداد دنباله 10 برابر با تعداد تفریق ها خواهد شد. تعداد عملیات شیفت دقیقا برابر تعداد بیت های مضروب فیه می باشد.
در شکل زیر سخت افزار لازم برای انجام ضرب باینری با استفاده از الگوریتم بوت آورده شده است.

## Slide 19: الگوریتم ضرب بوت
شکل زیر مثالی برای انجام ضرب با استفاده از الگوریتم بوت را نمایش می دهد.
= -9
= -13
= 117

## Slide 20: ضرب کننده آرایه ای
در ضرب کننده آرایه ای، سخت افزار مورد نیاز برای ضرب را بسته به تعداد بیت های مضروب و مضروب فیه دقیقا براساس نحوه ضرب دو عدد باینری بصورت دستی، طراحی می نماییم. درنتیجه ضرب بصورت موازی و با سرعت بالایی انجام می پذیرد. در شکل زیر یک ضرب کننده آرایه ای 2×2 نمایش داده شده اند.