## Slide 1: معماري کامپيوتر
تهيه کننده: محسن فرهادي
بهمن 1401

## Slide 2: این درس در مورد چیست؟
این درس در مورد ساختار و چگونگی طراحی کامپیوترهای دیجیتالی است. این مطلب معروف به “معماری کامپیوتر” است (که شامل معماری مجموعه دستورالعمل + سازماندهی سخت‌افزاری می‌باشد).

## Slide 3
- هدف این درس
یافتن توانایی ارائه اطلاعات پایه از معماری و سازماندهی کامپیوتر در جریان طراحی کامل یک کامپیوتر

## Slide 4: - منابع اصلي
1- معماري سيستم‌هاي کامپيوتري
نويسنده: موريس مانو
مترجم: امير صادقي
2- طراحی و معماری کامپیوتر
نویسنده: جان هنسی، دیوید پترسون
مترجم: سامان هزارخانی

## Slide 5: معماری کامپیوتر
دانستن مدار داخلی بلوک‌ها نیاز نیست. 
      گر چه باعث بالا رفتن توانائی در طراحی مدارات جدید می شود.
بایستی عملکرد ورودی و خروجی‌های هر بلوک را بدانید.

## Slide 6: نکات مهم و مورد نیاز
ثباتها
شیفت رجیسترها
روش نمایش اعداد
      متمم یکها و متمم دوها
      جمع و تفریق
      علامت اعداد و مثبت یا منفی بودن حاصل
      سرریز
حافظه
نمایش ممیز (ثابت و شناور)

## Slide 7: ثبات يا رجيستر (Register)
ثبات مداري است براي حفظ و نگهداري اطلاعات باينري.
رجيستر متشکل از يک گروه فليپ فلاپ و مدارهاي ترکيبي جهت اعمال Load و Clear مي‌باشد.
عموماً در رجيستر‌ها از فليپ فلاپ MS (Master/Slave) استفاده مي‌شود.

## Slide 8: مدارهاي شمارنده
Register A
Carry out
خروجي
ورودي
Load
Increment
n
n
رجيستر A در واقع يک Counter با قابليت بارگيري موازي است.

## Slide 9: Shift Registers
Register A
ورودي سري براي شيفت به راست
خروجي
ورودي
ورودي سري براي شيفت به چپ
n
n
شيفت رجيسترها در واقع ثباتهايي هستند که قابليت جابجا کردن اطلاعات باينري به چپ يا راست را دارند.
H1 H0
H1 | H0 | 
0 | 0 | Shift right
0 | 1 | Shift left
1 | 0 | Parallel load
1 | 1 | No change

## Slide 10: بلوک دياگرام يک واحد از حافظه
حافظه
Mem.
Unit
ورودي آدرس
خروجي
اطلاعات
ورودي
اطلاعات
Read
Write
n
n
Mem. Address Register
(MAR)
رجيستر آدرس
Mem. Buffer Register
(MBR)
m

## Slide 11: عملکرد حافظه:
هر کلمه در حافظه يک آدرس مشخص دارد.
اگر بخواهيم اطلاعات را بخوانيم، آدرس مورد نظر را در رجيستر آدرس قرار داده، سر Read را فعال مي‌کنيم و کلمه مورد نظر وارد رجيستر اطلاعات (MBR) مي‌گردد.
اگر بخواهيم کلمه‌اي را در حافظه بنويسيم، ابتدا آنرا در MBR قرار مي‌دهيم، سپس سر Write را فعال مي‌کنيم تا کلمه در آدرسي که در MAR گذاشته بوديم، قرار ‌گيرد.
Access time: از وقتي که سيگنال Read فعال مي‌شود تا زماني که اطلاعات در خروجي حافظه قرار مي‌گيرد، مدت زمان دستيابي ناميده مي‌شود.

## Slide 12: اعداد با مميز ثابت
اعداد اعشاري را مي توان به دو صورت نمايش داد:
  اعداد اعشاري با مميز ثابت.
  اعداد اعشاري با مميز شناور.
نمايش اعداد دودوئي با روش مميز ثابت:
X = xnxn-1xn-2 ... x1x0 . x-1x-2 ... x-m
نحوة نمايش اعداد علامتدار به اينصورت است كه از باارزش‌ترين بيت براي علامتگذاري استفاده مي‌كنيم. اگر Xn=1 عدد منفي و اگر Xn=0 عدد مثبت است.

## Slide 13: نمايش اعداد با مميز شناور
در اين نمايش مكان مميز قسمت كسري ثابت نيست.
mn ekek-1 ... e0 mn-1mn-2 … m0 . m-1 … m-m
علامت
نما
مانتيس
  مانتيس:عدد علامت دار با مميز ثابت(خواه عدد صحيح و يا عدد كسري).
  نما:مكان مميز را مشخص مي‌كند.

## Slide 14: اعداد با مميز شناور
مثال:
0
.1234567
0
04
sign
sign
mantissa
exponent
==> +.1234567 x 10+04
نكته: در نمايش اعداد به صورت شناور تنها مانتيس(M)و نما(E)صريحاًنمايش داده مي شوند.مبنا و مكان مميز به صورت ضمني استنباط مي شوند.

## Slide 15: اعداد با مميز شناور
مثال:عدد 1001.11+را به صورت يك عدد با مميز شناور 16بيتي (6بيت نما و 10 بيت مانتيس)نمايش دهيد.
0 0 00100 100111000
0 0 00101 010011100
نما
مانتيس
علامت
يا

## Slide 16: نمایش اعداد ممیز شناور در استاندارد IEEE 754
استاندارد IEEE در سال 1985، چند قالب کلی با دقت‌های مختلف از جمله دقت معمولی، دقت مضاعف و دقت‌های معمولی و مضاعف توسعه یافته برای نمایش اعداد ارائه داده است.
مطابق این استاندارد، در دقت معمولی از 32 بیت و در دقت مضاعف از 64 بیت برای نمایش یک عدد استفاده می‌شود.

## Slide 17: استاندارد IEEE 754
هر نمایش از سه بخش تشکیل می‌شود:
  S : علامت.
  C : نمای تعدیل یافته.
  F : قسمت کسری مانتیس نرمال شده.

## Slide 18: استاندارد IEEE 754
دقت معمولی:
  یک بیت برای علامت (S)
  8 بیت آن برای نگهداری نمای تعدیل یافته (S)
  23 بیت آن برای قسمت کسری مانتیس نرمال شده (F)
دقت مضاعف:
  یک بیت برای علامت (S)
  11 بیت آن برای نگهداری نمای تعدیل یافته (S)
  52 بیت آن برای قسمت کسری مانتیس نرمال شده (F)

## Slide 20: کنکور ارشد 93

## Slide 21: کنکور ارشد 95

## Slide 22: کنکور دکتری- معماری کامپیوتر 1398

## Slide 23: جلسه آينده
زبان انتقال ثباتی
Register Transfer Language-RTL