## Slide 1: معماري کامپيوتر
تهيه کننده: محسن فرهادي
نیمسال بهمن 1401

## Slide 2: فهرست مطالب
انتقال اطلاعات بين ثباتها
ساختار کامپيوتر
RTL
انتقال موازي اطلاعات
انتقال سري اطلاعات
انتقال از طريق گذرگاه
4 نوع از ريزعمليات‌ها در کامپيوتر ديجيتال
  µ-op هاي انتقال رجيستري
  µ-op هاي حسابي
  µ-op هاي منطقي
  µ-op هاي شيفت

## Slide 3: انتقال اطلاعات بين ثباتها
يک سيستم ديجيتال متشکل است از تعدادي بلوکهاي ديجيتال، جهت انجام وظيفه خاص.
عموما وظيفه يک سيستم ديجيتال، پردازش اطلاعات و داده‌ها مي‌باشد.
رد و بدل اطلاعات بين رجيسترها، بوسيله دستوراتي به نام ”ريزدستور“ يا Microoperation انجام مي‌شود.
µ-op: دستوري است که در عرض يک پالس ساعت، روي اطلاعات يک يا چند رجيستر اجرا مي‌شود.

## Slide 4: ساختار يک کامپيوتر
ساختار يک کامپيوتر را مي‌توان بصورت زير خلاصه نمود.
  تعدادي رجيستر با قابليت‌هاي متفاوت ( مثل Counter، Shift Register‌با قابليت شيفت دوطرفه و ...)
  تعدادي µ-op که براي عمليات خاصي رديف شده‌اند.
  تعدادي تابع کنترل براي شروع و کنترل µ-op ها.
زباني که بصورت سمبوليک براي نمايش µ-op ها استفاده مي‌شود را ”زبان انتقال رجيستري“ (Register Transfer Language) يا RTL مي‌نامند.

## Slide 5: RTL
بعنوان قرارداد نام رجيسترها را در RTL با حروف بزرگ نمايش مي‌دهيم، مانند MAR يا MBR.
در رجيستري که n بيت دارد هربيت را با انديس نمايش مي‌دهيم، مانند:
Register A
A7 | A6 | A5 |  |  |  |  | A0

## Slide 6: RTL
عموما µ-op ها از دو بخش فرمان (Operation) و آدرس تشکيل شده‌اند.
رجيستر MBR
قسمت آدرس: MBR(11-0) يا MBR(AD)
قسمت فرمان: MBR(15-12) يا MBR(OP)
OP (فرمان) | AD(آدرس)
15 12 11 0

## Slide 7: انتقال موازي اطلاعات از يک رجيستر به رجيستر ديگر
P : A  B = if (p=1) then (A  B)
P: تابع کنترل است. يعني زماني که p فعال مي‌شود، اطلاعات B وارد رجيستر A مي‌گردد.
رجيستر A
رجيستر B
مدار کنترل
n
Load
p
cp
p
فرض بر اين است که مدار کنترل همگام با پالس ساعت است.
تمام فليپ فلاپها از نوع M/S هستند.
در اين لبه انتقال رخ مي‌دهد.

## Slide 8
مي‌توان-op µ هاي مختلف با يک تابع کنترل مشترک داشت، در اين‌حالت مي‌توان با کاما (،) آنها را از هم جدا نمود، مانند:
E : A  B , C  B

## Slide 9: جلوگیری از ابهام T0 : R2  R1 , R3R2
فرض کنید : r2=10101010 (AAH) r1=00001111 (0FH) r3=11001100 (CCH)
8
8
R1
R2
CLK
CLK
LD
LD
System Clock
0
0
1
1
0
0
1
1
r3
0
1
0
1
0
1
0
1
r2
1
1
1
1
0
0
0
0
r1
0
1
0
1
0
1
0
1
r2
R3
CLK
8
LD
T0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
r1
پس از CLK : r2=r1 = 00001111(0FH) و r3=10101010 (AAH)

## Slide 10: انجام عملیات همزمان
P : R1 R2
Q: R2 R1
PQ: R1  R2 , R2  R1
آیا ابهام دارد؟
8
8
8
R1
R2
CLK
CLK
LD
LD
PQ
System Clock

## Slide 11: فرض کنید : r1=10101010 (AAH) r2=00001111 (0FH)
8
8
8
R1
R2
CLK
CLK
LD
LD
T0
System Clock
1
1
1
1
0
0
0
0
r2
0
1
0
1
0
1
0
1
r1
1
1
1
1
0
0
0
0
r2
0
1
0
1
0
1
0
1
r1

## Slide 12: T0 : R2  R1 T1 : R3  R2 + R3 T2 : R3  R1
R1
LD
R2
LD
R3
LD
T0
T1
T2
?
+
+

## Slide 13: T0 : R2  R1 T1 : R3  R2 + R3 T2 : R3  R1
R1
LD
R2
LD
R3
LD
T0
T1
T2
0
8
0
1
S
T1
R1.0
ALU.0
Inp R3.0
8
8

## Slide 14: انتقال سري اطلاعات از رجيستر B به رجيستر A
اگر ثباتها چهار بيتي باشند و بخواهيم اطلاعات B از بين نرود، داريم:
S: A3B0 ,B3B0 ,Ai-1Ai ,Bi-1Bi ,i=3,2,1
رجيستر B
رجيستر A
ورودي سريال
خروجي سريال
ورودي سريال
S
cp
S
مدت لازم براي انتقال چهار بيت
(word time)
رجيسترهاي A و B از نوع Shift register هستند.

## Slide 15: انتقال با استفاده از گذرگاه
اگر قرار باشد که انتقال اطلاعات بصورت دو طرفه بين تعداد زيادي رجيستر روي دهد، نمي‌توان از اتصال مستقيم بين ثباتها استفاده کرد. بنابراين از گذرگاههايي (BUS) که تمام ورودي‌ها و خروجي‌ها به آنها متصل است استفاده مي‌نماييم.
براي قرار دادن اطلاعات در BUS از MUXها استفاده مي‌شود.
  اگر n رجيستر M بيتي داشته باشیم، به M تا MUX از نوع n*1 نیاز است.
براي انتقال اطلاعات از BUS به رجيستر، از مدارهاي Decoder استفاده مي‌نماييم.

## Slide 16
Bus and Memory Transfers
  Common Bus
    A more efficient scheme for transferring information between registers in a multiple-register configuration
    A bus structure = a set of common lines
    Control signals determine which register is selected
      One way of constructing a common bus system is with multiplexers
      The multiplexers select the source register whose binary information is place on the bus
    The construction of a bus system for four registers :
      4 bit register X 4
      Four 4 * 1 Multiplexers
      Bus Selection : X, Y
    8 Registers with 16 bit
      16 mux 8 * 1
X
Y
4-line
common
bus
Register D
Register C
Register B
Register A

## Slide 17: انتقال اطلاعات از BUS به رجيستر
Reg A
Reg D
Reg C
Reg B
Decoder
2*4
BUS
load
load
load
load
E (Enable)
W
Z
خطوط انتخاب
D0 D1 D2 D3
با ايجاد ترکيب خاصي از WZ مي‌توان سر load يکي از رجيسترها را فعال نمود و اطلاعات BUS را وارد آن کرد.
0
1

## Slide 18
بصورت سمبوليک و با استفاده از RTL، انتقال داده از BUS به رجيستر و بالعکس را بصورت زير نمايش مي‌دهيم.
xy' : BUS  C
Z'WE: B  BUS
براي انتقال داده از C‌ به B مي‌توان نوشت:
xy'Z'WE: BUS  C , B  BUS
B Register
C Register
n
Bus

## Slide 19: Bus Transfer
اگر خروجي رجيسترها از نوع Three-State (سه حالته) باشد، نيازي به MUX نيست و مي‌توان خروجي‌ها را مستقيم به هم متصل نمود.
زماني که E=1 است خروجي يا صفر است يا يک. وقتي E=0 شود، خروجي داراي امپدانس بالا است و ولتاژ خاصي ندارد.
Normal input A
If C=1, Output Y = A
If C=0, Output = High-impedance
Control input C

## Slide 20
  The construction of a bus system with tri-state buffer :
    The outputs of four buffer are connected together to form a single bus line(Tri-state buffer)
    No more than one buffer may be in the active state at any given time(2 X 4 Decoder)
    To construct a common bus for 4 register with 4 bit :
A0
B0
C0
D0
Select input
Enable input
Bus line for bit 0
AR: Address Reg.
DR: Data Reg.
M : Memory Word(Data)

## Slide 21
The 4 types of microoperation in digital computers
  Register transfer microoperation :
  Arithmetic microoperation
  Logic microoperation
  Shift microoperation
Arithmetic Microoperation
  Arithmetic Microoperation :
  Negate : 2’s complement
    Subtraction : R1 + 2’s complement of R2
  Multiplication(shift left), Division(shift right)
  4-bit Binary Adder :
  Full adder = 2-bits sum + previous carry
    c0(input carry), c4(output carry)
B3 A3 B2 A2 B1 A1 B0 A0
S3 S2 S1 S0
C0
C4

## Slide 22
  4-bit Binary Adder-Subtractor :
    M =0 : Adder B  M + C = B  0 + 0 = B,  A + B
    M =1 : Subtractor B  M + C = B  1 + 1 = B’ + 1= -B(2’s comp), A - B
  4-bit Binary Incrementer
    Sequential circuit implementation by using binary counter :
    Combinational circuit implementation by using Half Adder :
B3 A3 B2 A2 B1 A1 B0 A0
S3 S2 S1 S0
C4
C0
M
C4
S3 S2 S1 S0
B3 B2 B1 B0 1
Always added to 1

## Slide 23
  Arithmetic Circuit
    One composite arithmetic circuit in
    D= A0(X0) + B0(Y0) + Cin
A+B’=A+B’+1-1
= A-B-1
A+1111=A-1
A-1+1=A
S0
S1
Cin
D0
D1
D2
D3
Cout
A0
B0
A1
B1
A2
B2
A3
B3
0

## Slide 24: -op µ منطقي
براي ايجاد تمايز بين عمل OR و جمع از اين پس عمل OR‌را با علامت  و AND‌ را با علامت  نمايش مي‌دهيم.
T1+T2: A  A+B , C D  F
در دستور فوق تابع انتقال، T1 (OR) T2 مي‌باشد. همچنين B و A جمع شده‌اند و F و D، OR‌ شده‌اند.

## Slide 25
عملکرد بخش منطقی ALU
انتخابگر | عمل
00 | 
01 | 
10 | 
11 | 

## Slide 26
A و B هر یک n بیتی هستند ! طراحی فوق درست است؟
چه باید کرد؟
E
B
S1
A
S0
B
A
B
A
A
انتخابگر | عمل
00 | 
01 | 
10 | 
11 | 

## Slide 27: ريز عمل شيفت
در سيستم هاي ديجيتال سه نوع شيفت مختلف وجود دارد:
  شيفت منطقي
  شيفت چرخشي
  شيفت حسابي
تفاوت اين شيفت ها در بيت ورودي سريال است.
Serial
input
عمليات شيفت به راست:
A left shift operation
Serial
input

## Slide 28: شيفت منطقي
در شيفت منطقي بيت ورودي صفر است.
شيفت منطقي به راست:
شيفت منطقي به چپ:
در زبان انتقال ثبات از علائم زير استفاده مي شود:
  shl شيفت منطقي به چپ
  shr شيفت منطقي به راست
  مثال:
    R2  shr R2
    R3  shl R3
0
0

## Slide 29: شيفت چرخشي
در شيفت چرخشي بيت ورودي سريال، بيت خروجي از سمت ديگر ثبات است.
شيفت چرخشي به راست:
شيفت چرخشي به چپ:
در زبان انتقال ثبات از علائم زير استفاده مي شود:
  cil شيفت چرخشي به چپ
  cir شيفت چرخشي به راست
  مثال:
    R2  cir R2
    R3  cil R3

## Slide 30: شيفت حسابي
شيفت حسابي براي اعداد علامت دار معني دار است.
شيفت حسابي به چپ عدد درون ثبات را در 2 ضرب مي کند.
شيفت حسابي به راست عدد درون ثبات را بر 2 تقسيم مي کند.
مهمترين ويژگي شيفت حسابي آن است که به هنگام شيفت (ضرب و تقسيم) علامت ثبات را حفظ مي کند.
شيفت حسابي به راست:
شيفت حسابي به چپ:
0
sign
bit
sign
bit

## Slide 31: شيفت حسابي
در شيفت به چپ بايد مساله سرريز(overflow) چک شود.
0
V
اگر قبل از شيفت مقدار دو بيت آخر
متفاوت باشد، سرريز رخ داده است.
در زبان انتقال ثبات از علائم زير استفاده مي شود:
  ashl شيفت حسابي به چپ
  ashr شيفت حسابي به راست
  مثال:
    R2  ashr R2
    R3  ashl R3
sign
bit

## Slide 32: پياده سازي سخت افزاري شيفت ها
S
0
1
H0
MUX
S
0
1
H1
MUX
S
0
1
H2
MUX
S
0
1
H3
MUX
Select
0 شيفت به چپ (پايين)
1 شيفت به راست (بالا)
Serial
input (IR)
A0
A1
A2
A3
Serial
input (IL)

## Slide 33: واحد عمليات شيفت، منطقي، حسابي
  S3 S2 S1 S0 Cin عمليات توضيح
  0 0 0 0 0 F = A + B Addition
  0 0 0 0 1 F = A + B + 1 Add with carry
  0 0 0 1 0 F = A + B’ Subtraction
  0 0 0 1 1 F = A + B’ + 1 Subtract with borrow
  0 0 1 0 0 F = A TransferA
  0 0 1 0 1 F = A + 1 Increment A
  0 0 1 1 0 F = A - 1 Decrement A
  0 0 1 1 1 F = A TransferA
  0 1 0 0 X F = A  B AND
  0 1 0 1 X F = A B OR
  0 1 1 0 X F = A  B XOR
  0 1 1 1 X F = A’ Complement A
  1 0 X X X F = shl A Shift left A into F
  1 1 X X X F = shr A Shift right A into F
واحد
حسابي
واحد
منطقي
C
C
4 x 1
مالتي پلکسر
Select
0
1
2
3
F
S3
S2
S1
S0
B
A
i
A
D
A
E
shr
shl
i+1
i
i
i
i+1
i-1
i
i

## Slide 34: جلسه آينده
سازمان اصلي کامپيوتر