## Slide 1
سازمان و طراحي
کامپيوتر پايه

## Slide 2: سازمان و طراحي کامپيوتر پايه
• کدهاي دستورالعمل
• ثبات هاي کامپيوتر
• دستورات کامپيوتر
• زمان بندي و کنترل
• چرخه دستورالعمل
• دستورات مراجعه به حافظه
• وقفه و ورودي-خروجي
• تشريح کامل کامپيوتر
• طراحي کامپيوتر پايه
• طراحي واحد انباره

## Slide 3: مقدمه
هر پردازنده طراحي خاص خود(ثبات‌ها، گذرگاه‌ها، ريزعمل‌ها، دستورالعمل‌هاي ماشين و ... ) را دارد.
کامپيوترهاي مدرن ساختار پيچيده‌اي دارند.
آنها شامل موارد زير هستند:
  ثبات هاي فراوان
  چندين واحدهاي محاسباتي هم براي اعداد صحيح هم براي اعداد مميزدار
  استفاده از چندين واحد خط لوله تا به اين ترتيب سرعت اجرا افزايش يابد.
  و موارد ديگر
در ادامه براي فهم اينکه کامپيوتر چگونه کار مي کند از يک مدل ساده شده استفاده شده است. اين مدل را آقاي مانو(Mano) معرفي کرده و آنرا کامپيوتر پايه ناميده است. اين مدل شبيه کامپيوترهايي است که 45 سال پيش کار مي‌کرده‌اند.
ما از اين مدل براي معرفي سازمان پردازنده و ارتباط RTL با سطح بالاتر پردازنده استفاده مي‌کنيم.

## Slide 4: کامپيوتر پايه
کامپيوتر پايه دو جزء (component) اصلي دارد، پردازنده و حافظه.
حافظه 4096 کلمه دارد.
  4096 = 212، يعني به 12 خط آدرس نياز داريم.
  هر کلمه 16 بيت طول دارد.
CPU
RAM
0
4095
0
15

## Slide 5: دستورالعمل‌ها
برنامه
  يک دنباله از دستورالعمل‌ها
دستورالعمل
  يک گروه از بيت ها که به کامپيوتر اعلام مي کنند تا يک عمل خاص را انجام دهد.
  (يک دنباله از ريزعمل ها)
دستورالعمل‌هاي يک کامپيوتر به همراه همه داده‌هاي لازم در حافظه ذخيره شده‌اند.
CPU دستور بعدي را از حافظه مي‌خواند.
اين دستور در يک ثبات به نام IR ذخيره شده است.
دستورالعمل به دنباله اي از ريزعمل ها تبديل مي شود تا با انجام ريزعمل‌ها دستورالعمل مورد نظر اجرا شود.

## Slide 6: فرمت دستوالعمل‌ها
يک دستورالعمل اغلب از دو بخش تشکيل شده است.
  کد عمليات(opcode ): عملي را که دستورالعمل بايد انجام دهد مشخص مي‌کند.
  آدرس(address ): ثبات يا جايي از حافظه را که دستورالعمل بايد عمل کند مشخص مي‌کند.
همانطور که گفتيم در کامپيوتر پايه 12 بيت براي آدرس‌دهي حافظه داريم.
در کامپيوتر پايه بيت 15 دستورالعمل، نحوه‌ي آدرس‌دهي(addressing mode) را مشخص مي‌کند.
  صفر: آدرس‌دهي مستقيم (direct addressing)
  يک: آدرس‌دهي غير مستقيم(indirect addressing).
از آنجا که کلمه‌هاي حافظه و بنابراين دستورالعمل‌ها 16 بيتي هستند، 3 بيت باقي مانده براي کد دستورالعمل مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
Opcode
Address
Instruction Format
15
14
12
0
I
11
Addressing
mode

## Slide 7: روش‌هاي آدرس‌دهي Addressing Mode))
ناحيه آدرس يک دستورالعمل مي‌تواند به يکي از دو شکل زير تفسير شود:
  آدرس‌دهي مستقيم: آدرس داده مورد نظر در حافظه (عملوند)
  آدرس دهي‌غير مستقيم: آدرسِ آدرس داده مورد نظر در حافظه (عملوند)
آدرس دهي موثر Effective Address (EA)
  آدرس عملوند، مثلا در شکل بالا سمت راست آدرس موثر 1350و در شکل بالا سمت چپ آدرس موثر 457 است.
0
ADD
457
22
Operand
457
1
ADD
300
35
1350
300
Operand
1350
+
AC
+
AC
آدرس دهي مستقيم
آدرس دهي غير مستقيم

## Slide 8: ثبات‌هاي پردازنده
يک پردازنده تعداد زيادي ثبات براي نگهداري دستورالعمل‌ها، آدرس‌ها و داده‌ها و ... دارد.
پردازنده يک ثبات به نام شمارنده برنامه Program Counter (PC) دارد که آدرس دستوري را که بايد اجرا شود، نگه مي‌دارد.
  چون حافظه در کامپيوتر پايه 4096 کلمه دارد پس PC 12 بيتي است.
در آدرس دهي مستقيم يا غير مستقيم پردازنده براي آنکه آدرس عملوند را نگه دارد از يک ثبات به نام ثبات آدرس Address register (AR) استفاده مي‌کند.
  چون حافظه در کامپيوتر پايه 4096 کلمه دارد پس AR 12 بيتي است.
پس از آنکه عملوند در حافظه پيدا شد، در آدرس‌دهي مستقيم يا غير مستقيم، عملوند به يک ثبات به نام ثبات داده Data Register (DR) منتقل مي‌شود.
کامپيوتر پايه يک ثبات همه منظوره به نام انباره Accumulator (AC) نيز دارد.

## Slide 9: ثبات‌هاي پردازنده
اهميت ثبات همه منظوره آن است که مي‌توان در دستورات به آن ارجاع داد.
  مثلا مي توان AC را به يک مکان خاص از حافظه منتقل کرد يا مکان خاص از حافظه را به AC منتقل کرد.
در کامپيوتر پايه از يک ثبات براي نگهداري داده‌هاي مياني يا موقتي استفاده شده است به اين ثبات، ثبات موقتي Temporary Register (TR) مي‌گويند.
کامپيوتر پايه يک مدل بسيار ساده ورودي/خروجي دارد.
  دستگاه هاي ورودي کاراکترهاي 8 بيتي را به پردازنده مي‌فرستند.
  پردازنده کاراکترهاي 8 بيتي را به دستگاه‌هاي خروجي مي‌فرستد.
ثبات ورودي Input Register (INPR) داده 8 بيتي را که از دستگاه ورودي رسيده است نگه مي‌دارد.
ثبات خروجيOutput Register (OUTR) داده 8 بيتي را که به دستگاه خروجي فرستاده مي‌شود نگه مي‌دارد.

## Slide 10: ثبات‌هاي کامپيوتر پايه
List of BC Registers
  DR 16 Data Register مقدار عملوند را نگه مي دارد
  AR 12 Address Register آدرس عملوند را نگه مي دارد
  AC 16 Accumulator ثبات همه منظوره
  IR 16 Instruction Register را نگه مي دارد کد عمليات
  PC 12 Program Counter را نگه مي دارد آدرس دستورالعمل
  TR 16 Temporary Register داده هاي موقتي را نگه مي دارد
  INPR 8 Input Register کاراکتر ورودي را نگه مي دارد
  OUTR 8 Output Register کاراکتر خروجي را نگه مي دارد
ثبات ها در کامپيوتر پايه
11
0
PC
15
0
IR
15
0
TR
7
0
OUTR
15
0
DR
15
0
AC
11
0
AR
INPR
0
7
Memory
4096 x 16
CPU

## Slide 11: سيستم گذرگاه عمومي
ثبات ها در کامپيوتر پايه با استفاده از گذرگاه به هم متصل شده‌اند
استفاده از گذرگاه نسبت به اتصال مستقيم ثبات‌ها، باعث صرفه‌جويي در سيم‌بندي مي‌شود.

## Slide 12: سيستم گذرگاه عمومي
S2
S1
S0
Bus
Memory unit
4096 x 16
LD INR CLR
Address
Read
Write
AR
LD INR CLR
PC
LD INR CLR
DR
LD INR CLR
AC
ALU
E
INPR
IR
LD
LD INR CLR
TR
OUTR
LD
Clock
16-bit common bus
7
1
2
3
4
5
6

## Slide 13: سيستم گذرگاه عمومي
AR
PC
DR
L
I
C
L
I
C
L
I
C
AC
L
I
C
ALU
E
IR
L
TR
L
I
C
OUTR
LD
INPR
Memory
4096 x 16
Address
Read
Write
گذرگاه عمومي 16 بيتي
7
1
2
3
4
5
6
S0
S1
S2

## Slide 14: سيستم گذرگاه عمومي
سه خط کنترل s0، s1 و s2 کنترل مي‌کنند که کدام ثبات به عنوان ثبات ورودي انتخاب شود.
براي خروجي
  WRITE حافظه يا load ثبات‌ها فعال مي‌شود.
وقتي ثبات هاي 12 بيتي (AR و PC) روي گذرگاه، اطلاعات قرار مي دهند، 4 بيت با ارزشتر گذرگاه مقدار صفر مي‌گيرد.
0 0 0 x
0 0 1 AR
0 1 0 PC
0 1 1 DR
1 0 0 AC
1 0 1 IR
1 1 0 TR
1 1 1 Memory
S2 S1 S0 Register
اگر S2 S1 S0 =000 هيچ رجيستري اطلاعات روي باس نمي‌گذارد و ميکروآپهاي ديگر، مثل جمع اجرا مي‌شود.

## Slide 15: سيستم گذرگاه عمومي
INPR داده دريافتي را به AC منتقل مي‌کند.
رجيستر OUTR به هشت بيت پاييني باس متصل است که اطلاعات را از AC مي‌گيرد و به دستگاه جنبي خروجي ارسال مي‌دارد.
ورودي و خروجي حافظه به باس متصل است.
آدرس حافظه در AR قرار دارد، بنابراين نياز به باس آدرس وجود ندارد.
هر رجيستري غير از AC مي‌تواند اطلاعات حافظه را بعد از اينکه Read فعال شد، بخواند.

## Slide 16
عملیات همزمان :
این ساختار باعث شده که در یک کلاک بتوان هم محتوی هر رجیستری را روی باس قرار داده و همزمان یک عمل منطقی توسط ALU انجام داد. در انتهای کلاک محتوای باس به رجیستر مقصد منتقل و خروجی ALU وارد AC خواهد شد. همچنین عملیاتی نظیر هم به طور همزمان قابل اجرا هستند .
DR
AC
AC
DR
¬
¬
,

## Slide 17: دستورالعمل‌هاي کامپيوتر پايه
فرمت دستوالعمل‌هاي کامپيوتر پايه
15 14
12 11
0
I
Opcode
Address
دستورالعمل‌هاي مراجعه به حافظه
(OP-code = 000 ~ 110)
از 12 بيت براي آدرس استفاده نموده
و بيت I نوع آدرس دهي را نشان مي‌دهد.
دستورالعمل‌هاي مراجعه به ثبات
(OP-code = 111, I = 0)
عمليات روي محتواي AC و E انجام مي‌شود.
دستورالعمل‌هاي ورودي خروجي
(OP-code =111, I = 1)
15
12 11
0
Register operation
0 1 1 1
15
12 11
0
I/O operation
1 1 1 1

## Slide 18: سيستم گذرگاه عمومي
S2
S1
S0
Bus
Memory unit
4096 x 16
LD INR CLR
Address
Read
Write
AR
LD INR CLR
PC
LD INR CLR
DR
LD INR CLR
AC
ALU
E
INPR
IR
LD
LD INR CLR
TR
OUTR
LD
Clock
16-bit common bus
7
1
2
3
4
5
6

## Slide 19: دستوالعمل‌هاي کامپيوتر پايه
Hex Code
سمبل I = 0 I = 1 توضيح
  AND 0xxx 8xxx AND memory word to AC
  ADD 1xxx 9xxx Add memory word to AC
  LDA 2xxx Axxx Load AC from memory
  STA 3xxx Bxxx Store content of AC into memory
  BUN 4xxx Cxxx Branch unconditionally
  BSA 5xxx Dxxx Branch and save return address
  ISZ 6xxx Exxx Increment and skip if zero
  CLA 7800 Clear AC
  CLE 7400 Clear E
  CMA 7200 Complement AC
  CME 7100 Complement E
  CIR 7080 Circulate right AC and E
  CIL 7040 Circulate left AC and E
  INC 7020 Increment AC
  SPA 7010 Skip next instr. if AC is positive
  SNA 7008 Skip next instr. if AC is negative
  SZA 7004 Skip next instr. if AC is zero
  SZE 7002 Skip next instr. if E is zero
  HLT 7001 Halt computer
  INP F800 Input character to AC
  OUT F400 Output character from AC
  SKI F200 Skip on input flag
  SKO F100 Skip on output flag
  ION F080 Interrupt on
  IOF F040 Interrupt off

## Slide 20: كامل بودن مجموعة دستورالعمل‌ها
نوع دستورالعملها
هر كامپيوتر بايد مجموعه‌اي از دستورالعملها را داشته باشد كه كاربر بتواند براي محاسبه هر تابعي كه محاسبه‌پذير بودن آن محرز است، برنامه‌اي به زبان ماشين بنويسد.
  دستورالعملهاي عملياتي
  حسابي، منطقي و جابجايي
  - ADD, CMA, INC, CIR, CIL, AND, CLA
  تبادل اطلاعات
  - تبادل اطلاعا ت با حافظه وثباتهاي كامپيوتر
  - LDA, STA
  دستورالعملهاي كنترلي
  - دستورالعملهاي كنترل برنامه و وارسي شرايط
  - BUN, BSA, ISZ
  دستورالعملهاي ورودي خروجي
  - ورودي خروجي
  - INP, OUT
  دستوري براي توقف کامپيوتر.

## Slide 21: نحوه‌ي اجراي دستورات در سيستم‌هاي ديجيتال
سيستم‌هاي ديجيتال بصورت قدم به قدم عمل مي‌کنند. در هر قدم يک OP µ اجرا مي‌شود. در موقع شروع، فرماني که آدرس آن در PC است از حافظه خوانده ‌شده و در IR قرار مي‌گيرد. قسمت ”عمل“ آن در OPR قرار مي‌گيرد که بوسيله بخش کنترل Decode مي‌گردد.
زماني که فرماني از حافظه خوانده مي‌شود کامپيوتر در سيکل دستيابي (Fetch ) است.
اگر خانه خوانده شده محتوي آدرس آپرند باشد، کامپيوتر در سيکل غيرمستقيم (indirect) قرار دارد.
وقتي که خانه خوانده شده از حافظه، محتوي آپرند است مي‌گوييم که کامپيوتر در سيکل عمل (execute) است.
بخش کنترل مواظب است که در هر زمان کامپيوتر در چه سيکلي است.

## Slide 22: واحد كنترل
واحد كنترل همة پروسسورها دستورالعملهاي ماشين را به سيگنالهاي كنترلي تبديل مي‌كند. اين سيگنالهاي كنترلي براي كنترل ريزعملها بكار مي‌روند.
واحد كنترل به دو طريق قابل ساخت مي‌باشد:
كنترل سخت‌افزاري
  واحد كنترل از مدارهاي تركيبي و ترتيبي ساخته شده است كه كار آنها توليد سيگنالهاي كنترلي است.
كنترل ريزبرنامه‌نويسي شده
  يك حافظة كنترلي درپروسسور وجود دارد كه شامل ريزعمل‌هايي است كه سيگنالهاي كنترلي لازم را توليد مي‌كند.
در اين بخش يك واحد كنترلي سخت‌افزاري را براي كامپيوتر پايه ارائه و استفاده مي‌كنيم.

## Slide 23: زمان‌بندي و كنترل
واحد كنترل در كامپيوتر پايه
Instruction register (IR)
15
14 13 12
11 - 0
3 x 8
ديكدر
7 6 5 4 3 2 1 0
I
D
0
15 14 . . . . 2 1 0
4 x 16
ديكدر
4-bit
sequence
counter
(SC)
Increment (INR)
Clear (CLR)
Clock
ورودي‌هاي ديگر
خروجي‌هاي
كنترل
D
T
T
7
15
0
گيتهاي مدار
كنترل

## Slide 24: سيگنالهاي زمان‌بندي
-بوسيلة دنباله شمار 4 بيتي و ديكدر 16*4 توليد مي‌شود.
-SC مي‌تواند افزايش يافته يا پاك شود.
بعنوان مثال: T0, T1, T2, T3, T4, T0, T1, . . .
-فرض: در زمان T4 ، SC پاك مي‌شود اگر خروجي ديكدر D3 فعال باشد.
D3T4: SC  0

## Slide 25: واكشي وكدگشايي
• Fetch and Decode
T0: AR PC (S0S1S2=010, T0=1)
T1: IR  M [AR], PC  PC + 1 (S0S1S2=111, T1=1)
T2: D0, . . . , D7  Decode IR(12-14), AR  IR(0-11), I  IR(15)
S2
S1
S0
Bus
7
Memory
unit
Address
Read
AR
LD
PC
INR
IR
LD
Clock
1
2
5
Common bus
T1
T0
ابتدا آدرس کد فرمان در AR قرار مي‌گيرد.
در T1 محتواي حافظه در IR قرار گرفته و به PC‌يکي افزوده مي‌شود تا در سيکل دستيابي بعدي بتوان کد فرمان بعدي را آدرس‌دهي کرد.
در زمان T2 بخش Opcode را در ثبات OPR، بخش IR(0-11) را در رجيستر AR قرار داده و قسمت IR(15)فرمان را در رجيستر I مي‌گذاريم.

## Slide 26: تعيين نوع دستورالعمل
= 0 (direct)
D'7IT3: AR M[AR]
D'7I'T3: Nothing
D7I'T3: Execute a register-reference instr.
D7IT3: Execute an input-output instr.
Start
SC  0
AR

PC
T0
IR

M[AR],
PC

PC + 1
T1
AR

IR(0-11),
I

IR(15)
Decode Opcode in IR(12-14),
T2
D7
= 0 (Memory-reference)
(Register or I/O) = 1
I
I
Execute
register-reference
instruction
SC

0
Execute
input-output
instruction
SC

0
M[AR]

AR
Nothing
= 0 (register)
(I/O) = 1
(indirect) = 1
T3
T3
T3
T3
Execute
memory-reference
instruction
SC

0
T4

## Slide 27: اجراء فرامين
هر يک از فرامين (مانند ADD) متشکل از تعدادي µOP است. هر µOP بايد در يک پالس ساعت اجرا گردد.
فرمان AND: محتواي خانه‌اي از حافظه که آدرس موثر آن داده شده است، با محتواي AC، AND مي‌شود.
فرمان ADD: محتواي حافظه با محتواي AC جمع شده و نتيجه در AC مي‌ماند. رجيستر E حاوي بيت نقلي است.
فرمان LDA: اطلاعات درون حافظه را وارد AC مي‌کند.
فرمان STA: اطلاعات داخل AC در خانه‌اي از حافظه که بوسيله آدرس موثر مشخص شده است، ذخيره مي‌شود.
فرمان BUN: اين فرمان برنامه را از روند عادي خود خارج مي‌کند و بجاي خط بعدي برنامه، به آدرسي که ذکر شده است مي‌رود.

## Slide 28
اجرای دستور AND to AC
با توجه به opcode این دستور (000) بیت D0 برای شناسایی آن بکار خواهد رفت .
در زمان T4 اطلاعات از حافظه به داخل DR خوانده میشود و در T5 عمل مورد نظر بر روی
محتوی DR و AC با هم AND شده و نتیجه به AC منتقل میگردد
در زمان T5 اجرای دستور تمام شده است
لذا SC صفر میشود تا مراحل اجرای دستور بعدی آغاز گردد
D0 T4 : DR M[ AR ]
D0 T5 : AC AC DR , SC 0
اجرای دستور ADD To AC
با توجه به Opcode این دستور (001) بیت D1 برای شناسایی آن بکار میرود .
D1 T4 : DR M[ AR ]
D1 T5 : AC AC+ DR , E Cout , SC 0

## Slide 29
اجرای دستور (Store To AC) STA
چون هیچ مسیر مستقیمی بین Bus و AC وجود ندارد لذا می بایست برای خواندن داده ای از حافظه و
انتقال آن به AC ابتدا آن را به DR منتقل و سپس از مسیر موجود بین DR و AC به AC منتقل نمود
علت وصل نکردن AC به BUS به این خاطر بوده که در اینصورت بعلت تاخیری که بر اثر وجود
جمع کننده در سر راه این انتقال بوجود می آمد زمان اجرای
این دستور از یک کلاک بیشتر میشود ولی با حذف این مسیر
تمامی دستورات را می‌توان در یک کلاک انجام داد .
D2 T4 : DR M[ AR ]
D2 T5 : AC DR , SC 0
این دستور را میتوان با یک میکرواپریشن انجام داد
زیرا خروجی AC به BUS متصل است و
آدرس اپراند هم در AR موجود می باشد
D3 T4 : M [AR] Ac , SC 0
LDA

## Slide 30
اجرای دستور BUN پرش غیر شرطی
این دستور برای انجام یک پرش غیر شرطی به محلی از حافظه که آدرس آن در دستور ذکر
شده بکار میرود میدانیم که PC همواره آدرس دستور بعدی را مشخص میکند از اینرو
با تغییر مقدار PC به آدرس محل مورد نظر میتوان روند طبیعی اجرای دستور را قطع
و کامپیوتر را وادار به اجرای دستور از محل دیگری نمود
D4 T4 : PC AR , SC 0

## Slide 31
اجرای دستور (Branch And Save Return Address) BSA
از این دستور برای پیاده سازی Subroutine یا صدا زدن تابع استفاده می شود هنگام صدا زدن یک تابع باید
آدرس موجود در PC که آدرس دستور بعدی در روال عادی اجرای برنامه را مشخص میکند در محلی ذخیره
گردد تا پس از خاتمه تابع بتواند دوباره به همان محل رجوع کند.
برای پیاده سازی اینکار مقدار PC در آدرسی که توسط BSA مشخص شده ( ودر AR موجود است ) ذخیره
گردیده و سپس مقدار PC با AR+1 پر میشود .
AR+1 محلی است که اجرای تابع از آن شروع خواهد شد. آخرين دستور در زيربرنامه، BUN است که با
آدرس‌دهي غير مستقيم به ابتداي زيربرنامه، آدرس بازگشت را بدست مي‌آورد.
0 BSA 135
دستور بعدی
21
1 BUN 135
20
PC=21
ِمقادیر حافظه و PC و AR
PC=136
D5 T4 : M[AR] PC , AR AR+1
D5 T5 : PC AR, SC 0
135

## Slide 32: دستورالعمل‌ حافظه‌اي ISZ :
ISZ: Increment and Skip-if-Zero
D6T4: DR  M[AR]
D6T5: DR  DR + 1
D6T6: M[AR]  DR, if (DR = 0) then (PC  PC + 1), SC  0
فرمان ISZ: براي شمارش اينکه يک حلقه در برنامه چند بار اجرا شود، استفاده مي‌گردد. عددي منفي را در خانه‌اي از حافظه به آدرس AR قرار مي‌دهيم، سپس آنرا با فرمان ISZ مي‌خوانيم. به عدد يکي افزوده مي‌شود و دوباره در همان خانه از حافظه ذخيره مي‌گردد. هر وقت مقدار اين عدد برابر صفر شد، فرمان از روي دستور بعدي پرش مي‌کند.

## Slide 33: ليست كلي ريزعملياتها (رجوع به حافظه)
Fetch
Decode
Indirect
Interrupt
Memory-Reference
AND
ADD
LDA
STA
BUN
BSA
ISZ
RT0:
RT1:
RT2:
D7IT3:
RT0:
RT1:
RT2:
D0T4:
D0T5:
D1T4:
D1T5:
D2T4:
D2T5:
D3T4:
D4T4:
D5T4:
D5T5:
D6T4:
D6T5:
D6T6:
AR  PC
IR  M[AR], PC  PC + 1
D0, ..., D7  Decode IR(12 ~ 14),
AR  IR(0 ~ 11), I  IR(15)
AR  M[AR]
R  1
AR  0, TR  PC
M[AR]  TR, PC  0
PC  PC + 1, IEN  0, R  0, SC  0
DR  M[AR]
AC  AC  DR, SC  0
DR  M[AR]
AC  AC + DR, E  Cout, SC  0
DR  M[AR]
AC  DR, SC  0
M[AR]  AC, SC  0
PC  AR, SC  0
M[AR]  PC, AR  AR + 1
PC  AR, SC  0
DR  M[AR]
DR  DR + 1
M[AR]  DR, if(DR=0) then (PC  PC + 1),
SC  0
T0T1T2(IEN)(FGI + FGO):

## Slide 34: ليست كلي ريزعملياتها (دستورات رجوع به رجيستر و I/O تماما در T3 اجرا مي‌شوند)
Register-Reference
CLA
CLE
CMA
CME
CIR
CIL
INC
SPA
SNA
SZA
SZE
HLT
Input-Output
INP
OUT
SKI
SKO
ION
IOF
D7IT3 = r
IR(i) = Bi
r:
rB11:
rB10:
rB9:
rB8:
rB7:
rB6:
rB5:
rB4:
rB3:
rB2:
rB1:
rB0:
D7IT3 = p
IR(i) = Bi
p:
pB11:
pB10:
pB9:
pB8:
pB7:
pB6:
(Common to all register-reference instr)
(i = 0,1,2, ..., 11)
SC  0
AC  0
E  0
AC  AC
E  E
AC  shr AC, AC(15)  E, E  AC(0)
AC  shl AC, AC(0)  E, E  AC(15)
AC  AC + 1
If(AC(15) =0) then (PC  PC + 1)
If(AC(15) =1) then (PC  PC + 1)
If(AC = 0) then (PC  PC + 1)
If(E=0) then (PC  PC + 1)
S  0
(Common to all input-output instructions)
(i = 6,7,8,9,10,11)
SC  0
AC(0-7)  INPR, FGI  0
OUTR  AC(0-7), FGO  0
If(FGI=1) then (PC  PC + 1)
If(FGO=1) then (PC  PC + 1)
IEN  1
IEN  0

## Slide 35: ورودی – خروجی
برای ورودی و خروجی کامپیوتر از یک ترمینال استفاده میشود که قسمت ورودی به کامپیوتر یک صفحه کلید و بخش خروجی یک پرینتر خواهد بود .
هر دو قسمت ورودی و خروجی بصورت سریال با کامپیوتر در تماسند .

## Slide 36: نحوه ارتباط با ورودی – خروجی
FGI
FGO
INPR
AC
OUTR
صفحه کلید
پرینتر

## Slide 37: ایجاد همزمانی ( سنکرون کردن) بین ورودی و کامپیوتر
وقتی که کامپیوتر شروع به کار می‌کند فلیپ فلاپ FGI=0 است .
هنگامی که کلیدی در صفحه کلید فشار داده می‌شود یک کد هشت بیتی برای آن تولید و بصورت سریال به رجیستر INPR فرستاده می‌شود . اینکار FGI را یک میکند تا هم مانع ارسال داده جدید شود و هم کامپیوتر را از وجود یک داده جدید در INPR مطلع سازد.
کامپیوتر با چک کردن FGI از وجود کلید آگاه میشود و با انتقال آن به AC این فلگ را صفر می‌کند .
با صفر شدن این فلگ داده جدید اجازه ورود به INPR را پیدا می‌کند .
FGI
INPR
AC
صفحه کلید
برای ایجاد همزمانی (سنکرون کردن) بین ورودی و کامپیوتر از فلیپ فلاپ یک بیتی FGI استفاده میشود.
INPR : FGI=0خالی است
INPR : FGI=1پر است

## Slide 38: ایجاد همزمانی ( سنکرون کردن) بین خروجی و کامپیوتر
FGO
AC
OUTR
پرینتر
برای ایجاد همزمانی ( سنکرون کردن) بین خروجي و کامپیوتر از فلیپ فلاپ یک بیتی FGO استفاده می‌شود.
وقتی که کامپیوتر شروع به کار می‌کند فلیپ فلاپ FGO=1 است .
کامپیوتر قبل از ارسال داده به خروجی FGO را چک می‌کند
اگر FGO=1باشد اطلاعات AC به OUTR فرستاده شده و FGO صفر می‌شود .
دستگاه خروجی داده را از OUTR دریافت کرده و پس از چاپ داده FGO مساوی یک قرار داده می‌شود.
کامپیوتر تا یک شدن FGO داده جدیدی را به خروجی نخواهد فرستاد.
OUTR : FGO=1خالی است
OUTR : FGO=0پر است

## Slide 39: اجرای دستور I/O
دستور
INP
OUT
SKI
SKO
ION
IOF
شرط کنترل
PB 11 :
PB 10 :
PB 9 :
PB 8 :
PB 7 :
PB 6 :
میکرو اپریشن
AC ( 0-7)  INPR , FGI  0
OUT A(0-7) , FGO  0
If (FGI=1) Then (PC  PC+1)
If (FGO=1) Then (PC  PC+1)
IEN  1
IEN  0
اجرای دستورات در کلاک T3 تمام شده و مقدار SC صفر میشود تا دستور بعدی اجرا گردد.
دستورات I/O در T3 اجرا میشوند .
مقدار Opcode برای این دستورات (111) و بیت I=1 است . لذا شرط کنترلی بصورت PBI=D7IT3BI مشخص می‌گردد .

## Slide 40: دو راه برای اطلاع از ورودی و خروجی :
1- Polling یا سرکشی :
  کامپیوتر بطور متناوب وضعیت ورودی و خروجی را چک می‌کند تا از آماده بودن خروجی یا ورودی برای انتقال اطلاعات آگاه شود .
  این روش ساده است ولی بعلت متفاوت بودن نرخ آماده شدن اطلاعات در I/O و سرعت پردازش کامپیوتر باعث اتلاف وقت خواهد شد .
2- Interrupt Driver I/O :
  در این روش وسیله ورودی و خروجی با ارسال یک سیگنال وقفه کامپیوتر را از آماده بودن I/O براي انتقال اطلاعات مطلع می‌سازد .
  در این روش دیگر نیازی به چک کردن متناوب I/O نبوده و کامپیوتر در فاصله بین آماده شدن I/O می‌تواند به اجرای برنامه دیگری بپردازد .
در کامپیوتر پایه امکان استفاده از هر دو روش در نظر گرفته شده است .

## Slide 41: وقفه در کامپیوتر پایه
IEN FF - فلیپ فلاپ Interrupt Enable :
در کامپیوتر پایه یک FF به امر وقفه اختصاص داده شده است .
اگر کامپیوتر بخواهد به دستگاه I/O اجازه ارسال وقفه را بدهد این FF را Set می‌کند اما با صفر کردن این FF می‌توان جلوي ارسال وقفه را سد کرد .
برای تغییر وضعیت این FF از دستورات ION و IOF استفاده می‌شود .

## Slide 42: تاثیر وقفه در روند اجرای دستورات کامپیوتر پایه :
وقتی که یک وقفه اتفاق می‌افتد کامپیوتر:
  اجرای دستورجاری خود را تمام می‌کند.
  آدرس دستور بعدی (محتوی PC) را در محل مشخصی ذخیره می‌کند (آدرس صفر حافظه).
  با قطع روند عادی اجرای برنامه به اجرای دستورات مربوط به پردازش وقفه که در آدرس از پیش تعیین شده‌ای (آدرس یک) قرار دارد می‌پردازد.
پس از خاتمه اجرای دستورات مربوط به وقفه، کامپیوتر باید برنامه قطع شده را مجددا از همان محل ادامه دهد. برای این کار در انتهای روتین وقفه، یک دستور پرش با آدرس‌دهی غیرمستقیم به آدرس صفر قرار داده می‌شود تا برنامه اصلی از محل قطع شده ادامه یابد.

## Slide 43: اجرای سیکل وقفه
0 BUN 1120
برنامه اصلی
1 BUN 0
0
1
255
Pc=256
قبل از وقفه
روتین وقفه
محل شروع
روتین وقفه
اتفاق وقفه
0 BUN 1120
برنامه اصلی
1 BUN 0
0
Pc=1
255
256
بعد از وقفه
روتین وقفه
محل ذخیره آدرس برگشت
1120
1120
256
حافظه
حافظه

## Slide 44: تشخیص وقوع وقفه :
در هر سیکل اجرای دستور پس از آنکه عمل واکشی و دیکود دستورالعمل انجام شد سخت افزار کامپیوتر وقوع یک وقفه را بررسی می‌کند .
در صورتی که IEN=1 باشد یعنی کامپیوتر اجازه وقفه را داده باشد و یکی از پرچم‌های FGI و FGO فعال شده باشد وقوع وقفه تشخیص داده می‌شود .
وقوع وقفه با Set کردن یک FF به نام Rثبت می‌شود تاعملیات مربوط به پردازش وقفه آغاز شود .

## Slide 45: ثبت وقوع وقفه :
عملیات ثبت وقفه همزمان با تکمیل اجرای دستور فعلی انجام می‌شود تا در آغاز سیکل بعدی (T0) تکلیف پردازش وقفه مشخص شود .
عمل ثبت وقفه بامیکرواپریشن زیر مشخص میشود :
(IEN) (FGI+FGO) :R 1

## Slide 46: روند اجراي سیکل وقفه :
در صورتی که فلیپ فلاپ R=1 باشد یک وقفه اتفاق افتاده است لذا کامپیوتر در سیکل T0 بجای روند عادی، اجرای سیکل دستور عملیات مربوط به اجرای سیکل وقفه را انجام می‌دهد این عملیات عبارتست از :
  ذخیره آدرس دستور بعدی در محل صفر حافظه و انجام پرش به محل یک حافظه.
  همچنین R=0 می‌شود تا دوباره سیکل اجرای دستور شروع شود .
  به همین ترتیب IEN=0 می‌شود تا در هنگام پردازش وقفه جاری جلوی وقفه‌های دیگر گرفته شود .

## Slide 47: سیکل وقفه :
Fetch
Decode
Execute
R=1
R=0
Interrupt
Fetch
Decode
Execute
Fetch
Decode
Execute
Fetch
Decode
Execute
...
...
...

## Slide 48: سیکل وقفه :
میکرو اپریشن سیکل وقفه
اضافه کردن رجیستر R باعث می‌شود تا میکرو اپریشن سیکل واکشی و دیکود بصورت زیر تصحیح گردد.
RT0 : AR 0 , TR PC
RT1 : M[AR] TR , PC 0
RT2 : PC PC+1 , IEN 0 , R 0 , SC 0
T0 : AR PC
T1 : IR M[AR] , PC PC+1
T2 : D7…D0 Decode IR(12-14) , AR IR(0-11)

## Slide 49
  Register Control : AR
    Control inputs of AR : LD, INR, CLR
    Find all the statements that change the AR.
    Control functions
  Memory Control : READ
    Control inputs of Memory : READ, WRITE
    Find all the statements that specify a read operation .
    Control function
  F/F Control : IEN
    Control functions

## Slide 50
  Bus Control
    Encoder for Bus Selection :
      S0 = x1 + x3 + x5 + x7
      S1 = x2 + x3 + x6 + x7
      S2 = x4 + x5 + x6 + x7
    x1 = 1 :
      Control Function :
    x2 = 1 :
    x7 = 1 :
      Same as Memory Read
      Control Function :
“
“
Encoder
Multiplexer
Bus Select
Input
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
S0
S1
S2
49

## Slide 51
Design of Accumulator Logic
  Circuits associated with AC :

## Slide 52
  Control of AC :
    Find the statement that change the AC :
LD
INR
CLR

## Slide 53
  Adder and Logic Circuit :

## Slide 54: تمرين سري يک
در صفحه 49 اسلايد، مقادير x2 تا x6 را بدست آوريد؟
مدار کنترل رجيستر‌هاي PC، DRو IR‌را رسم نماييد.
يک دستور در آدرس 012H حافظه داراي بيت آدرس‌دهي مستقيم (I=0) است. کد عمليات آن دستور AND را نشان مي‌دهد و بخش آدرس آن معادل 083H مي‌باشد. کلمه موجود در آدرس 083H نيز حاوي مقدار B8F2H و محتواي AC نيز برابر A937H مي‌باشد. در پايان مرحله اجرا، محتواي ثباتهاي PC، AR، DR و AC چه مقاديري دارند؟