## Slide 1: معماري کامپيوتر
فصل هفتم: کنترل کامپيوتر با ريزبرنامه
Microprogram Control Organization

## Slide 2: تعاريف
وظيفه يک واحد کنترل، اجراي متوالي ريزعملياتها است، که با کنترل اجزاي گوناگون سيستم ديجيتال اين اجراي متوالي صورت مي‌گيرد.
دو نوع اصلي از واحد کنترل:
  کنترل سيم‌بندي (Hardwired): در حالت محدود بودن انواع ريزعمليات و کمي پيچيدگي سيستم از اين کنترل استفاده مي‌شود. در اينحالت سيگنالهاي کنترلي بوسيله مدارهاي منطقي طراحي شده توليد مي‌شوند.
  کنترل ريزبرنامه (Micro programming): اين نوع کنترل در حالت پيچيدگي سيستم بکار مي‌رود و سيگنالهاي کنترلي، بيتهاي ذخيره شده در حافظه هستند که به بخشهاي مختلف سيستم ديجيتال ارسال مي‌گردند.

## Slide 3: تعاريف
  مزيت اصلي کنترل ريزبرنامه، توانايي تغيير عمليات کنترل سيستم به دنبال تغيير سيستم با هزينه اندک است، زيرا فقط کافي است ريزبرنامه عوض شود و تغيير سخت افزار لزومي ندارد.
  کلمه کنترل (Control word): در کنترل ريزبرنامه، سيگنالهاي کنترل کننده، مقادير دودويي هستند که يک يا چند ريزعمليات را مشخص مي‌نمايند. هر سطر ريز برنامه را ”کلمه کنترل“ نامند.

## Slide 4: تعاريف
ريزدستور (Micro Instruction): هر کلمه کنترل، حاوي يک ريزدستور است که اجراي يک يا چند ريزعمليات را بعهده دارد.
ريزبرنامه (Micro Program): مجموعه‌اي از ريزدستورها بطور متوالي، يک ريزبرنامه را تشکيل مي‌دهند. در مجموع عمليات کنترل سيستم ديجيتال را ريزبرنامه بعهده دارد. عموماً ريزبرنامه نيازي به تغيير ندارد و مي‌تواند در حافظه ROM نگهداري شود.
حافظه‌اي که ريز برنامه مربوط به کنترل سيستم در آن قرار دارد را ” حافظه کنترل“ مي‌ناميم.

## Slide 5: ساختار کنترل ريزبرنامه
بعد از طراحي و تشخيص بيت‌هاي کنترل کننده که بصورت ريزدستورات در حافظه کنترل قرار دارد،آنچه حائز اهميت است، توالي اعمال ريزدستورات است. اين ترتيب بايد بصورتي باشد که فازهاي گوناگون اجراي دستورات از جمله واکشي (Fetch)، تشخيص آدرس موثر و اجرا، بطور متوالي انجام شوند.
نظير هر دستور در زبان ماشين، مجموعه‌اي از ريزدستورات در حافظه کنترل قرار دارد که آدرس‌دهي اين ريزدستورات و خوانده شدن آنها از حافظه کنترل اجراي دستور را موجب مي‌شود

## Slide 6: ساختار کنترل ريزبرنامه
حداقل ساختار لازم براي کنترل بصورت ريزبرنامه:
حافظه کنترل (ROM): اين حافظه حاوي ريزدستورات است.
ثبات آدرس کنترل (CAR): اين ثبات حاوي آدرس ريزدستور مورد نظر براي اعمال به سيستم است.
ثبات داده کنترل (CDR): اين ثبات حاوي ريزدستور مورد نظر است.
توليد کننده آدرس بعدي (Sequenser): اين بخش، آدرس دستور بعدي از حافظه را توليد مي‌کند.

## Slide 7: ساختار کنترل ريزبرنامه
همزماني واحد کنترل با سيستم: در سيستم ديجيتال، پالس ساعت، هماهنگي ريزعمليات‌ها را تعيين مي‌نمايد و کلمه کنترل نوع و چگونگي ريزعمليات‌ها را مشخص مي‌نمايد. اعمال همان پالس ساعت به واحد کنترل، هماهنگي توليد کلمه کنترل را نيز تضمين مي‌کند. در واحد کنترل وارد شدن آدرس جديد به CAR خروج داده جديد از حافظه را سبب مي‌شود و تا بودن آدرس در ورودي‌هاي آدرس حافظه، داده کنترل در خروجي آن مي‌ماند به همين دليل در برخي از واحد‌هاي کنترل جزء CDR حذف مي‌شود.

## Slide 8: توليد آدرس ريزدستور
ريزدستوراتي که در حافظه کنترل ذخيره مي‌شوند، بصورت گروهي مي‌باشند که هر گروه، يک دستور خاص در ماشين را ارئه مي‌نمايد. همچنين ممکن است يک گروه، يکي از فاز‌هاي مختلف واکشي و يا تشخيص آدرس موثر را پياده نمايد. به هر کدام از اين گروه‌ها يک «روتين» گفته مي‌شود.
اين روتين‌ها در محل‌هاي مختلف حافظه کنترل ذخيره شده‌اند که براي اجراي هر دستور ماشين بايد محل روتين کنترلي آن مشخص گردد و از آن محل، اجراي ريزدستور شروع شده و بعد از اجراي يک دستور ماشين، روتين بعدي شروع بکار نمايد. روتين هاي واکشي، محاسبه آدرس موثر و اجراي دستور، پي‌درپي عمل مي‌نمايند.
نگاشت (Mapping): براي بدست آوردن آدرسي از حافظه کنترل که ريزدستورات متوالي مربوط به يک دستور در آن واقع است، مي‌توان با استفاده از کد دستور، آدرس را توليد نمود، بطوريکه براي هر کد دستور، آدرس منحصر بفردي توليد گردد، اين عمل را نگاشت گويند.

## Slide 9: توليد آدرس ريزدستور
آدرس يک ريزدستور، در سازمان کنترل ريزبرنامه، به چند طريق معين مي‌شود:
افزايش ثبات آدرس كنترل به ميزان يك واحد(براي ريزدستورات متوالي).
پرش‌هاي شرطي و يا غيرشرطي وابسته به شرايط بيت‌هاي حالت.
عمليات نگاشت (Mapping)، براي بد ست آوردن آدرس شروع ريزدستورات با استفاده از کد دستور.
امکانات فراخواني و بازگشت از برنامه‌هاي فرعي.

## Slide 10: بلاک دياگرام يک حافظه کنترل و سخت افزار لازم براي انتخاب آدرس ريزدستورالعمل بعدي
   
    Multiplexer
       CAR Increment
       JMP/CALL
       Mapping
       Subroutine Return

## Slide 11: توليد آدرس ريزدستور
با توجه به شکل اسلايد قبل، انتخاب محتواي CAR توسط يک مالتي پلکسر (4x1) صورت مي‌گيرد. ورودي‌هاي اين مالتي پلکسر از چهار منبع افزايش‌دهنده يک واحدي، ثبات برنامه فرعي، مدارهاي نگاشت و نيز از آدرس پرش (محتواي خود حافظه کنترل) تأمين مي‌شوند.
انتخاب يکي از اين چهار حالت نيز توسط محتواي فعلي حافظه کنترل و نيز بيت‌هاي حالت ناشي از اجراي دستورات صورت مي‌گيرد.

## Slide 12: توليد آدرس ريزدستور
افزايش دهنده يک واحدي:
در حالتي اين منبع انتخاب مي‌شود که ريزدستور بعدي، دقيقاً بعد از ريز دستور فعلي در حافظه کنترل واقع باشد.
ثبات برنامه فرعي:
هنگامي که يک فراخواني سابروتين (برنامه فرعي) صورت مي‌گيرد، آدرس برگشت در ثباتي به نام SBR ذخيره مي‌گردد و سپس عمل پرش به سابروتين انجام مي‌گيرد، در برگشت از سابروتين همان ثبات بعنوان منبع توليد آدرس بعدي در نظر گرفته خواهد شد.

## Slide 13: توليد آدرس ريزدستور
آدرس پرش:
در اين‌حالت، آدرس گروه ريزدستورات بعدي از درون خود محتواي مکان فعلي بدست مي‌آيد که آدرس پرش به مکان ديگري از حافظه است و ممکن است شرطي و يا غيرشرطي باشد.
مدارهاي نگاشت:
براي رسيدن به مکان ذخيره ريزدستورات مربوط به يک دستور ماشين، کد دستور به يک آدرس براي حافظه کنترل تبديل مي‌گردد.

## Slide 14: تبديل کد دستورالعمل به آدرس ريزدستور
فرض كنيد حافظه كنترل 128 كلمه داشته باشد، در نتيجه به آدرس هفت بيتي نياز خواهد داشت. براي هر كد عمليات يك روال ريزبرنامه درحافظه وجود دارد كه دستورالعمل را اجرا مي‌كند. نمونه ساده‌اي از فرآيند نگاشت كه كد عمليات 4 بيتي را به آدرس 7 بيتي براي حافظه كنترل تبديل مي‌كند در شكل زيرنشان داده شده است.
لذا براي هر دستورالعمل كامپيوتر مي توان يك روال ريزبرنامه با ظرفيت چهار ريزدستورالعمل داشت. اگر روال به بيش از چهار ريزدستورالعمل نياز داشته باشد ، مي توان از آدرس‌هاي 1000000 تا 1111111 استفاده كرد و اگر كمتراز چهار ريز عمل به كار رود، از مكان هاي حافظه بلا استفاده مي‌توان براي روال هاي ديگر استفاده كرد .

## Slide 15: آرايش كامپيوتر
در ادامه به شرح يک کامپيوتر با واحد کنترل ريزبرنامه مي‌پردازيم.
كامپيوتر مورد نظر از دو واحد حافظه تشكيل شده است : يكي حافظه اصلي براي ذخيره دستورالعمل ها و داده ها و ديگري حافظه كنترل براي ذخيره ريزبرنامه . چهار ثبات به واحد پردازنده و دو ثبات به واحد كنترل اختصاص يافته اند. ثبات‌هاي پردازنده عبارتند از شمارنده برنامه PC، ثبات انباره AC، ثبات داده DR و ثبات آدرس AR .
ثبات‌هاي واحد کنترل عبارتند از: CAR و SBR.
انتقال اطلاعات بين ثبات هاي پردازنده از طريق مولتي پلكسر صورت مي گيرد و نه با استفاده از گذرگاه مشترك .

## Slide 16: پيکربندي سخت‌افزار کامپيوتر

## Slide 17: دستورالعمل‌هاي کامپيوتر
- قالب دستورالعمل:
I: يک بيت براي آدرس‌دهي غيرمستقيم.
کد عمل (Opcode): 4 بيت براي کد عمل
آدرس (Address): 11 بيت آدرس براي حافظه سيستم
با فرمت بالا، مي‌توان شانزده دستور رجوع به حافظه را تعريف کرد و با 11 بيت آدرس مي‌توان 2048=211 خانه از حافظه را آدرس دهي نمود.

## Slide 18: قالب ريز دستورالعمل‌ها
قالب ريزدستورالعمل‌ها براي حافظه كنترل در شكل زيرنشان داده شده است. ريزدستورات 20 بيتي هستند. هر ريزدستوربه چهار بخش عملياتي تقسيم شده است.
F1,F2,F3 = Microops = 9 بيت = نوع عمل را تعيين مي‌کند
CD = Condition = 2 بيت = شرايط
BR = Branch = 2 بيت = نوع پرش
AD = Address field = 7 بيت = آدرس

## Slide 19: فيلدهاي ريزعمل
هر کدام از فيلدهاي F1، F2 و F3 سه بيت هستند، بنابراين مي‌توان 21 ريزعمل تعريف نمود.
ريزعمل‌هايي که با هم تداخل دارند نمي‌توانند در يک ريز دستور استفاده گردند.
اگر در يک ريزدستور کمتر از سه ريز عمل انتخاب گردد، به جاي هر کدام از F1، F2 و F3 بايد 000 قرار دهيم.
هرگاه ريزدستورالعمل هيچ عملي نداشته باشد از سمبل (NO OPERATION) NOP استفاده مي‌شود. اسمبلر اين سمبل را به 9 عدد صفر (000000000)ترجمه مي‌كند .

## Slide 20: سمبل ها و کدهای دودويی برای ميدان‌های ريزدستورالعمل‌ها
F1 | ريزعمل | سمبل
000 | هيچکار | NOP
001 | AC  AC + DR | ADD
010 | AC  0 | CLRAC
011 | AC  AC + 1 | INCAC
100 | AC  DR | DRTAC
101 | AR  DR(0-10) | DRTAR
110 | AR  PC | PCTAR
111 | M[AR]  DR | WRITE
F2 | ريزعمل | سمبل
000 | هيچکار | NOP
001 | AC  AC - DR | SUB
010 | AC  AC  DR | OR
011 | AC  AC  DR | AND
100 | DR  M[AR] | READ
101 | DR AC | ACTDR
110 | DR  DR + 1 | INCDR
111 | DR(0-10)  PC | PCTDR
F3 | ريزعمل | سمبل
000 | هيچکار | NOP
001 | AC  AC  DR | XOR
010 | AC  | COM
011 | AC  shl AC | SHL
100 | AC  shr AC | SHR
101 | PC  PC + 1 | INCPC
110 | PC  AR | ARTPC
111 | Reserved | 

## Slide 21: ادامه سمبل ها و کدهای دودويی برای ميدان های ريزدستورالعمل ها
توضیح | سمبل | شرط | CD
پرش بدون شرط | U | همیشه = I | 00
بیت آدرس غیرمستقیم | I | DR(15) | 01
بیت علامت AC | S | AC(15) | 10
مقدار صفر در AC | Z | AC=0 | 11
عملکرد | سمبل | BR
اگر شرط برابر 1 باشد CAR  AD اگر شرط برابر صفر باشد CAR  CAR + 1 | JMP | 00
اگر شرط برابر 1 باشد CAR  AD, SBR  CAR + 1 اگر شرط برابر صفر باشد CAR  CAR + 1 | CALL | 01
بازگشت از زیر روال CAR  SBR | RET | 10
CAR(2-5)  DR(11-14), CAR(0,1,6)  0 | MAP | 11

## Slide 22: ادامه ريز دستورالعمل‌هاي سمبليك
فيلد CD، داراي يك حرف S ، I ، U و يا Z است.
فيلد BR، حاوي يكي از چهار سمبل تعريف شده در جدول اسلايد قبل مي‌باشد.
فيلدAD ، مقدار ميدان آدرس ريزدستورالعمل را به يكي از سه طريق زير مشخص مي‌كند .
الف) با يك آدرس سمبليك، كه بايد به صورت برچسب (Label) هم وجود داشته باشد.
ب) با سمبل NEXT براي مشخص كردن آدرس متوالي بعدي.
ج) اگر ميدان BR حاوي سمبلRETيا MAP باشد ميدان AD خالي گذاشته مي‌شود و اسمبلر آن را به هفت عدد صفر تبديل مي نمايد.

## Slide 23
  Symbolic Microinstruction
     Label Field : Terminated with a colon ( : )
     Micro operation Field : one, two, or three
    symbols, separated by commas
     CD Field : U, I, S, or Z
     BR Field : JMP, CALL, RET, or MAP
     AD Field
    a. Symbolic Address : Label ( = Address )
    b. Symbol “NEXT” : next address
    c. Symbol “RET” or “MAP” : AD field = 0000000
    ORG : Pseudo instruction(define the origin, or first address of routine)
        

## Slide 24: روال برداشت( Fetch Roution ) :
حافظه كنترل داراي 128 كلمه است و هر كلمه 20 بيت دارد. براي ريزبرنامه نويسي حافظه كنترل، لازم است تا مقادير بيتي هر 128 كلمه را معين كنيم. 64 كلمه اول ( آدرس 0 تا 63 ) به وسيله روال‌هاي 16 دستورالعمل اشغال مي‌شوند. 64 كلمه آخر را مي‌توان براي هر هدف ديگري به كار برد. آدرس 64 شروع مناسبي براي روال برداشت (يا واكشي) است.
ريزدستورالعمل هاي لازم براي اين روال عبارتند از :
AR PC
DR M[AR] , PC  PC + 1
AR DR( 0 – 10 ) , CAR ( 2 – 5 ) DR ( 11 – 14 ) , CAR ( 0 , 1 , 6 )  0
ORG 64
FETCH : PCTAR U JMP NEXT
READ, INCPC U JMP NEXT
DRTAR U MAP

## Slide 25: ريزبرنامه سمبليک
F1 | ريزعمل | سمبل
000 | هيچکار | NOP
001 | AC  AC + DR | ADD
010 | AC  0 | CLRAC
011 | AC  AC + 1 | INCAC
100 | AC  DR | DRTAC
101 | AR  DR(0-10) | DRTAR
110 | AR  PC | PCTAR
111 | M[AR]  DR | WRITE
F2 | ريزعمل | سمبل
000 | هيچکار | NOP
001 | AC  AC - DR | SUB
010 | AC  AC  DR | OR
011 | AC  AC  DR | AND
100 | DR  M[AR] | READ
101 | DR AC | ACTDR
110 | DR  DR + 1 | INCDR
111 | DR(0-10)  PC | PCTDR
F3 | ريزعمل | سمبل
000 | هيچکار | NOP
001 | AC  AC  DR | XOR
010 | AC  | COM
011 | AC  shl AC | SHL
100 | AC  shr AC | SHR
101 | PC  PC + 1 | INCPC
110 | PC  AR | ARTPC
111 | Reserved | 
EXCH:

## Slide 26: ريزبرنامه دودويي

## Slide 27: طراحي واحد کنترل

## Slide 28: توالي‌گر ريزبرنامه
اجزاء اصلي واحد كنترل ريزبرنامه نويسي شده، حافظه كنترل و مدارات انتخاب آدرس بعدي هستند.
بخش انتخاب آدرس، ”توالي‌گر ريزبرنامه“ خوانده مي‌شود.
يك توالي‌گر ريزبرنامه را مي‌توان با اجزاء ديجيتال، مناسب يك كاربرد خاص ساخت. با اين وجود، همان طور كه واحدهاي ROM بزرگي به شكل بسته‌هاي مدار مجتمع وجود دارند، توالي‌گرهاي همه منظوره هم وجود دارند كه براي ساخت واحدهاي كنترل ريزبرنامه نويسي شده مناسب هستند. براي تضمين توسعه پذيري، بايد سازمان داخلي مدار مجتمع توالي‌گر به صورتي باشد كه بتوان آن را در گستره وسيعي ازكاربردها مورد استفاده قرار داد .

## Slide 29: توالي‌گر ريزبرنامه
هدف از به كارگيري توالي‌گر ريزبرنامه، ارائه آدرس به حافظه كنترل است به طوري كه يك ريزدستورالعمل از آن خوانده شده و اجرا گردد.
مدار آدرس بعدي توالي‌گر، منبع آدرس بعدي كه در ثبات آدرس كنترل ذخيره خواهد شد را مشخص مي‌كند.
انتخاب منبع آدرس به وسيله بيت‌هاي اطلاعات آدرس بعدي كه توالي‌گر آنها را از ريزدستورالعمل جاري دريافت مي‌كند هدايت مي‌شود.

## Slide 30: توالی گر ريزبرنامه برای حافظه کنترل
سمبل | شرط | CD
U | همیشه = I | 00
I | DR(15) | 01
S | AC(15) | 10
Z | AC=0 | 11
سمبل | BR
JMP | 00
CALL | 01
RET | 10
MAP | 11

## Slide 31: توالی گر ريزبرنامه برای حافظه کنترل

## Slide 32: جدول درستی مدارمنطقی ورودی توالی شمار ريزبرنامه
ورودي‌هاي I0 و I1 همان بيت هاي ميدان BR هستند.
مقادير بيت هاي S0 و S1 با توجه به عمل مورد نظر و مسيري كه انتخاب لازم را برقرار مي‌كند تعيين مي شود .
اگر شرط بيت وضعيت در حين اجراي ريزدستورالعمل فراخواني (BR=01) برقرار باشد (T=1)، مقدار افزايش يافته CAR در ثبات زيرروال، بار مي‌شود.

## Slide 33: توابع ساده شده براي مدارمنطقي ورودي

## Slide 34
مثال: ريزبرنامه‌ي نمادين زير براي دستورالعملي در کامپيوتر تعريف شده است.
ORG 40
NOP S JMP FETCH
NOP Z JMP FETCH
NOP I CALL INDRCT
ARTPC U JMP FETCH
الف) با اجراي اين دستورالعمل چه عملي انجام مي‌شود؟
پرش به شرط مثبت و غير صفر بودن AC
ب) چهار ريزدستورالعمل بالا را به شکل دودويي معادل آنها تبديل کنيد.
40: 000 000 000 10 00 1000000
41: 000 000 000 11 00 1000000
42: 000 000 000 01 01 1000011
43: 000 000 110 00 00 1000000

## Slide 35
مثال: دستورالعمل‌هاي زير را به کامپيوتر اضافه کنيد (EA آدرس موثر). ريزبرنامه‌ي نمادين را براي هر روال بنويسيد.
شرح | شکل نمادين | کد عمل | نماد
AND | ACACM[EA] | 0100 | AND
تفريق | ACAC-M[EA] | 0101 | SUB
جمع با حافظه | M[EA]M[EA]+AC | 0110 | ADM
صفرکردن بيت‌ها | AC ACM[EA] | 0111 | BTCL
انشعاب در صورت صفر بودن AC | IF(AC = 0) THEN (PC  EA) | 1000 | BZ
گذر در صورت برابري | IF(AC=M[EA]) THEN (PCPC+1) | 1001 | SEQ
انشعاب در صورت مثبت و غير صفر بودن AC | IF (AC>0) THEN (PCEA) | 1010 | BPNZ

## Slide 36
ACACM[EA]
ORG 16
AND: NOP I CALL INDRCT
READ U JMP NEXT
ANDOP: AND U JMP FETCH
ACAC-M[EA]
ORG 20
SUB: NOP I CALL INDRCT
READ U JMP NEXT
SUB U JMP FETCH
M[EA]M[EA]+AC
ORG 24
ADM: NOP I CALL INDRCT
READ U JMP NEXT
DRTAC,ACTDR U JMP NEXT
ADD U JMP EXCH
برچسب EXCH کجا تعریف شده است؟

## Slide 37
AC ACM[EA]
ORG 28
BTCL: NOP I CALL INDRCT
READ U JMP NEXT
DRTAC,ACTDR U JMP NEXT
COM U JMP ANDOP
IF(AC = 0) THEN (PC  EA)
ORG 32
BZ: NOP Z JMP ZERO
NOP U JMP FETCH
ZERO: NOP I CALL INDRCT
ARTPC U JMP FETCH

## Slide 38: کوئیز
IF(AC=M[EA]) THEN (PCPC+1)
ORG 36
BEQ: NOP I CALL INDRCT
READ U JMP NEXT
DRTAC,ACTDR U JMP CONT
ORG 69
CONT: SUB Z JMP EQU
DRTAC U JMP FETCH
EQU: DRTAC,INCPC U JMP FETCH
F1 | ريزعمل | سمبل
000 | هيچکار | NOP
001 | AC  AC + DR | ADD
010 | AC  0 | CLRAC
011 | AC  AC + 1 | INCAC
100 | AC  DR | DRTAC
101 | AR  DR(0-10) | DRTAR
110 | AR  PC | PCTAR
111 | M[AR]  DR | WRITE
F2 | ريزعمل | سمبل
000 | هيچکار | NOP
001 | AC  AC - DR | SUB
010 | AC  AC  DR | OR
011 | AC  AC  DR | AND
100 | DR  M[AR] | READ
101 | DR AC | ACTDR
110 | DR  DR + 1 | INCDR
111 | DR(0-10)  PC | PCTDR
F3 | ريزعمل | سمبل
000 | هيچکار | NOP
001 | AC  AC  DR | XOR
010 | AC  | COM
011 | AC  shl AC | SHL
100 | AC  shr AC | SHR
101 | PC  PC + 1 | INCPC
110 | PC  AR | ARTPC
111 | Reserved | 

## Slide 39
حافظه كنترلي دو سطحی (استفاده از نانو حافظه)
اگر در یک سیستم نیاز باشد که تعداد بسیار زیادی سیگنال کنترلی تولید شود و نیز تعداد سیگنالهای کنترلی مجزا، محدود و تعداد کمی باشند، به جای قرار دادن تمامی این سیگنالها در حافظه کنترل (حافظه میکرو)، فقط سیگنالهای مستقل را در یک حافظه تحت عنوان حافظه نانو قرار داده و در حافظه میکرو آدرس این سیگنالها(کلمات) کنترلی را مشخص می‌کنیم. در این حالت، ما دیگر تعداد زیاد و تکراری کلمات کنترلی در حافظه میکرو نداریم و به جای آن آدرسهای تکراری که حافظه کمتری اشغال می‌کنند را داریم.
.

## Slide 40
مثال: فرض کنید که در یک سیستم تعداد 300 کلمه کنترلی را داریم. از این 300 تا تعداد 60 کلمه مستقل هستند(240 تا تکراری هستند). اگر طول کلمات کنترلی 150 بیت باشد(تعداد سیگنالهای کنترلی 150 باشد) خواهیم داشت:
1- در حالت معمول و بدون استفاده از حافظه نانو، حجم حافظه میکرو برابر 300*150 است.
2- در صورت استفاده از حافظه نانو، حجم این حافظه برابر 60*150 است. زیرا در این حافظه فقط قرار است که کلمات کنترلی مستقل و غیر تکراری قرار گیرند.
در حالت دوم، حافظه میکرو فقط باید آدرس 300 تا کلمه کنترلی مورد نیاز را از حافظه نانو مشخص نماید. برای مشخص کردن (آدرس دهی) 60 کلمه کنترلی، به 6 بیت احتیاج داریم. چون سیستم به 300 سیگنال کنترلی نیاز دارد، پس در این حالت حجم حافظه میکرو برابر است با: 300*6.
میزان صرفه جویی: bits 34200 = (300*6 + 150*60)-(300*150)
حافظه كنترلي دو سطحی (استفاده از نانو حافظه)

## Slide 41
حافظه كنترلي دو سطحی (استفاده از نانو حافظه)
یک پردازنده دارای ۱۷۵ سیگنال کنترلی و ۲۵۰ ریزدستور است. اگر۲۰۰ ریزدستور متفاوت در این پردازنده وجود داشته باشد‌، حجم کل حافظه واحد کنترل در صورت استفاده از حافظه نانو چقدر است؟
الف- ۲۸۰۰۰بیت ب- ۳۲۰۰۰بیت ج- ۲۴۰۰۰بیت د- ۳۷۰۰۰بیت

## Slide 42: تمرين
9 بيت از يک کلمه کنترلي حاوي ريزدستور، مربوط به ريز عمليات‌ها است. اين 9 بيت به چه صورت تقسيم شوند تا 46 ريزعمليات مختلف را بتوانند پشتيباني نمايند؟
الف)‌يک بخش سه بيتي و سه بخش دو بيتي
ب) سه بخش دو بيتي و سه بخش يک بيتي
پ) چهار بخش دو بيتي و يک بخش يک بيتي
ت) دو بخش پنج بيتي و چهار بيتي

## Slide 43: تمرين
با ريز عمليات‌هاي زير و کد‌هاي ريزعمليات مربوطه، کدام يک از ريزدستورات زير، ريزعمليات‌ها را اجرا مي‌کنند؟
AR  PC F1: 001
DR  M[AR] F2: 010
PC  PC+1 F3: 011
الف) 001010011… ب)
پ) ت) هيچکدام
001000011…
000010000…
001000000… 000010011…