## Slide 1: فصل هشت
واحد پردازش مرکزي
Central Processing Unit
تهيه کننده: محسن فرهادي

## Slide 2: واحد پردازش مرکزي
مقدمه:
  سه بخش اصلي cpu:
    مجموعه رجيسترها: داده‌هاي مياني مورد استفاده در حين اجراي دستورالعمل‌ها را ذخيره مي‌کند.
    واحد حساب و منطق: ريزعمل‌هاي لازم براي اجراي دستورالعمل‌ها را انجام مي‌دهد.
    واحد کنترل: بر انتقال اطلاعات بين ثبات‌ها نظارت مي‌کند و ALU را هدايت مي کند که چه عملي را انجام دهد.
  طراح کامپيوتر و برنامه‌نويس کامپيوتر
    بخشي از cpu که به مجموعه دستورالعمل‌ها مربوط مي‌گردد، ديد مشترک طراح و برنامه نويس است.
    مجموعه‌ي دستورالعمل‌هاي کامپيوتر مشخصات لازم براي طراحي CPU را در اختيار مي گذارد.
    کاربري که براي کامپيوتر با زبان ماشين يا اسمبلي برنامه نويسي مي‌کند بايد از مجموعه‌ي ثبات‌ها، ساختار حافظه، نوع داده‌هايي که دستورالعمل‌ها مي توانند با آنها کار کنند و کاري که هر دستورالعمل انجام مي دهد آگاه باشد.

## Slide 3
  در اين فصل سازمان و معماري cpu را با تأکيد بر ديدگاه کاربر از کامپيوتر شرح مي‌دهيم.
    نحوه‌ي ارتباط ثبات‌ها با ALU از طريق گذرکاهها
    عملکرد پشته حافظه
    انواع قالب‌هاي موجود براي دستورالعمل‌ها
    شيوه‌هاي آدرس دهي مورد استفاده براي بازيابي داده‌ها از حافظه
    دستورالعمل‌هايي که در مجموعه‌ي دستورالعمل‌هاي کامپيوتر ديده مي شود.
    مفهوم کامپيوتر کم دستور RISC

## Slide 4: سازمان عمومي ثبات‌ها
ثبات:
  خانه‌هاي حافظه براي ذخيره‌ي اشاره‌گرها، شمارنده‌ها، آدرس‌هاي بازگشت، نتايج موقت و حاصل‌ضرب‌هاي مياني در حين عمل ضرب لازم است.
  ضرورت مراجعه به حافظه براي چنين کارهايي زمان‌بر است.
  ذخيره‌ي اين مقادير در ثبات هاي پردازنده، کاراتر و راحت‌تر است.

## Slide 5: سازمان گذرگاهي براي هفت ثبات CPU
2 MUX: يکي از هفت رجيستر يا داده‌ي خارجي بوسيله‌ي SELA و SELB انتخاب مي‌شوند.
BUS A و BUS B: وروديهاي واحد ALU را تشکيل مي دهند.
ALU: OPR ريز عمل حسابي يا منطقي را که بايد انجام شود، مشخص مي کند.
3X8 DECODER: ثباتي که اطلاعات را از گذرگاه خروجي دريافت مي کند توسط اين کدگشا انتخاب مي‌شود.

## Slide 6: مثال: R1  R2 + R3
SELA: براي قرار دادن محتواي R2 روي گذرگاه A.
SELB: براي قرار دادن محتواي R3 روي گذرگاه B.
OPR: براي انجام جمع حسابي A+B.
SELD: براي انتقال محتواي گذرگاه خروجي به R1.
اين چهار متغير انتخاب در واحد کنترل ايجاد و بايد در ابتداي يکي از چرخه‌هاي ساعت در اختيار باشند.

## Slide 7: کلمه کنترل
  کلمه‌ي کنترل 14 بيتي بوده و از 4 ميدان تشکيل شده است.
    3 بيت SELA: انتخاب يک ثبات مبدأ براي ورودي A از ALU.
    3 بيت SELB: انتخاب يک ثبات مبدأ براي ورودي B از ALU.
    3 بيت SELD: يک ثبات مقصد را با استفاده از کدگشا انتخاب مي کند.
    5 بيت OPR: يکي از عمل‌ها در ALU را انتخاب مي کند.
کدگذاري ميدان‌هاي انتخاب ثبات
SELD | SELB | SELA | کد دودويي
هيچ | ورودي | ورودي | 000
R1 | R1 | R1 | 001
R2 | R2 | R2 | 010
R3 | R3 | R3 | 011
R4 | R4 | R4 | 100
R5 | R5 | R5 | 101
R6 | R6 | R6 | 110
R7 | R7 | R7 | 111

## Slide 8: کلمه کنترل
کدگذاري عمل‌هاي ALU
نماد | عمل | انتخابگر OPR
TSFA | انتقال A | 00000
INCA | افزايش A | 00001
ADD | جمع A+B | 00010
SUB | تفريق A-B | 00011
DECA | کاهش A | 00100
AND | AND ثباتهاي A و B | 00101
OR | OR ثباتهاي A و B | 01010
XOR | XOR ثباتهاي A و B | 01100
COMA | متمم کردن A | 01110
SHRA | جابجايي A به راست | 10000
SHLA | جابجايي A به چپ | 11000

## Slide 9: کلمه کنترل
مثال‌هايي از ريزعمل‌ها:
    کلمه کنترل SELA SELB SELD OPR ريزعمل
    010 011 001 00011 R2 R3 R1 SUB R1  R2 - R3
    001 000 111 00000 R1 -- R7 TSFA R7  R1
    101 101 101 01100 R5 R5 R5 XOR R5  0

## Slide 10: سازمان پشته
يک ويژگي مفيد که در CPU اکثر کامپيوترها وجود دارد پشته است.
STACK (LIFO)
  يک وسيله ذخيره سازي اطلاعات
    آخرين داده‌ي ذخيره شده ابتدا بازيابي مي‌شود.
  اشاره‌گر پشته (SP)
    ثباتي که آدرس پشته را نگهداري مي‌کند.
    SP هميشه به بالاي پشته اشاره مي‌کند.
  دو عملي که روي پشته انجام مي‌شود. (درج و حذف داده‌ها)
    عمل درج يا PUSH
    عمل حذف يا POP
پشته را مي‌توان در بخشي از يک حافظه‌ي بزرگ قرار داد يا آنرا بصورت مجموعه‌اي از تعداد محدودي از کلمات حافظه يا ثبات‌ها سازماندهي کرد.

## Slide 11: پشته ثبات
شکل زير سازمان يک پشته ثبات 64 کلمه‌اي را نشان مي‌دهد.
اشاره گر پشته (SP) داراي 6 بيت است.
    اگر SP‌به آدرس 63 اشاره کند و يک واحد به آن اضافه گردد، نتيجه صفر خواهد شد.
    هرگاه پشته پر باشد، ثبات يک بيتي FULL‌برابر 1 مي‌شود.
    هرگاه پشته خالي باشد ثبات يک بيتي EMPTY برابر 1 مي‌گردد.
      DR ثبات داده‌اي است که داده‌هاي دودويي را که در پشته نوشته يا از آن خوانده مي‌شوند را نگهداري مي‌کند..
      ريز عملهاي دستور PUSH
      SP  SP + 1
      M[SP]  DR
      IF (SP = 0) then (FULL  1)
      EPTY  0
      اولين داده ذخيره شده در آدرس 1 و آخرين داده در آدرس 0 قرار مي‌گيرد.
      ريزعمل‌هاي دستور POP
      DR  M[SP]
      SP  SP -1
      IF (SP = 0) then (EMPTY 1)
      FULL  0
Last Item

## Slide 12: پشته حافظه
در اين پشته، مقدار اوليه SP برابر است با 4001 و پشته با کاهش آدرس‌ها پر مي‌شود. آخرين آدرسي که مي‌تواند براي پشته به کار رود 3000 است.
PUSH:
SP  SP -1
M[SP]  DR
POP:
DR  M[SP]
SP  SP + 1
Start Here
  Stack Limits
    Check for stack overflow(full)/underflow(empty)
      Checked by using two register
        Upper Limit and Lower Limit Register
      After PUSH Operation
        SP compared with the upper limit register
      After POP Operation
        SP compared with the lower limit register

## Slide 13: نمايش لهستاني معکوس
سازمان پشته براي محاسبه‌ي عبارت‌هاي حسابي بسيار کارآمد است.
نمايش لهستاني معکوس AB*CD*+
محاسبه: عبارت را از چپ به راست مرور کرده، وقتي به عملگري رسيديد، عمل مورد نظر را با دو عملوند سمت چپ عملگر انجام دهيد و نتيجه را جايگزين آن نماييد. اين روند را ادامه دهيد تا ديگر عملگري باقي نماند.
مثال: 3 4 * 5 6 * +
3
3
4
3
4
12
*
5
12
5
6
5
12
6
30
12
*
42
+

## Slide 14: قالب‌هاي دستورالعمل
قالب دستورالعمل، بيت‌هاي دستورالعمل را نشان مي‌دهد.
بيت‌هاي دستورالعمل به گروههايي به نام ميدان تقسيم مي‌شوند.
متداولترين ميدان‌هايي که در قالب‌هاي مختلف ديده مي‌شوند:
    ميدان کد عمل: مشخص کردن عملي که بايد انجام شود.
    ميدان آدرس: مشخص نمودن آدرسي در حافظه با يک ثبات از پردازنده.
    ميدان شيوه: نحوه‌ي تعيين عملوند يا آدرس موثر را مشخص مي‌کند.
تعداد ميدان‌هاي آدرس در قالب دستورالعمل‌هاي يک کامپيوتر به سازمان داخلي ثبات‌هاي آن بستگي دارد. اکثر کامپيوترها يکي از سه نوع سازمان CPU را دارند:
    سازمان تک انباشتگري: (کامپيوتر پايه فصل 5 – مثال ADD X)
    سازمان مبتني بر ثبات‌هاي عمومي (مثال ADD R1, R2, R3)
    سازمان پشته‌اي (مثال PUSH X)

## Slide 15: دستورالعمل‌هاي سه آدرسي
کامپيوترهاي داراي قالب دستورالعمل‌هاي سه آدرسي مي‌توانند از هر ميدان آدرس براي مشخص نمودن يک ثبات پردازنده يا عملوندي در حافظه استفاده کنند.
مثال: محاسبه X=(A+B)*(C+D)
ADD R1, A, B R1 M[A] + M[B]
ADD R2, C, D R2  M[C] + M[D]
MUL X, R1, R2 M[X]  R1 * R2
مزيت: ايجاد برنامه‌هاي کوتاه
اشکال: دستورالعمل‌هاي کد شده نياز به بيت‌هاي بيشتر

## Slide 16: دستورالعمل‌هاي دو آدرسي
دستورالعمل‌هاي دو آدرسي متداول‌ترين شکل دستورالعمل‌ها در کامپيوترهاي تجاري هستند. در اين مورد نيز هر ميدان آدرس مي‌تواند يک ثبات پردازنده يا يک کلمه حافظه را مشخص نمايد.
مثال: محاسبه X=(A+B)*(C+D)
MOV R1, A R1  M[A]
ADD R1, B R1  R1 + M[B]
MOV R2, C R2  M[C]
ADD R2, D R2  R2 + M[D]
MUL R1, R2 R1  R1 * R2
MOV X, R1 M[X]  R1

## Slide 17: دستورالعمل‌هاي يک آدرسي
دستورالعمل‌هاي يک آدرسي از يک ثبات انباشتگر ضمني (AC) براي همه‌ي عملياتي که روي داده‌ها انجام مي‌شود، استفاده مي‌کند.
مثال: محاسبه X=(A+B)*(C+D)
LOAD A AC  M[A]
ADD B AC  AC + M[B]
STORE T M[T]  AC
LOAD C AC  M[C]
ADD D AC  AC + M[D]
MUL T AC  AC * M[T]
STORE X M[X]  AC
همه‌ي عمل‌ها بين ثبات AC و يک عملوند حافظه انجام مي‌شوند.
T‌ آدرس يک خانه‌ي موقت حافظه است که براي ذخيره‌ي نتيجه مياني به‌کار مي‌رود.

## Slide 18: دستورالعمل‌هاي صفر آدرسي
کامپيوتري با سازمان پشته‌اي، براي دستورالعمل هاي ADD و MUL از ميدان آدرس استفاده نمي‌کند. اما دستورالعمل‌هاي PUSH و POP نياز به يک ميدان آدرس براي مشخص کردن عملوند دارند.
مثال: محاسبه X=(A+B)*(C+D)
PUSH A TOSA
PUSH B TOSB
ADD TOS(A+B)
PUSH C TOSC
PUSH D TOSD
ADD TOS(C+D)
MUL TOS(A+B)*(C+D)
POP X M[X]TOS

## Slide 19: دستورالعمل‌هاي RISC
در مجموعه‌ي دستورالعمل‌هاي يک پردازنده RISC، تنها دستورالعمل‌هايي که بين حافظه و CPU تبادل اطلاعات مي‌کنند، دستورالعمل‌هاي باردهي و ذخيره هستند. ساير دستورالعمل‌ها بين ثبات‌هاي CPU و بدون مراجعه به حافظه اجرا مي‌شوند.
مثال: محاسبه X=(A+B)*(C+D)
LOAD R1, A R1M[A]
LOAD R2, B R2M[B]
LOAD R3, C R3M[C]
LOAD R4, D R4M[D]
ADD R1, R1, R2 R1R1+R2
ADD R3, R3, R4 R3R3+R4
MUL R1, R1, R3 R1R1+R3
STORE X, R1 M[X]R1

## Slide 20: شيوه‌هاي آدرس‌دهي
نحوه‌ي انتخاب عملوند‌ها در حين اجراي برنامه به شيوه‌ي آدرس‌دهي دستورالعمل بستگي دارد.
امکانات فراهم شده:
    انعطاف پذيري در برنامه‌نويسي با فراهم کردن امکاناتي از قبيل اشاره‌گر حافظه، شمارنده براي کنترل حلقه، شاخص‌گذاري داده‌ها و تغيير مکان برنامه.
    کاهش تعداد بيت‌ها در ميدان آدرس دستورالعمل.
شيوه‌هاي آدرس‌دهي:
    شيوه ضمني.
    شيوه بلافصل.
    شيوه ثباتي غيرمستقيم.
    شيوه خودافزايشي يا خودکاهشي.
    شيوه ادرس مستقيم.
    شيوه آدرس غير مستقيم.
    شيوه آدرس نسبي.
    شيوه آدرس‌دهي شاخص‌دار.
    شيوه آدرس‌دهي ثبات مبنا.

## Slide 21: شيوه‌هاي آدرس‌دهي
  روش ضمني و روش بلافصل نيازي به ميدان آدرس ندارند.
شيوه ضمني:
    در اين روش عملوندها به‌طور ضمني در تعريف دستورالعمل مستتر هستند. (مثلا متمم کردن انباشتگر. دستورالعمل‌هاي صفر آدرسي در کامپيوترهاي پشته‌اي نيز دستورالعمل‌هايي با شيوه ضمني هستند.)
شيوه بلافصل:
    در اين شيوه عملوند در خود دستورالعمل مشخص مي‌شود. به عبارت ديگر، دستورالعملي با شيوه‌ي بلافصل به‌جاي ميدان آدرس، ميدان عملوند دارد.
  شيوه ثباتي:
    وقتي ميدان آدرس يک ثبات پردازنده را مشخص کند. در اين شيوه عملوندها در ثبات‌هايي در داخل CPU قرار دارند. با يک ميدان K بيتي مي‌توان يکي از 2K ثبات را مشخص کرد.
  شيوه ثباتي غيرمستقيم:
    در اين شيوه، دستورالعمل ثباتي را در CPU مشخص مي‌کند که محتواي آن ، آدرس عملوند در حافظه است.
  شيوه خود افزايشي يا خودکاهشي:
    اين شيوه مشابه شيوه‌ي ثباتي غيرمستقيم است، جز اينکه پس از (قبل از) استفاده از مقدار ثبات براي مراجعه به حافظه، مقدار آن افزايش يا کاهش مي‌يابد.

## Slide 22: شيوه‌هاي آدرس‌دهي
  شيوه آدرس‌دهي مستقيم:
    در اين روش آدرس موثر برابر بخش آدرس دستورالعمل است.
  شيوه آدرس دهي غيرمستقيم:
    در اين روش، ميدان آدرس دستورالعمل، آدرسي در حافظه را مي‌دهد که آدرس موثر در آنجا ذخيره شده است.
  شيوه آدرس‌دهي نسبي:
    در اين روش براي بدست آوردن آدرس موثر، شمارنده‌ي برنامه با بخش آدرس دستورالعمل جمع مي‌شود. در واقع آدرس موثر خانه‌اي خواهد بود که محل آن در حافظه نسبت به آدرس دستورالعمل بعدي مشخص شده است.
    محتواي ثبات PC + بخش آدرس دستورالعمل = آدرس موثر
  شيوه آدرس‌دهي شاخص‌دار:
    آدرس موثر برابر است با حاصل جمع محتواي يک ثبات شاخص با بخش آدرس دستورالعمل.
    ثبات شاخص ثبات خاصي در CPU است که يک مقدار شاخص را در خود نگه مي‌دارد.
  شيوه آدرس‌دهي مبنا:
    در اين روش براي بدست آوردن آدرس موثر، محتواي يک ثبات مبنا با بخش آدرس دستورالعمل جمع مي‌شود.
    تفاوت آن با روش آدرس‌دهي شاخص‌دار در اين است که ثبات مبنا حاوي آدرس مبناست و ميدان آدرس دستورالعمل فاصله‌اي را نسبت به اين آدرس مبنا مشخص مي‌کند.
    اين روش براي تسهيل تغيير مکان برنامه‌ها در حافظه به‌کار مي‌رود.

## Slide 23: مثال: نمايش تأثير شيوه آدرس‌دهي روي دستورالعمل تعريف شده در شکل زير
دستورالعمل دو کلمه‌اي «باردهي AC» در آدرس‌هاي 200 و 201 با ميدان آدرس 500 موجود است. کلمه‌ي اول، کد عمل و شيوه‌ي آدرس‌دهي و کلمه‌ي دوم بخش آدرس است. پس از اجراي دستورالعمل، عملوند در AC قرار مي‌گيرد. در اين‌جا هر شيوه‌ي ممکن، آدرس موثر و عملوندي که در AC قرار مي‌گيرد را محاسبه مي‌کنيم R1: ثبات پردازنده XR: ثبات شاخص .
R1 = 400
500 + 202 (PC)
500 + 100 (XR)
R1 = 400 (after)
R1 = 400 -1 (prior)

## Slide 24: انتقال و دستکاري داده‌ها
اکثر دستورالعمل‌هاي کامپيوتر را مي‌توان به سه دسته تقسيم نمود.
    دستورالعمل‌هاي انتقال داده‌ها
    دستورالعمل‌هاي دستکاري داده‌ها
    دستورالعمل‌هاي کنترل برنامه
  دستورالعمل‌هاي انتقال داده‌ها
    داده‌ها را در کامپيوتر از يک محل به محل ديگر انتقال مي‌دهند، بدون آنکه محتواي داده‌ها را تغيير دهمند.
    متداولترين انتقال‌ها بين حافظه و ثبات‌هاي پردازنده، ثبات‌هاي پردازنده و ورودي يا خروجي، و بين خود ثبات‌هاي پردازنده انجام مي‌شود.
    جدول مقابل فهرست هشت دستورالعمل نمونه از انتقال داده‌ها را نشان مي‌دهد
نکته: هر دستورالعمل مي‌تواند با انواع شيوه‌هاي آدرس‌دهي مختلف همراه باشد. بعنوان مثال چند نمونه براي دستور LD در ادامه آمده است:
آدرس مستقيم LD ADR ACM[ADR]
آدرس غيرمستقيم LD @ADR ACM[M[ADR]]
آدرس نسبي LD $ADR ACM[PC+ADR]
عملوند بلافصل LD #NBR ACNMR
نماد اختصاري | نام انگليسي | نام فارسي
LD | Load | باردهي
ST | Store | ذخيره
MOV | Move | انتقال
XCH | Exchange | تبادل
IN | Input | ورودي
OUT | Output | خروجي
PUSH | Push | پوش
POP | Pop | پاپ

## Slide 25: انتقال و دستکاري داده‌ها
  دستورالعمل‌هاي دستکاري داده‌ها
    دستورالعمل‌هاي حسابي (مثال: INC، ADD، ADDC، NEG)
    دستورالعمل‌هاي منطقي و دستکاري بيتها (مثال: CLR، AND، XOR، SETC، EI)
    دستورالعمل‌هاي جابجايي (مثال: SHR، SHLA، ROR، RORC)
  کنترل برنامه
    هر بار که دستورالعملي از حافظه واکشي مي‌شود، شمارنده‌ي برنامه افزايش مي‌يابد تا حاوي دستورالعمل متوالي بعدي شود.
    اجراي يک دستورالعمل کنترل برنامه، موجب قطع شدن توالي اجراي دستورالعمل‌ها مي‌شود.
    چند دستورالعمل نمونه از کنترل برنامه
نماد | نام
BR | انشعاب
JMP | پرش
SKP | گذر
CALL | فراخواني
RET | بازگشت
CMP | مقايسه (يا تفريق)
TST | آزمون (يا AND)

## Slide 26: کنترل برنامه
دستورالعمل‌هاي مقايسه و آزمون، توالي برنامه را مستقيماً تغيير نمي‌دهند.
    دستورالعمل مقايسه عمل تفريق بين دو عملوند است بدون آنکه نتيجه عمل جايي ذخيره شود. فقط بيت‌هاي وضعيت معيني در نتيجه‌ي عمل تفريق مقدار مي‌گيرند.
    دستورالعمل آزمون،AND منطقي دو عملوند را انجام مي‌دهد و بيت‌هاي وضعيت معيني را به‌هنگام مي‌کند، بدون اينکه نتيجه‌ي عمل جايي ذخيره شود.
بيت‌هاي وضعيتي

## Slide 27: فراخواني و بازگشت از زيرروال
زيرروال دنباله‌ي مستقلي از دستورالعمل‌هاست که يک کار محاسباتي معين را انجام مي‌دهد.
ريزعمل هاي مربوط به فراخواني زيرروال‌
SP  SP – 1
M[SP]  PC
PC  آدرس موثر
ريزعمل‌هاي مربوط به بازگشت از زيرروال
PC  M[SP]
SP  SP + 1
مزيت استفاده از پشته براي نگه‌داري آدرس بازگشت از زيرروال چيست؟

## Slide 28: وقفه
منظور از وقفه‌ي برنامه، انتقال کنترل برنامه از يک برنامه‌ي در حال اجرا به يک برنامه‌ي سرويس‌دهي ديگر در نتيجه‌ي درخواست خارجي يا داخلي است. پس از اينکه برنامه‌ي سرويس دهي اجرا شد، کنترل به برنامه‌ي اصلي بازمي‌گردد.
رويه‌ي وقفه مشابه فراخواني زيرروال است جز سه مورد:
    وقفه معمولاً از يک سيگنال داخلي يا خارجي ناشي مي‌شود، نه از اجراي يک دستورالعمل ( به جز وقفه نرم‌افزاري)
    آدرس برنامه‌ي سرويس‌دهي به وقفه را سخت‌افزار تعيين مي‌کند، نه ميدان آدرس يک دستورالعمل
    رويه‌ي وقفه معمولاً همه‌ي اطلاعات لازم براي مشخص کردن وضعيت cpu را ذخيره مي‌کند، نه فقط شمارنده‌ي برنامه را.
    پس از پايان سرويس وقفه، cpu بايد دقيقاً به وضعيت قبل از وقوع وقفه بازگردد.

## Slide 29: وقفه
وضعيت cpu در پايان چرخه‌ي اجرا (زماني که وقفه تشخيص داده مي‌شود) از اطلاعات زير تعيين مي‌شود:
    محتواي شمارنده‌ي برنامه
    محتواي همه‌ي ثبات‌هاي پردازنده
    محتواي بعضي از بيت‌هاي وضعيت
  Program Status Word (PSW)
    PSW مجموعه‌ي تمام بيت‌هاي وضعيتي در CPU خوانده مي‌شود و در يک ثبات سخت‌افزاري جداگانه ذخيره مي‌شود.

## Slide 30: انواع وقفه:
  وقفه‌هاي خارجي
    وقفه‌هاي خارجي از وسيله‌هاي ورودي – خروجي، از يک وسيله‌ي زمان بندي، از مداري که بر منبع تغذيه نظارت دارد يا از هر منبع خارجي ديگر ناشي مي‌شوند.
  وقفه‌هاي داخلي
    وقفه‌هاي داخلي از استفاده‌ي غيرمجاز يا اشتباه از يک دستورالعمل يا داده ناشي مي‌شوند. (مانند سرريز ثبات، تقسيم بر صفر، کد عمل نامعتبر و ...)
  وقفه‌هاي نرم‌افزاري
    وقفه نرم‌افزاري يک دستورالعمل فراخواني مخصوص است که مانند وقفه رفتار مي‌کند و نه مانند فراخواني زيرروال.

## Slide 31: Complex Instruction Set Computer (CISC)
    کامپيوتري که تعداد دستورالعمل‌هاي آن زياد باشد به‌عنوان کامپيوتر با مجموعه دستورالعمل‌هاي پيچيده (cisc) يا کامپيوتر پر دستور طبقه‌بندي مي‌شود.
  مشخصات CISC
    تعداد زياد دستورالعمل‌ها، نوعاً 100 تا 250 دستورالعمل
    دستورالعمل‌هايي که کارهايي تخصصي را انجام مي‌دهند و کمتر از آن استفاده مي‌شود.
    گستره‌ي وسيعي از شيوه‌هاي آدرس‌دهي، نوعاً 5 تا 30 شيوه‌ي مختلف را در بر مي‌گيرند.
    قالب‌هاي داراي طول متغيير براي دستورالعمل‌ها
    دستورالعمل‌هايي که عملوند‌ها را در حافظه دستکاري مي‌کنند.

## Slide 32: Reduced Instruction Set Computer (RISC)
    در معماري RISC تلاش بر کاهش زمان اجرا يا ساده کردن مجموعه‌ي دستورالعمل‌هاي کامپيوتر شده است.
  مشخصات RISC
    تعداد دستورالعمل‌هاي نسبتاٌ کم
    تعداد شيوه‌هاي آدرسي دهي نسبتاً کم
    مراجعه به حافظه محدود است به دستورالعمل‌هاي ذخيره و بازيابي
    همه‌ي عمل‌ها در ثبات‌هاي CPU انجام مي‌شود.
    قالب دستورالعمل‌ها طول ثابتي دارد و به آساني کدگشايي مي‌شود.
    اجراي دستورالعمل‌ها تک چرخه‌اي است.
    کنترل از نوع سخت‌افزاري است و نه ريزبرنامه‌نويسي شده.
  ساير ويژگيهاي معماري RISC
    تعداد نسبتاً زياد ثبات‌ها در واحد پردازنده
    استفاده از پنجره‌هاي همپوشان براي تسريع فراخواني و بازگشت از رويه.
    خط لوله‌ي دستورالعمل کارا
    پشتيباني مترجم براي ترجمه‌ي کاراي برنامه‌هاي نوشته شده به زبان‌هاي سطح بالا به برنامه‌هاي زبان ماشين.

## Slide 33: پنجره‌هاي ثبات همپوشان
در زبان‌هاي سطح بالا از فراخواني و بازگشت از رويه‌ها بسيار استفاده مي‌شود.
در فراخواني رويه‌ها:
    مقادير ثبات‌ها ذخيره مي‌شود.
    پارامترهاي لازم براي رويه ارسال مي‌گردد.
    زير روالي براي اجراي رويه فراخواني مي‌گردد
در بازگشت از رويه:
    مقادير قبلي ثبات‌ها بازيابي مي‌گردد.
    نتايج به برنامه فراخواننده ارسال مي‌شود.
    بازگشت از زيرروال صورت مي‌پذيرد.
ذخيره و بازيابي ثبات‌ها و ارسال پارامترها و نتايج، مستلزم عملياتي زمانبر است.
    برخي از کامپيوترها بانک‌هاي ثبات متعددي در اختيار مي‌گذارند و به هر رويه بانک ثبات مخصوصي اختصاص مي دهند. به اين ترتيب نياز به ذخيره و بازيابي مقادير ثبات‌ها از بين مي‌رود.
    بعضي از کامپيوترها از پشته‌اي در حافظه براي ذخيره‌ي پارامترهاي لازم براي رويه استفاده مي‌کنند، اما در اين صورت هربار مراجعه به پشته، مستلزم مراجعه به حافظه دارد.

## Slide 34: پنجره‌هاي ثبات همپوشان
يکي از ويژگيهاي برخي از پردازنده‌هاي RISC، استفاده‌ي آنها از پنجره‌هاي ثبات همپوشان براي ايجاد امکان رد کردن پارامترها و اجتناب از نياز به ذخيره و بازيابي مقادير ثبات‌هاست.
فراخواني هر رويه منجر به تخصيص پنجره‌ي جديدي متشکل از مجموعه‌اي از ثبات‌هاي پردازنده براي استفاده‌ي رويه‌ي جديد مي‌شود.
هر بار فراخواني رويه، پنجره‌ي ثبات جديدي را با افزايش يک اشاره‌گر فعال مي‌کند و در هنگام بازگشت اين اشاره‌گر را کاهش داده و موجب فعال شدن پنجره‌ي قبلي مي‌گردد.
پنجره‌هاي رويه‌هاي مجاور، ثبات‌هاي همپوشاني دارند که براي ايجاد امکان تبادل پارامترها و نتايج، از آنها به‌صورت مشترک استفاده مي‌شود.

## Slide 35: پنجره‌هاي ثبات همپوشان - مثال
اين سيستم مجموعاً 74 ثبات دارد.
ثبات‌هاي R0 تا R9 ثبات‌هاي عام هستند که پارامترهاي مشترک در همه‌ي رويه‌ها را نگهداري مي‌کنند.
64 ثبات ديگر به چهار پنجره براي رويه‌هاي A، B، C و D تقسيم شده است.
  هر پنجره ثبات از 10 ثبات محلي و دو مجموعه‌ي شش ثباتي مشترک در پنجره‌هاي مجاور تشکيل مي‌شود.
ثبات‌هاي محلي براي متغيرهاي محلي و ثبات‌هاي مشترک براي تبادل پارامترها و نتايج بين رويه‌هاي مجاور بکار مي‌روند.
در هر زمان معين فقط يک پنجره‌ي ثبات فعال است و يک اشاره‌گر، پنجره‌ي فعال را مشخص مي‌کند.

## Slide 36: پنجره‌هاي ثبات همپوشان
روابط حاکم در سازمان پنجره‌هاي ثبات
  تعداد ثبات‌هاي عام: G
  تعداد ثبات‌هاي محلي هر پنجره: L
  تعداد ثبات‌هاي مشترک در دو پنجره: C
  تعداد پنجره‌ها: W
تعداد ثبات‌هايي که در اختيار هر پنجره قرار دارد به صورت زير محاسبه مي‌شود:
  اندازه‌ي پنجره= L + 2C + G
تعداد کل ثبات‌هاي لازم در پردازنده:
  مجموعه‌ي ثبات‌ها = ( L + C ) * W + G

## Slide 37: تمرين فصل 8 کتاب
سئوالات 1، 12، 13، 18، 25 و 37