## Slide 1: فصل 9
پردازش لوله‌اي
Pipeline Processing
تهيه کننده: محسن فرهادي

## Slide 2: پردازش موازي
پردازش موازي اصلاحي است براي مشخص کردن دسته‌ي وسيعي از روش‌هايي که براي پردازش همزمان اطلاعات با هدف افزايش سرعت محاسباتي يک سيستم کامپيوتري به‌کار مي‌رود.
هدف از پردازش موازي تسريع قابليت پردازشي کامپيوتر و افزايش توان عملياتي آن مي‌باشد.
  توان عملياتي: ميزان پردازش قابل انجام در طول يک فاصله‌ي زماني معين.

## Slide 3: پردازش موازي
پردازش موازي مي‌تواند با داشتن تعدادي واحد عملياتي پياده‌سازي شود.
شکل روبرو يک راه ممکن براي تقسيم واحد اجرا به هشت واحد عملياتي موازي را نشان مي‌دهد.
به عنوان مثال مي توان عمليات حسابي، منطقي و جابجايي را بين سه واحد تقسيم کرد و عملوندها را تحت نظارت واحد کنترل به سوي هر واحد هدايت کرد.

## Slide 4: پردازش موازي
روش‌هاي طبقه‌بندي پردازش موازي
  سازمان دروني پردازنده‌ها
  ساختار اتصالات متقابل پردازنده‌ها
  جريان اطلاعات در سيستم
دسته‌بندي بر اساس سازمان دروني پردازنده‌ها: (طبقه‌بندي فلين)
    در اين روش تعداد دستورالعمل‌ها و اقلام اطلاعاتي که همزمان با آنها کار مي‌شود در نظر گرفته شده است.
  رشته دستورالعمل واحد، رشته داده واحد (SISD)
  رشته دستورالعمل واحد، رشته داده متعدد (SIMD)
  رشته دستورالعمل متعدد، رشته داده واحد (MISD)
  رشته دستورالعمل متعدد، رشته داده متعدد (MIMD)

## Slide 5: SISD
سازمان کامپيوتر شامل يک واحد کنترل، يک واحد پردازنده و يک واحد حافظه است.
دستورالعمل‌ها به طور متوالي اجرا مي‌شوند و سيستم مي‌تواند قابليت پردازش موازي داشته باشد يا نداشته باشد.
پردازش موازي در اين‌حالت با استفاده از چندين واحد عملياتي يا با پردازش خط لوله‌اي حاصل مي‌شود.

## Slide 6: SIMD
سازماني مشتمل بر چندين واحد پردازشي تحت نظارت يک واحد کنترل مشترک.

## Slide 7: MISD
هيچ سيستم عملي بر اين اساس ساخته نشده است.

## Slide 8: MIMD
سيستم‌هايي که مي توانند چندين برنامه را بطور همزمان اجرا کنند.

## Slide 9: سيستم لوله‌اي (Pipelining)
Pipelining:
  سيستم لوله‌اي تکنيکي است براي تجزيه‌ي يک فرآيند ترتيبي به تعدادي زيرعمل.
  هر زيرفرآيند در يک قطعه‌ي اختصاصي ويژه اجرا مي‌شود.
مثال: مي‌خواهيم عمليات جمع و ضرب مرکب زير را با رشته‌اي از اعداد انجام دهيم:
Ai * Bi + Ci i =1, 2, 3, .. ,7
مي‌خواهيم هر زيرعمل را با قطعه‌اي از يک سيستم لوله‌اي پياده‌سازي کنيم.
  هر سيستم داراي يک يا دو ثبات و يک مدار ترکيبي است.
زيرعمل‌هايي که در هر قطعه انجام مي‌شود:
R1  Ai , R2  Bi
R3  R1 * R2 , R4  Ci
R5  R3 + R4

## Slide 10: سيستم لوله‌اي (Pipelining)
پر شدن خط لوله و دريافت اولين خروجي از R5 سه پالس ساعت طول مي‌کشد. بعد از آن، با هر پالس يک خروجي جديد توليد مي‌شود.

## Slide 11: سيستم لوله‌اي (Pipelining)
اين روش براي کاربردهايي که نياز به تکرار تکليف يکساني به دفعات متعدد با مجموعه‌هاي مختلفي از داده‌ها دارند روش کارآمدي است.
ساختار کلي يک خط لوله‌ي 4 قطعه‌اي در شکل زير نشان داده شده است.
هر قطعه از يک مدار ترکيبي Si تشکيل مي‌شود که يک زيرعمل را روي رشته‌ي داده‌هايي که در طول خط لوله جريان دارد انجام مي‌دهد.
قطعه‌ها توسط ثبات Ri که نتايج مياني را بين طبقات نگه مي‌دارند از هم جدا مي‌شوند.
اطلاعات بين طبقات مجاور تحت کنترل يک ساعت مشترک که همزمان به همه‌ي ثباتها اعمال مي‌شود جريان مي‌يابد.

## Slide 12: سيستم لوله‌اي (Pipelining)
رفتار خط لوله را مي‌توان به کمک يک نمودار فضا-زمان نشان داد.
اين نمودار 6 تکليف (TASK) که توسط چهار قطعه اجرا مي‌شوند را نشان مي‌دهد.

## Slide 13: سيستم لوله‌اي (Pipelining)
يک خط لوله‌ي k قطعه‌اي با زمان چرخه‌ي ساعت برابر tp جهت انجام n تکليف را در نظر بگيريد.
  انجام تکليف اول (T1) به زماني برابر ktp نياز دارد.
  n-1 تکليف باقيمانده پس از زماني برابر (n-1)tp به انجام مي‌رسند.
  بنابراين، انجام n تکليف با استفاده از يک خط لوله‌ي k قطعه‌اي مستلزم k+(n-1) چرخه‌ي ساعت است.
زمان کل لازم براي انجام n تکليف، در يک واحد غيرلوله‌اي که هر تکليف را در زماني برابر tn انجام مي‌دهد، برابر ntn خواهد بود.
تسريع پردازش لوله‌اي نسبت به پردازش غيرلوله‌اي معادل آن : S = ntn / [(k+n-1)tp]
با افزايش تعداد تکليف‌ها، n بسيار بزرگتر از k-1 شده و k+n-1 به سمت n ميل مي‌کند. در نتيجه
s = tn / tp
اگر فرض کنيم زماني که پردازش يک تکليف در مدار لوله‌اي و غيرلوله‌اي طول مي‌کشد يکسان است، خواهيم داشت tn = ktp، بنابراين s = ktp/tp = k

## Slide 14: تمرين
در برخي از محاسبات علمي لازم است عمل رياضي (Ai+Bi)(Ci+Di) با رشته‌اي از اعداد انجام شود. يک پيکربندي خط لوله‌اي را براي اين تکليف مشخص کنيد.
يک نمودار فضا-زمان براي يک خط لوله‌ي شش قطعه‌اي رسم کنيد که زمان صرف شده براي پردازش هشت تکليف را نشان دهد.
يک سيستم غيرلوله‌اي 50 نانو ثانيه براي پردازش يک تکليف وقت صرف مي‌کند. همين تکليف مي‌تواند در يک خط لوله‌ي شش قطعه‌اي با چرخه‌ي ساعت 10 نانو ثانيه انجام شود. نسبت تسريع خط لوله را براي 100 تکليف تعيين کنيد. حداکثر تسريع قابل حصول چقدر است؟

## Slide 15: تمرين
خط لوله‌ي شکل زير زمان‌هاي انتشار زير را دارد: 40 نانوثانيه براي خواندن عملوندها از حافظه و قرار دادن آنها در ثبات‌هاي R1 و R2، 45 نانوثانيه براي عبور سيگنال از ضرب کننده، 5 نانوثانيه براي انتقال به R3 و 15 نانوثانيه براي جمع دو عدد و قرار گرفتن حاصل در R5.
الف) حداکثر زمان چرخه‌ي ساعت قابل استفاده چقدر است؟
ب) يک سيستم غيرلوله‌اي مي‌تواند همين عمل را با حذف R3 انجام دهد. ضرب و جمع عملوندها بدون استفاده از خط لوله چقدر طول خواهد کشيد؟
ج) تسريع خط لوله براي 10 تکليف و دوباره براي 100 تکليف محاسبه کنيد.
د) حداکثر تسريع قابل حصول چقدر است؟

## Slide 16: تمرين
يک واحد محاسباتي لوله‌اي (Pipeline) داراي پنج قسمت (Stage) با زمان اجراي 36ns، 39ns، 23ns، 28ns و 64ns مي‌باشد. اگر از ثبات‌هايي با تأخير 1ns در بين قسمت‌هاي مختلف لوله استفاده شده‌باشد، افزايش سرعت اين واحد محاسباتي نسبت به تأخير غيرلوله‌اي در اجراي 8 دستور متوالي غير وابسته چقدر است؟

## Slide 17: خط لوله‌ي دستورالعمل (Instruction Pipeline)
در حالت کلي، کامپيوتر بايد هر دستورالعمل را با رشته‌ مراحل زير پردازش کند.
  واکشي دستورالعمل از حافظه
  کدگشايي دستورالعمل
  محاسبه‌ي آدرس موثر
  واکشي عملوند‌ها از حافظه
  اجراي دستورالعمل
  ذخيره‌ي نتيجه در محل مناسب
اشکالات خاصي که مانع از عملکرد خط لوله‌ي دستورالعمل با حداکثر سرعت آن مي‌شود:
  قطعه‌هاي مختلف مدت زمان متفاوتي براي کار روي اطلاعات صرف مي‌کنند.
  براي بعضي از عمليات‌ها، از روي برخي از قطعه‌ها پرش مي‌شود.
اگر چرخه‌ي دستورالعمل به قطعه‌هايي با مدت مساوي تقسيم شود، طرح خط لوله‌ي دستورالعمل کارآمدتري خواهيم داشت.

## Slide 18: چرخه‌ي دستورالعمل در cpu با خط لوله چهار قطعه‌اي

## Slide 19: مثال: خط لوله‌ي چهارقطعه‌اي
FI: واکشي دستورالعمل
DA: کدگشايي دستورالعمل و محاسبه‌ي آدرس موثر
FO: واکشي عملوند
EX: اجراي دستورالعمل
فرض شده که پردازنده حافظه‌هاي جداگانه‌اي براي دستورالعمل ها و داده‌ها دارد.
دستورالعمل 3 يک دستورالعمل پرش است. به محض کدگشايي اين دستورالعمل در قطعه DA، انتقال دستورالعمل‌هاي ديگر از FI به DA متوقف شده تا دستورالعمل پرش در مرحله 6 اجرا شود. اگر پرش صورت گيرد، دستورالعمل جديدي در مرحله‌ي 7 واکشي مي‌شود.
Branch

## Slide 20: خط لوله‌ي دستورالعمل
سه اشکال عمده که باعث انحراف خط لوله‌ي دستورالعمل از عملکرد عادي مي‌شود.
  تزاحم هاي منابع: در اثر مراجعه به حافظه توسط دو قطعه به‌طور همزمان.
    بيشتر اين تزاحم‌ها با استفاده از حافظه‌هاي جداگانه براي دستورالعمل‌ها و داده‌ها برطرف مي‌شود.
  تزاحم وابستگي داده‌ها: زماني که دستورالعملي وابسته به نتيجه‌ي يکي از دستورالعمل‌هاي قبلي باشد و اين نتيجه هنوز در اختيار نباشد.
  اشکالات انشعابي، از دستورالعمل‌هاي انشعاب و دستورات ديگري که مقدار PC را تغيير مي‌دهند ناشي مي‌گردد.

## Slide 21: خط لوله‌ي دستورالعمل
وابستگي داده‌ها
  روش‌هاي مقابله با تزاحم وابستگي‌هاي داده‌ها
    هم‌بندهاي سخت‌افزاري: همبند مداري است که دستورالعمل هايي را که عملوند‌هاي مبدا آنها مقصد دستورالعمل‌هاي ديگري در پشت سر آنها در خط لوله است را آشکار مي کند. (جهت ايجاد تاخير سخت افزاري)
    ارسال عملوند: از سخت‌افزار خاصي براي آشکارسازي تزاحم و سپس احتزار از آن با هدايت داده‌ي مورد نياز از طريق مسيرهاي خاصي بين قطعات خط لوله استفاده مي‌شود.
    باردهي با تأخير: مترجم برنامه تزاحم داده‌ها را کشف کرده و با گنجاندن دستورالعمل‌هاي بيکار، باردهي داده‌هاي مزاحم را به تأخير مي‌اندازد.

## Slide 22: خط لوله‌ي دستورالعمل
واکنش در قبال دستورالعمل‌هاي انشعاب:
  دستورالعمل انشعاب ممکن است شرطي يا غير شرطي باشد.
  انشعاب غير شرطي هميشه جريان متوالي برنامه را تغيير مي‌دهد.
  در انشعاب شرطي، در صورت برقرار بودن شرط، جريان متوالي برنامه تغيير مي‌يابد.
روش‌هاي سخت افزاري برخورد با دستورالعمل‌هاي انشعاب
  پيش واکشي دستورالعمل (Prefetch target instruction): پيش واکشي دستورالعمل مقصد علاوه بر دستورالعمل بعد از انشعاب.
  بافر مقصد انشعاب - (Branch Target Buffer) BTB: BTB يک حافظه‌ي انجمني است که در قطعه‌ي واکشي خط لوله اضافه مي‌شود.
    هر يک از درايه‌هاي BTB از آدرس يک دستورالعمل انشعاب که قبلاً اجرا شده است و دستورالعمل مقصد آن انشعاب تشکيل مي‌شود.
    مزيت اين روش اين است که دستورالعمل‌هاي انشعاب که قبلاً ديده شده‌اند بطور آماده در خط لوله موجود خواهد بود.

## Slide 23: خط لوله‌ي دستورالعمل- ادامه‌ي روش هاي برخورد
  بافر حلقه (Loop Buffer): هرگاه حلقه‌اي در برنامه کشف شود، همه‌ي انشعاب‌ها بطور کامل، در بافر حلقه ذخيره مي‌شود.
  پيش‌بيني انشعاب (Branch Prediction):
    با استفاده از نوعي مدار منطقي اضافي، حاصل يک دستورالعمل انشعاب شرطي را قبل از اجراي آن حدس مي‌زند.
انشعاب با تأخير: (روش نرم‌افزاري)
  روشي که در بيشتر پردازنده‌هاي RISC استفاده مي‌شود، انشعاب با تأخير است.
    در اين روش، برنامه‌ي مترجم دستورالعمل‌هاي انشعاب را پيدا کرده و ترتيب کد زبان ماشين را با گنجاندن دستورالعمل‌هاي مفيدي که خط لوله را بدون توقف مشغول نگه دارد تغيير مي‌دهد.

## Slide 24: مثال: انشعاب با تأخير
اجراي پنج دستورالعمل زير:
باردهي از حافظه در R1
افزايش R2
جمع کردن R3 با R4
تفريق R5 از R6
انشعاب به آدرس X
برنامه مترجم دو دستورالعمل بيکار را بعد از انشعاب قرار داده است.

## Slide 25: مثال: انشعاب با تأخير
در اين روش ترتيب دستورالعمل‌ها تغيير داده شده است.