## Slide 2: طراحي کامپيوتري سيستم هاي ديجيتال
روش هاي توصيف مدارهاي ديجيتال در VHDL
پاييز 96

## Slide 3: روش هاي توصيف يا مدلسازي مدارهاي ديجيتال در VHDL
Behavioral Level
RTL or Dataflow Level
Hierarchy or Structural Level

## Slide 4: توصيف يا مدلسازي Behavioral
توصيف رفتاري، شامل يک سري عمليات منطقي و رياضي روي اطلاعات ورودي مدار مي‌باشد.
به عبارت ديگر الگوريتم مدار بررسي و تست مي‌شود.
  مثال: توصيف counter (افزاينده 1 واحدي)
  counter <= counter + 1;

## Slide 5: توصيف يا مدلسازي Dataflow يا RTL
در اين روش مدار را به صورتي که داده ها وارد سيستم مي‌شوند، از گيت‌هاي مختلف مي‌گذرند و به خروجي مي‌روند، توصيف مي‎شود.
  مثال:
  S <= a xor b;

## Slide 6: توصيف يا مدلسازي Structural
در اين روش مي‌توان مدار را بصورت بلوک دياگرام با قطعات و طرز اتصال آنها به شکل سلسله مراتبي توصيف نمود.
  مثال: يک جمع کننده چهار بيتي از 4 جمع کننده کامل (FA) و هر FA از 2 نيم جمع کننده (HA) تشکيل مي‌شود.
  اگر مدل رفتاري را به ابزار سنتز بدهيم، يک طرح کلي توليد مي‌کند و ممکن است اين فرم بهينه نباشد و مقدار سخت افزار زياد با سرعت ناکافي داشته باشد، ولي اگر توصيف ساختاري به ابزار سنتز داده شود، طرح مشخص‌تر و با حداقل سخت افزار و سرعت مناسب توليد خواهد شد.

## Slide 7: توصيف يا مدلسازي Dataflow
VHDL همزمان (Concurrent VHDL)

## Slide 8: توصيف يا مدلسازي Dataflow يا VHDL همزمان (Concurrent VHDL) براي مدارهاي ترکيبي
در توصيف Dataflow توضيح داده مي‏شود که يک مدار چگونه کار مي‏کند و داده‏ها به چه صورت از ورودي‏هاي مدار ترکيبي وارد و از قسمت‏هاي مختلف مدار مي‏گذرد و در نهايت به خروجي مي‏روند.
در VHDL اين عمل با عبارت «تخصيص سيگنال بطور همزمان» (Concurrent signal Assignment Statements) يا بطور خلاصه «VHDL همزمان» انجام مي‏شود.

## Slide 9: VHDL همزمان
مدل کردن يا توصيف مدار بصورت Dataflow از مجموعه‌اي از عبارات يا VHDL همزمان تشکيل مي‌شود که ترتيب نوشتن عبارات در آرشيتکت مدار مهم نيست، چون عبارات همزمان و بطور موازي اجرا مي‏شوند.
مثال: نيم جمع کننده:
Architecture RTL of ha is
begin
s <= a xor b; --1
c <= a and b; --2
End;
عبارت 1 و 2 همزمان اجرا مي‌شوند.

## Slide 10: توصيف RTL
اگر در طراحي سيستم ديجيتال تعدادي ثبات وجود داشته باشد، توصيف Dataflow را توصيف RTL مي‏نامند، در اينحالت مدارهاي ترکيبي ورودي فليپ فلاپ‏ها را فراهم مي‏کند.

## Slide 11: تخصيص يا انتساب مقداري به سيگنال
عملگر تخصيص مقدار به سيگنال، علامت => مي‏باشد.
فرم کلي تخصيص مقدار به سيگنال:
Target signal <= Exppression;
نکته: در تخصيص مقداري به سيگنال دو طرف عبارت بايد داراي نوع‏هاي يکسان باشد.

## Slide 12: مثال: طراحي Dataflow تمام جمع کننده
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity dataflow is
port( x,y,cin : in std_logic;
s,cout: out std_logic);
End;
Architecture df of dataflow is
Begin
s <= x xor y xor cin;
cout <= (x and y) or (y and cin) or (x and cin);
End;

## Slide 13: مدل کردن تأخير در VHDL
مدل کردن تأخير با عبارت after به دو صورت انجام مي‏شود:
  تأخير در گيت‏ها.
  تأخير انتشار در سيم (Transport Delay)

## Slide 14: مثال: تأخير در گيت
Y1 <= a and b after 7 ns;
مطابق شکل، AND سيگنال‌هاي a و b بعد از 7 ns به خروجي y1 منتقل مي‌شود و پالس‌هاي کمتر از 7 ns در ورودي‌هاي a و b اثري در خروجي ندارند و در حقيقت فيلتر مي‌شوند.
7 ns
کمتر از 7 ns
A
B
Y1
7 ns

## Slide 15: مثال: تأخير در سيم Transport Delay
Y2 <= Transport(a and b) after 7 ns;
مطابق شکل، AND سيگنال‌هاي a و b، عيناً بعد از 7 ns به خروجي y2 منتقل مي‌شود و هيچ سيگنالي حذف نمي‌شود.
7 ns
کمتر از 7 ns
A
B
Y2

## Slide 16: تخصيص مقداري به سيگنال بصورت شرطي
عبارت1 => سيگنال when شرط1 else عبارت2 when شرط2 else … nعبارت;
هنگامي که شرط1 True باشد، مقدار عبارت1 به سيگنال داده مي‌شود و در صورتيکه شرط2 True باشد، مقدار عبارت2، ... و چنانچه هيچکدام از شر‌ط‌ها True نباشد، مقدار عبارتn به سيگنال داده خواهد شد.
شرط‌ها به ترتيب از بالا به پايين تست مي‌شوند تا نتيجه معلوم شود.

## Slide 17: مثال: برنامه VHDL مالتي پلکسر
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity muxwhen is
Port(A,B,C,D: in std_logic_vector(3 downto 0);
s: in std_logic_vector(1 downto 0);
O: out std_logic_vector(3 downto 0));
End muxwhen;
Architecture MW_arch of muxwhen is
Begin
O <= A when s=“00” else
B when s=“01” else
C when s=“10” else
D;
End MW_arch;
MUX
4x1
4
A
4
B
4
C
4
D
4
O
2
S

## Slide 18: تخصيص يا انتساب مقدار به سيگنال بصورت انتخاب
اين روش تقريباً شبيه روش انتساب شرطي است.
With sig_sel select out <= sig1 when value1, sig2 when value2, … sign when others;
اگر سيگنال sig_sel برابر value1 باشد sig1 به خروجي out منتقل مي‌شود و اگر برابر value2 باشد sig2 به خروجي out اختصاص مي‌يابد و ... و اگر با هيچ يک از مقادير برابر نبود sign به خروجي out منتقل مي‌شود.
در اين روش تمام شرط‌ها بصورت همزمان بررسي مي‌شوند و اولويتي نسبت به هم ندارند

## Slide 19: مثال: برنامه VHDL مالتي پلکسر (با دستور انتساب انتخابي)
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity muxwhen is
Port(A,B,C,D: in std_logic_vector(3 downto 0);
s: in std_logic_vector(1 downto 0);
O: out std_logic_vector(3 downto 0));
End muxwhen;
Architecture MW_arch of muxwhen is
Begin
with S select
O <= A when “00” ,
B when “01” ,
C when “10” ,
D when others;
End MW_arch;
MUX
4x1
4
A
4
B
4
C
4
D
4
O
2
S