## Slide 1: `

## Slide 2: طراحي کامپيوتري سيستم هاي ديجيتال
توصيف يا مدلسازي ساختاري يا سلسله مراتبي
Structural Modeling
Or
Hierarchy Modeling
پاييز 96

## Slide 3: طراحي سلسله مراتبي
همانطور که يک مدار ديجيتال از چند قطعه (component) يا IC تشکيل مي‌شود، طراحي سخت افزار به روش ساختاري نيز از چند قطعه يا component تشکيل مي‌شود.
  لذا مدارهاي ديجيتال پيچيده را مي‌توان به مجموعه‌اي از قطعات يا مدول‌ها (Modules) به نام مدارهاي سطح پايين تقسيم کرد.
  در اين صورت يک طرح که با entity/architecture توصيف مي‌شود را مي‌توان به عنوان يک component يا يک قطعه، در آرشيتکت مدارهاي پيچيده‌تر، در سطح بالاتر استفاده نمود.

## Slide 4: طراحي سلسله مراتبي
طراحي ساختاري را مي‌توان به صورت تعدادي component که به هم متصل شده‌اند توصيف نمود.
طراحي به صورت ساختاري را در سطح خيلي بالا، بصورت بلوک دياگرام و يا در سطح هاي پايين‌تر به صورت قطعه‌هاي ديجيتال، يا به‌صورت مجموعه‌اي از گيت‌ها، مي‌توان توصيف نمود.

## Slide 5: توصيف ساختاري
در توصيف سلسله مراتبي، آرشيتکت مدار اصلي شامل دو قسمت است:
  اعلان قطعه (components declaration)
  نمونه يا کپي قطعه (component instance)

## Slide 6: اعلان قطعه
در اين قسمت قطعاتي که مي‌خواهيم استفاده نماييم، بهمراه ورودي خروجي‌هاي (interface) آنها اعلان مي‌شوند.
Component نام کامپوننت prot ( ليست ورودي و خروجي‌ها);
end component;
نام‌هاي ورودي خروجي اعلام شده در component بايد همان نام‌هاي entity قطعه باشد.

## Slide 7: نمونه يا کپي قطعه component instance
هر نمونه از قطعه شامل 3 قسمت است:
  نام component
  برچسب component
  Port map: مشخص مي‌کند چطور سيگنالهاي آرشيتکت طرح اصلي مدار به ورودي خروجي‌هاي component متصل شوند.

## Slide 8: مثال: طراحي جمع کننده کامل با استفاده از دو نيم جمع کننده
در اين طراحي، مدار اصلي يک جمع کننده کامل است که داراي ورودي‌هاي x، y و cin و خروجي‌هاي sum و cout مي‌باشد.

## Slide 9: مثال: طراحي جمع کننده کامل با استفاده از دو نيم جمع کننده entity مدار اصلي:
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity fa_1bit is
Port( x, y, cin : in std_logic;
sum, cout : out std_logic);
End fa_1bit;

## Slide 10: مثال: طراحي جمع کننده کامل با استفاده از دو نيم جمع کننده architecture مدار اصلي:
Architecture fa_1bit_arch of fa_1bit is
-- component declaration
component ha_1bit port(a,b: std_logic;
s,c: out std_logic);
end component;
--signal declaration
signal im1, im2, im3: std_logic;
Begin
ha1: ha_1bit port map(a=>x, b=>y, s=>im1, c=>im2);
ha2: ha_1bit port map(a=>im1, b=>cin, s=>sum, c=>im3);
cout <= im2 or im3;
End fa_1bit_arch;

## Slide 11: مثال: طراحي جمع کننده کامل با استفاده از دو نيم جمع کننده برنامه VHDL نيم جمع کننده ha_1bit:
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity ha_1bit is
Port( a, b: in std_logic;
s, c : out std_logic);
End ha_1bit;
Architecture ha_1bit_arch of ha_1bit is
Begin
s<= a xor b;
c<= a and b;
End ha_1bit_arch;

## Slide 12: مثال: طراحي جمع کننده 4بيتي با استفاده از 4 عدد FA تک بيتي
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity adder_4bit is
Port( A, B : in std_logic_Vector(3 downto 0);
ci : in std_logic;
S : out std_logic_Vector(3 downto 0);
co : out std_logic);
End adder_4bit;

## Slide 13: مثال: طراحي جمع کننده 4بيتي با استفاده از 4 عدد FA تک بيتي
Architecture adder_4bit_arch of adder_4bit is
-- component declaration
component fa_1bit port(x,y,cin: std_logic;
sum,cout: out std_logic);
end component;
--signal declaration
signal c1, c2, c3: std_logic;
Begin
fa1: fa_1bit port map(A(0),B(0),ci,S(0),c1);
fa2: fa_1bit port map(A(1),B(1),c1,S(1),c2);
fa3: fa_1bit port map(A(2),B(2),c2,S(2),c3);
fa4: fa_1bit port map(A(3),B(3),c3,S(3),co);
End adder_4bit_arch;

## Slide 14: مشخصات (Configuration Specification)
اعلان قطعه (component) در آرشيتيکت VHDL انجام مي‌شود و ورودي خروجي‌هاي قطعه را تعريف مي‌کند.
  در اکثر اوقات نام ورودي خروجي‌هاي قطعه، مانند نام ورودي خروجي‌هاي entity است.
    گاهي اوقات اين دو اختلافاتي با هم دارند يا اينکه قطعه داراي يک entity و چند آرشيتکت مي‌باشد.
      در اين مواقع بايد از configuration specification استفاده شود.

## Slide 15: فرم کلي configuration
for instance_label : component_name
use use_item
[ generic_map ]
[ port_map ];
use_item = entity [ library_name. ] entity_name [ ( architecture_name ) ]

## Slide 16: مثال:
architecture Structure of BUS is
component MUX port (...); end component;
component LATCH port (...); end component;
for M1, M2, M3: MUX use entity Multiplex4(behavior);
for all: LATCH use entity Work.Latch;
begin
M1: MUX port map(...);
M2: MUX port map(...);
M3: MUX port map(...);
L1: LTACH port map(...);
L2: LATCH port map(...);
end Structure;

## Slide 17: مثال: مدار xor با يک entity و دو آرشيتکت به نام‌هاي fast و slow
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity xor_gate is
Port( a, b: in std_logic;
c : out std_logic);
End xor_gate;
Architecture fast of xor_gate is
Begin
c<= transport (a xor b) after 5 ns;
End fast;
Architecture slow of xor_gate is
Begin
c<= transport (a xor b) after 20 ns;
End slow;

## Slide 18: برنامه تست مدارهاي ديجيتال
براي تست مدارهاي ديجيتال 3 روش وجود دارد:
  براي مدارهاي کوچک بوسيله يک پالس ژنراتور، مقادير 0 و 1 توليد شده وبه ورودي‌هاي مدار اعمال و خروجي‌هاي مدار با اسليوسکپ مشاهده مي‌شود.
  براي مدارهاي پيچيده، مقادير ورودي مدار با يک ويرايشگر موج توليد و اصل برنامه VHDL مدار، به شبيه‌ساز داده مي‌شود و خروجي‌ها بدست مي‌آيد.
  استفاده از برنامه تست: در اينحالت مقاديري در ورودي طرح قرار داده ‌شود و خروجي توليد و مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

## Slide 19: برنامه تست
براي تهيه برنامه تست، بايد از توصيف ساختاري استفاده نمود و مدار اصلي را بعنوان يک component در نظر گرفت که برنامه تست، ورودي‌هاي آن را توليد مي‌کند.
برنامه تست ورودي خروجي ندارد، بنابراين entity آن شامل port نيست:
Entity test_bench is
End;
آرشيتکت برنامه تست شامل توليد سيگنال‌هاي ورودي براي اعمال به ورودي‌هاي مدار اصلي است.

## Slide 20: مثال: برنامه VHDL مدار نيم جمع کننده. (يادآوري)
Entity ha is
Port( a, b: in bit;
s, co : out bit);
End;
Architecture dataflow of ha is
Begin
s<= a xor b;
co<= a and b;
End;

## Slide 21: مثال: برنامه تست مدار نيم جمع کننده.
Entity tb is
End;
Architecture structural of tb is
Signal a,b,s,co: bit;
Component ha is
Port( a, b: in bit;
s, co : out bit);
End component;
Begin
u1: ha port map(a => a, b => b, s => s, co => co);
a <= ‘0’,
‘1’ after 30 ns,
‘0’ after 60 ns;
b <= ‘0’,
‘1’ after 10 ns,
‘0’ after 20 ns;
End;

## Slide 22: نکات برنامه تست
برنامه تست و اصل برنامه بايد در يک مسير ذخيره شوند.
چون زمان از ابتداي شبيه‌سازي در نظر گرفته مي‌شود، لذا بايد زمان‌هاي تأخير افزايش پيدا کنند.
براي ايجاد ورودي کلاک مي‌توان از کد زير استفاده نمود.
clk <= not clk after 50 ns;

## Slide 23: برنامه تست را مي‌توان بصورت ترتيبي و با استفاده از process و wait نيز نوشت.
Entity tb is
End;
Architecture dataflow of ha is
Signal a,b,s,co: bit;
Component ha is
Port( a, b: in bit;
s, co : out bit);
End component;
Begin
u1: ha port map(a => a, b => b, s => s, co => co);
process
begin
a <= ‘0’;
b <= ‘0’;
wait for 10 ns;
b <= ‘1’;
wait for 10 ns;
a <= ‘1’;
b <= ‘0’;
wait;
end process;
End;

## Slide 24: مي‌توان يکي از ورودي‌ها را بصورت پالس ساعت توليد نمود.
...
Clock: process
variable clk: bit :=‘0’;
begin
clk <= not clk;
a <= clk;
wait for 50 ns;
end process;
Simulation: process
begin
b <= ‘0’;
wait for 20 ns;
b <= ‘1’;
wait for 20 ns;
b <= ‘0’;
wait for 20ns;
b <= ‘1’;
wait;
end process;

## Slide 25: کاربرد عبارت assert در برنامه تست
عبارت assert در برنامه تست، درست يا نادرست بودن خروجي مورد نظر را تست مي‌کند.
در صورتيکه شرايط assert در زمان شبيه‌سازي محقق نگردد، يک پيغام از طريق شبيه‌ساز به کاربر نمايش داده مي‌شود.
فرم کلي:
Assert condition_expression
Report “text-string”
Serverity serverity_level;
Serverity_level: مي تواند مقادير Note، Warning، Error يا Failure باشد.

## Slide 26: مثال:
Assert error_flag = ‘1’
Report “there was an error, simulation has halted”
Serverity failure;

## Slide 27: عبارت for . . . generate
براي تکرار يا کپي قسمتي از سخت افزار است و بصورت همزمان اجرا مي‌شوند.
فرم کلي:
Lable: for I in … to … generate
عبارات همزمان;
end generate;

## Slide 28: مثال: طراحي جمع کننده 4بيتي با استفاده از 4 عدد FA تک بيتي
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity adder_4bit is
Port( A, B : in std_logic_Vector(3 downto 0);
ci : in std_logic;
S : out std_logic_Vector(3 downto 0);
co : out std_logic);
End adder_4bit;
Architecture adder_4bit_arch of adder_4bit is
signal c: std_logic_vector (4 downto 0);
Begin
c(0) <= ci;
gen: for I in 0 t0 3 generate
s(i) <= a(i) xor b(i) xor c(i);
c(i+1) <= (a(i) and b(i)) or (a(i) and c(i)) or (b(i) and c(i));
end generate;
co <= c(4);
End adder_4bit_arch;

## Slide 29: تفاوت for … loop و for … generate
For .. Loop دستور پشت سرهم بوده و داخل process قابل استفاده است.
For … generate دستور همزمان است.

## Slide 30: عبارت generic در entity
عبارت generic براي معرفي constant در entity با نوع integer براي تعداد بيت سيگنال و يا نوع time براي تأخير استفاده مي‌شود.
فرم کلي:
Entity نام is
generic ( نام : type [:= value]);
Port (ليست ورودي خروجي‌ها);
End;

## Slide 31: مثال: طراحي جمع کننده nبيتي با استفاده از n عدد FA تک بيتي n=8
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity adder_nbit is
Generic (n:natural:=8);
Port( A, B : in std_logic_Vector(n-1 downto 0);
ci : in std_logic;
S : out std_logic_Vector(n-1 downto 0);
co : out std_logic);
End adder_nbit;
Architecture adder_nbit_arch of adder_nbit is
signal c: std_logic_vector (n downto 0);
Begin
c(0) <= ci;
gen: for I in 0 t0 n-1 generate
s(i) <= a(i) xor b(i) xor c(i);
c(i+1) <= (a(i) and b(i)) or (a(i) and c(i)) or (b(i) and c(i));
end generate;
co <= c(n);
End adder_nbit_arch;