## Slide 2: طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال
نوع سیگنال در VHDL
پاییز 96

## Slide 3: فهرست
نوع های مختلف در VHDL و کاربرد آنها
نوع آرایه (Array Type)
زیر نوع (Subtype)
نوع رکورد (Record)
نوع Enumerated و کاربرد آن در ماشین حالت (State Machine)
نوع Real

## Slide 4: نوع آرایه
آرایه مجموعه‌ای از عناصر یک نوع می‌باشند.
مثال:
  Signal a: bit_vector(3 downto 0);
  سیگنال a بصورت آرایه‌ای از عناصر باینری شامل: a(0)، a(1)، a(2) و a(3) تعریف شده است.
ایندکس هر عنصر آرایه، عددی صحیح و در محدوده آرایه است.

## Slide 5: آرایه محدود
نوع و تعداد عناصر آن مشخص و محدود است.
مثال: آرایه‌ای به نام my_array از نوع bit:
  Type my_array is array (15 downto 0) of bit;

## Slide 6: آرایه نامحدود
آرایه‌ای که اندازه یا محدوده آن تعیین نشده باشد ولی نوع آن معلوم باشد.
  لذا هنگام معرفی سیگنال، باید محدوده آن اعلام گردد.
مثال: آرایه‌های bit_vector:
  Type bit_array is array (integer <>) of bit;
  Type bit_array is array (natural <>) of bit;
  Type bit_array is array (positive <>) of bit;
  Type bit_array is array (negative <>) of bit;
  علامت <> یعنی آرایه نامحدود است.

## Slide 7: تخصیص سیگنال (signal assignment)
در تخصیص عنصر، از چپ به راست آرایه انجام می‌شود.
مثال:
  Signal a: bit_vector (1 to 4);
  Signal b: bit_vector (4 to 1);
  اگر در آرشیتکت عبارت a <= b را داشته باشیم، عناصر بصورت زیر تخصیص می‌یابند:
  a(1) <= b(4)
  a(2) <= b(3)
  a(3) <= b(2)
  a(4) <= b(1)

## Slide 8: فرم کلی تعریف آرایه
Type array_name is array (type rage <>) of element_type;
تعریف نوع آرایه باید در قسمت اعلانات آرشیتکت انجام شود.

## Slide 9: عملیات قابل انجام با سیگنال نوع آرایه
عملگرهای مقایسه‌ای: >، <، <=، >=، = ، /= و &
دو آرایه در صورتی مساوی هستند که اولا تعداد عناصر دو آرایه برابر و ثانیاً تمام عناصر آن از چپ به راست با هم مساوی باشند.
عملگر چسباندن (&)، دو آرایه را به هم چسبانده و یک آرایه بزرگتر تولید می‌کند.

## Slide 10: آرایه با دو ایندکس
آرایه می‌تواند دو ایندکس داشته باشد، به عبارت دیگر آرایه‌ای از آرایه باشد.
مثال:
  Type my_array is array (15 downto 0) of std_logic_vector (7 downto 0);
  یعنی my_array آرایه‌ای 16 عنصری است که هر عنصر آن آرایه‌‌ای 8 بیتی است.
  Signal b: my_array;

## Slide 11: مثال: تعریف حافظه 32 بایتی
Type ram_type is array (0 to 31) of bit_vector (7 downto 0);
Signal ram_2: ram_type;

## Slide 12: نوع تعریف شده توسط کاربر (user defined type)
فرم کلی:
Type نام is (تعریف نوع)
مثال:
Type three_value is (‘0’ , ’1’ , ’z’);

## Slide 13: زیر نوع
زیر نوع، نوع محدود شده با تعداد عناصر کمتر نوع (type) است.
مثال:
  Subtype one_typ is integer range 0 to 255;
  یعنی one_type یک نوع، از نوع integer و محدوده‌ی اعداد بین 0 تا 255 است.

## Slide 14: Alias
برای نام دادن به قسمتی از عناصر سیگنال استفاده می‌شود.
در اینصورت می‌توان سیگنال‌های پیچیده را به قسمت‌های ساده‌تر تقسیم نمود و به آنها دسترسی مستقیم داشت.
فرم کلی:
Alias نام : نوع is نام عنصر ;

## Slide 15: مثال
Architecture RTL of example is
signal DATA1 is bit_vector (8 downto 0);
alias startbit: bit is DATA1(0);
alias parity: bit is DATA1(8);
alias message: bit_vector (6 downto 0) is DATA1(7 downto 1);
Begin
startbit <= ‘0’;
message <= “1100011”;
parity <= ‘1’;
…

## Slide 16: نوع رکورد (Record Type)
رکورد مجموعه‌ای از عناصر است که هر عنصر می‌تواند دارای نوع متفاوتی باشد.
نوع رکورد در قسمت اعلانات آرشیتکت تعریف می‌شود.
فرم کلی:
Type نام رکورد is record
نام عنصر1 : نوع1 ;
نام عنصر2 : نوع2 ;
…
End record;

## Slide 17: مثال: رکورد data_date
Type data_date is record
year: integer range 1300 to 1500;
month: integer range 1 to 12;
day: integer range 1 to 31;
hour: integer range 0 to 23;
minute: integer range 0 to 59;
second: integer range 0 to 59;
End record;

## Slide 18: کاربرد نوع رکورد در برنامه تست
یک روش برای تولید سیگنال‌های ورودی تست، استفاده از یکسری ورودی ثابت به نام test vector است.
  تست وکتورها آرایه‌ای از نوع رکورد هستند.
مثال: برنامه تست مولتی پلکسر 2 به 1
Libraray ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity mux is
port( I0, I1, S: in std_logic;
Y: out std_logic);
End;
Architecture behavorial of mux is
begin
Y <= I0 when S=‘0’ else I1;
end;

## Slide 19: ادامه مثال: برنامه تست مولتی پلکسر 2 به 1
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity mux_test is
End entity;
Architecture test_bench of mux_test is
Type input_circuit is record
I0,I1,S: std_logic;
End record;
Type input_array is array (natural range <>) of input_circuit;
Constant test_data: input_array := (
(‘0’ , ‘0’ , ‘0’),
(‘0’ , ‘1’ , ‘0’),
(‘1’ , ‘0’ , ‘0’),
(‘1’ , ‘1’ , ‘0’),
(‘0’ , ‘0’ , ‘1’));

## Slide 20: ادامه مثال: برنامه تست مولتی پلکسر 2 به 1
Component mux
port(I0, I1, S: in std_logic;
Y: out std_logic);
End component;
Signal I0, I1, S, Y : std_logic;
Begin
cut : mux port map( I0, I1, S, Y);
process
begin
for I in test_data’ range loop
I0 <= test_data(i).I0;
I1 <= test_data(i).I1;
S <= test_data(i).S;
wait for 100ns;
end loop;
wait;
end process;
End test_bench;

## Slide 21: نوع Enumerated
نوع enumerated ابزار بسیار قوی است که می‌توان نوع یا type سیگنال را متناسب با نوع مسأله تعریف کرد.
نوع enumerated شامل لیستی از حروف (نام) است.
مثال: تعریف نام حالت ها در ماشین حالت.
  Type state_type is (S0,S1,S2,S3);
  اگر سیگنالی به نام state از نوع state_type تعریف شود، این سیگنال می‌تواند یکی از چهار حالت S0، S1، S2 و S3 را داشته باشد.
اگر سیگنال مقدار اولیه نداشته باشد، مقدار اولیه آن بطور پیش فرض عنصر سمت چپ خواهد بود.

## Slide 22: فرم کلی نوع enumerated
type نام نوع is (لیستی از حروف یا نام‌ها)
عملگرهایی که با این نوع می‌توان استفاده نمود، فقط عملگرهای نسبی مانند <، <=، >=، = ، /= می‌باشد.

## Slide 23: برنامه VHDL ماشین حالت
دو نوع ماشین حالت داریم:
  حالت مور: خروجی فقط تابع حالت فعلی است.
  حالت میلی: خروجی تابع حالت فعلی و ورودی‌های مدار است.
طراحی ماشین حالت با VHDL شامل 3 قسمت است:
  قسمت اعلانات: نوع enumerated تعریف می‌شود.
  پروسس تغییر حالت، با پالس ساعت: با توجه به حالت فعلی و مقدار سیگنال ورودی با لبه پالس ساعت، حالت ماشین تغییر می‌کند.
  پروسس خروجی: مقدار سیگنال خروجی را بر حسب حالت فعلی تعیین می‌کند.

## Slide 24: مثال: برنامه vhdl برای ماشین حالت مور
دیاگرام حالت ماشین حالت مور برای تشخیص دنباله 101

## Slide 25
Libraray ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
----
Entity detector is
port(x,clk: in std_logic;
g: out std_logic);
End detector;
----
Architecture behavor of detector is
type states is (init,got1, got10, got101);
signal current : states;
Begin
clock: process(clk)
begin
if( clk’event and clk=‘1’) then
case current is
when init => if(x=‘0’) then
current <= init;
else
current <= got1;
end if;

## Slide 26
when got1=> if(x=‘1’) then
current <= got1;
else
current <= got10;
end if;
when got10=> if(x=‘1’) then
current <= got101;
else
current <= init;
end if;
when got101=> if(x=‘1’) then
current <= got1;
else
current <= got10;
end if;
end case;
end if;
end process;

## Slide 27
Output : process(current)
begin
case current is
when init => g <= ‘0’;
when got1=> g <= ‘0’;
when got10=> g <= ‘0’;
when got101=> g <= ‘1’;
end case;
end process;
End behavor;

## Slide 28: برنامه VHDL برای ماشین حالت میلی بنویسید که اگر در ورودی X به ترتیب مقدار دنباله 101 آمد خروجی G برابر 1 شود.

## Slide 29
Libraray ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
----
Entity MEALy_detector is
port(x,clk: in std_logic;
g: out std_logic);
End detector;
----
Architecture behav of mealy_detector is
type states is (init,got1, got10);
signal current : states;
Begin
تعریف نوع enumerated

## Slide 30
clock: process(clk)
begin
if( clk’event and clk=‘1’) then
case current is
when init => if(x=‘0’) then
current <= init;
else current <= got1;
end if;
when got1=> if(x=‘0’) then
current <= got10;
else current <= got1;
end if;
when got10=> if(x=‘0’) then
current <=init;
else current <= got1;
end if;
end case;
end if;
end process;
تعریف پروسس تغییر حالت مدار

## Slide 31: تعریف پروسس خروجی
Output : process(current)
begin
case current is
when init => g <= ‘0’;
when got1=> g <= ‘0’;
when got10=> if (x=‘0’) then
g <= ‘0’;
else g <= ‘1’;
end if;
end case;
end process;
End behav;

## Slide 32: نتیجه شبیه سازی برنامه VHDL

## Slide 36: نوع real
مقدار سیگنال نوع real دارای اعداد صحیح و نقطه اعشاری می‌باشد، مثال: 5.0 یا 7.5
برای اعداد بزرگ از نوع ممیز شناور E نیز می‌توان استفاده نمود، مثل: 1.6E10
محدوده اعداد ممیز شناور از -1.0E38 تا 1.0E38 می‌باشد.
نوع real در شبیه سازی بکار برده می‌شود.

## Slide 37: عملیات قابل قبول برای نوع real
عملیات محاسباتی:
  +، -، *، / و abs
عملیات نسبی:
  =، /=، <، >، <= و >=

## Slide 38: تمرین:
یک مدار ترتیبی ساعت دار که شمارنده دو بیتی باشد.
  وقتی ورودی x یک بود، یک واحد افزایش یابد.
  وقتی ورودی x صفر بود، تغییر نکند.