## Slide 2: طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال
برنامه‌های فرعی،
توابع و
پکیج‌ها
پاییز 96

## Slide 3: مقدمه
در VHDL، برنامه‌های فرعی که شامل تابع (function) و روال (procedure) هستند، برای انجام عملیات و محاسباتی که بطور مکرر مورد نیاز است، استفاده می‌شوند.
در VHDL، تابع، روال، مقدار ثابت، نوع‌هایی که کاربر تعریف می‌کند و ... در یک پکیج قرار داده می‌شود تا تمام کاربرها بتوانند از آن پکیج و امکانات آن استفاده کنند.

## Slide 4: کتابخانه و پکیج Library and Package
کتابخانه، محلی است که کامپایلر VHDL، اطلاعاتی راجع به یک پروژه یا طرح را در آن قرار می‌دهد.
پکیج، فایل یا مدولی است که محل اعلام Type، Component، Constant، Procedure، Function و ... است که برنامه‌های مختلف VHDL، می‌توانند از آنها استفاده کنند.

## Slide 5: مثال: پکیج موسسه ieee
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
کلمه use برای استفاده از پکیج و کلمه all یعنی از تمام امکانات پکیج استفاده شود.

## Slide 6: سایر پکیج‌های کتابخانه ieee
پکیج محاسباتی std_logic_arith:
  عملیات ریاضی مانند: جمع، تفریق، ضرب و... و همچنین امکان تبدیل نوع‌های std_logic، std_logic_vector، signed integer و unsigned integer را برای ما فراهم می‌کند.
پکیج std_logic_unsigned:
  مشابه قبلی ولی برای اعداد بدون علامت.
پکیج std_logic_signed
  مشابه قبلی ولی برای اعداد علامتدار.

## Slide 7: کتابخانه پیش فرض VHDL
کتابخانه پیش فرض VHDL، Work نام دارد که تمام برنامه‌های کاربر بطور اتوماتیک در آن قرار می‌گیرند و نیازی به آوردن آن در ابتدای برنامه نیست.
می‌توان پکیج‌های مختلف را به کتابخانه work اضافه نمود.

## Slide 8: ایجاد پکیج
هر پکیج دارای نام بوده و از دو قسمت تشکیل می‌گردد:
  اعلانات پکیج (Package Declaration):
    در قسمت اعلانات، عناصری که به خارج پکیج می‌توانند ارسال شوند و در برنامه‌های VHDL دیگر قرار گیرند، تعریف می‌شوند. مانند: Constant، Type، Function، Procedure و ... .
  بدنه پکیج (Package Body):
    طرز کار عناصر پکیج مانند تابع‌ها و روال‌ها را مشخص می‌کند. (مشابه Architecture در یک برنامه VHDL)
    بدیهی است Constant و Type نیازی به بدنه پکیج ندارند.

## Slide 9: فرم کلی پکیج
Package نام پکیج is
Declaration part
قسمت اعلانات پکیج
End [نام پکیج];
Package body نام پکیج is
بدنه پکیج
End [نام پکیج];

## Slide 10: مثال: پکیجی به نام Utility2 تعریف نمایید که: الف: دارای یک نوع به نام tshift با مقادیر: shiftpass, shl, shr, rotl, rotr. ب: دو constant با نام‌های orop و andop به ترتیب با مقادیر 0010 و 0001.
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Package utility2 is
type tshift is (shiftpass, shl, shr, rotl, rotr);
constant andop: std_logic_vector(3 downto 0) := “0001”;
constant orop: std_logic_vector(3 downto 0) := “0010”;
End utility2;

## Slide 11: استفاده از عناصر پکیج
Use work.نام پکیج.all;
Work نام کتابخانه‌ای است که تمام برنامه‌های کاربر در آن قرار می‌گیرد.

## Slide 12: مثال: برنامه VHDL برای یک ALU ساده که دارای 2 ورودی a و b هشت بیتی و کنترل sel چهاربیتی باشد. با استفاده از پکیج utility2 اگر sel برابر andop باشد a با b، AND شود، در غیر اینصورت OR شوند.
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use work.utility2.all;
Entity ALU is
port(a,b: in std_logic_vector(7 downto 0);
sel: in std_logic_vector(3 downto 0);
c: out std_logic_vector(7 downto 0));
End ALU;

## Slide 13: ادامه مثال
Architecture behavior of alu is
Begin
Process(a,b,sel)
begin
if sel=andop then
c<= a AND b;
else c<= a OR b;
end if;
end process;
End behavior;

## Slide 14: تابع Function
فرم کلی تعریف تابع:
Function نام تابع ( ورودی‌های تابع: in نوع ورودی)
return نوع بازگشت یا خروجی is
variable نام متغیر برگشت: نوع آن;
Begin
متغیر بازگشت := VHDL عبارت;
Return متغیر بازگشت;
End [نام تابع];

## Slide 15: مثال: تابع بیت نقلی carry برای یک تمام جمع کننده (FA)
Function carry (bit1,bit2,bit3:in std_logic)
Return std_logic is
Variable result:std_logic;
Begin
Result:=(bit1 AND bit2) or (bit1 AND bit3) or (bit2 AND bit3);
Return result;
End carry;

## Slide 16: نمونه گیری از تابع در آرشیتکت برنامه VHDL
تابع در برنامه VHDL با قرار دادن آن در طرف راست یک عبارت فراخوانی می‌شود.

## Slide 17: مثال:
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity function_ex is
port(a,b,c: in std_logic;
cout: out std_logic);
End function_ex;
Architecture behavior of function_ex is
Function carry (bit1,bit2,bit3:in std_logic)
Return std_logic is
Variable result:std_logic;
Begin
Result:=(bit1 AND bit2) or (bit1 AND bit3) or (bit2 AND bit3);
Return result;
End carry;
Begin
Cout <= carry(a,b,c);
End architecture;

## Slide 18: تعریف تابع در pakage و فراخوانی آن در برنامه دیگر: تابع را می‌توان در یک پکیج توصیف نمود و در برنامه VHDL با استفاده از use و نام پکیج آن را بکار برد. مثال: تعریف تابع carry در پکیج:
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Package my_pack is
Function carry (bit1,bit2,bit3:in std_logic)
Return std_logic;
End;
Package body my_pack is
Function carry (bit1,bit2,bit3:in std_logic)
Return std_logic is
Variable result:std_logic;
Begin
Result:=(bit1 AND bit2) or (bit1 AND bit3) or (bit2 AND bit3);
Return result;
End carry;
End my_pack;

## Slide 19: مثال: استفاده از تابع carry تعریف شده در پکیج
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use work.my_pack.all;
Entity pack_ex is
port(a,b,c: in std_logic;
cout: out std_logic);
End function_ex;
Architecture behavior of pack_ex is
Begin
Cout <= carry(a,b,c);
End architecture;

## Slide 20: نکات تابع:
در تابع از variable می‌توان استفاده نمود ولی از سیگنال نه.
در تابع از عبارات ترتیبی مثل: if … then … else می‌توان استفاده نمود.

## Slide 21: شکل کلی اندازه پارامتر و متغیر برگشت در تابع
چون تابع در برنامه‌های مختلف VHDL فراخوانی می‌شود، لذا ممکن است در هر موردی اندازه بیت‌های ورودی و خروجی تابع متفاوت باشد.
در این موارد ورودی و خروجی‌های تابع را بصورت کلی std_logic_vector یا bit_vector تعریف می‌کنند و در هنگام فراخوانی تابع، مقدار آن توسط برنامه اصلی مشخص می‌شود.

## Slide 22: مثال: تابعی برای بررسی تساوی دو مقدار n بیتی
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Entity match_bits is
port(a,b: in std_logic_vector(7 downto 0);
result_n: cout std_logic_vector(7 downto 0));
End entity;
Architecture beh of match_bits is
function matches(a1,b1: in std_logic_vector) return std_logic_vector is
Variable result: std_logic_vector(a’length-1 downto 0);
Begin
for i in a’range loop
result(i) := a(i) xnor b(i);
end loop
return result;
End matches;
Begin
result_n <= matches(a,b);
End architecture;

## Slide 23: استفاده از عملگرهای محاسباتی برای نوع std_logic_vector
اپرندهای نوع std_logic_vector برای عملیات منطقی و مقایسه‌ای قابل استفاده است و عملیات محاسباتی بر روی آن‌ها قابل اعمال نیست.
در طرح‌هایی که ورودی، خروجی یا سیگنال‍های آن از نوع std_logic_vector هستند، چنانچه به عملیات حسابی (+، - و ...) نیاز داشته باشیم، از پکیج های زیر استفاده میکنیم.
  Ieee.std_logic_signed
  Ieee.std_logic_unsigned
  Ieee.std_logic_arith

## Slide 24
  Ieee.std_logic_signed: تمام سیگنال های std_logic_vector معادل عدد integer علامت دار در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه عملیات محاسباتی و مقایسه‌ای روی آنها قابل انجام خواهد بود.
  Ieee.std_logic_unsigned: تمام سیگنال های std_logic_vector معادل عدد integer بدون علامت در نظر گرفته می‌شود.
  Ieee.std_logic_arith: تمام سیگنال های std_logic_vector معادل عدد integer علامت دار یا بدون علامت، متناسب با نیاز در نظر گرفته می‌شود.

## Slide 25: مثال: طرحی شامل دو ورودی 4 بیتی a وb و یک خروجی 4 بیتی q از نوع std_logic_vector. ورودی‌های a و b را بصورت unsigned جمع و نتیجه را در q قرار دهید.
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;
Entity unsigned is
port(a,b: in std_logic_vector(3 downto 0);
q: out std_logic_vector(3 downto 0));
End unsigned;
Architecture behavior of unsigned is
Begin
q<= a+b;
End;

## Slide 26: مثال: طرحی شامل دو ورودی 4 بیتی a وb و یک خروجی 4 بیتی q از نوع std_logic_vector. ورودی‌های a و b را بصورت signed با استفاده از پکیج std_logic_arith جمع و نتیجه را در q قرار دهید.
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.std_logic_arith.all;
Entity unsigned is
port(a,b: in std_logic_vector(3 downto 0);
q: out std_logic_vector(3 downto 0));
End unsigned;
Architecture behavior of unsigned is
Begin
q<= signed(a)+signed(b);
End;

## Slide 27: تبدیل نوع:
پکیج std_logic_1164 دارای توابع زیر برای تبدیل نوع است:
  To_bit(عبارت); -- bit به std_logic تبدیل
  To_stdlogic(عبارت); -- std_logic به bitتبدیل
  تبدیل std_logic_vector به bit_vector:
  To_bitvector(عبارت);
  تبدیل bit_vector به std_logic_vector:
  To_stdlogicvector(عبارت);

## Slide 28: تبدیل نوع:
Conv_integer (arg:std_logic_vector)
برای تبدیل std_logic_vector به integer
Conv_std_logic_vector(arg:integer, size:integer)
برای تبدیل integer به std_logic_vector
Arg باید بصورت integer، signed یا unsigned باشد.
Size تعداد بیتی که حاصل باید داشته باشد مشخص می‌کند.

## Slide 29: مثال: برنامه‌ای که ورودی‌های 3 بیتی a و b از نوع std_logic_vector را: الف: تبدیل به integer نموده و با هم جمع نماید و نتیجه را در sumi بصورت integer قرار دهد. ب: تبدیل sumi به std_logic_vector 4 بیتی و انتقال آن به خروجی
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;
Entity adder is
port(a,b: in std_logic_vector(2 downto 0);
sum: out std_logic_vector(3 downto 0));
End adder;
Architecture behavior of adder is
Begin
process(a,b)
variable sumi:integer;
begin
sumi := conv_integer(a)+conv_integer(b);
sum <= conv_std_logic_vector(sumi,4);
End;

## Slide 30: روال (procedure)
پارامترهای روال می‌توانند ورودی، خروجی یا ورودی/خروجی باشند.
مثال: روالی برای تعریف full_adder
Procedure full_adder (a,b,c: in std_logic;
sum,cout: out std_logic)
is
Sum := a xor b xor c;
Cout := (a and b) or (b and c) or (c and a);
End full_adder;