## Slide 1: مدار منطقي
فرهادي

## Slide 2: - رئوس مطالب
اهداف درس
نحوه ارزیابی و مراجع
سرفصل درس مدار منطقی
سیستم های آنالوگ و دیجیتال
سيستم‌هاي دودويي

## Slide 3: - مدار منطقي(Digital Design)
هدف درس: دانشجويان با گذراندن اين درس ديدگاه وسيعي نسبت به جنبه هاي سخت افزاري مهندسي کامپيوتر پيدا مي‌کنند. دانش فني و مهارتهاي کسب شده در اين درس بعداً در دروس پيشرفته کامپيوتر بکار مي آيد.
جايگاه درس:
مدار منطقي
معماري کامپيوتر
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال
ریزپردازنده و زبان ماشین
الکترونیک دیجیتال
مدار منطقي پيشرفته
طراحی مدارهای واسط

## Slide 4: - زمان بندی
طول ترم: 16 هفته
تعطیلات: 1 جلسه
تعداد جلسات: 23 جلسه
  تمرین: 10%+10% (دوره ای) زمان سه‌شنبه 12-14
  کوئیز: 10% (نامشخص)
  میانترم: 30% (97/2/4)
  پایانترم: 40% تقویم آموزشی
  پروژه: 10%+5%
  نمره تشویقی در صورت کسب حداقل 50% از مجموع نمرات میان ترم و پایان ترم لحاظ خواهد گردید.
- نحوه ارزیابی
- نحوه ارتباط
سایت دانشگاه: www.shahroodut.ac.ir
سایت رکیتا: www.rekita.ir کد درس: sut_dd971_mf

## Slide 5: فهرست مطالب
سیستم دودویی و روش های کدگذاری (BCD، گری، همینگ، افزونی سه و ...)
جبر بول و گیت های منطقی And, Or , Nor , Nand و ...
ساده سازی سطح گیت
  جدول کارنا
  کویین مک کلاسکی
مدارهای ترکیبی (Combinational)
  جمع کننده، ضرب کننده، تفریق گر، مقایسه گر
  Multiplexer، De-multiplexer
  انکدر، دیکدر
  PAL، PLA، PROM
مدارهای ترتیبی (Sequential)
  همزمان(Synchronous)
    فلیپ فلاپ
    رجیستر
    حافظه
    شمارنده
    مدل مور و میلی
  غیر همزمان(Asynchronous)

## Slide 6: - مراجع
کتاب
    Digital Design ویرایش سوم
    نویسنده: موریس مانو
    انتشارات: خراسان

## Slide 7: ورود به سيستم ديجيتال
فصل اول:

## Slide 8: - دیجیتال در مقابل آنالوگ
یک سیستم آنالوگ دارای مجموعه پیوسته از مقادیر است.
    دماسنج جیوه ای (دمای هوا در حوزه ای از مقادیر پیوسته تغییر می کند)
    چشم انسان
یک سیستم دیجیتالی یک مجموعه متناهی ناپیوسته از مقادیر دارد.
    دماسنج دیجیتالی
    دوربین دیجیتالی
سیگنال آنالوگ (قیاسی)
سیگنال دیجیتال (رقمی)

## Slide 9: - ویژگی سیستم های دیجیتال
توسعه سیستم های دیجیتالی
مقاوم در برابر نویز (Robust)
مثال : کامپیوتر، دوربین دیجیتال، موبایل، ...
مدارهای ارزان
تنظیم و کالیبراسیون آسان
نویز کمتر

## Slide 10: سيستم ده دهي اعداد (Decimal):
آشنايي پيچيدگي را پنهان مي‌کند؟
ده رقم 0..9
موقعيت، وزن تعيين مي‌کند:

## Slide 11: سيستم دودويي اعداد(binary):
آسان براي کامپيوتر ها، ناملموس براي ما.
از ارقام دودويي(binary digits (bits))، به جاي ارقام ده دهي استفاده مي‌کند.
n بيت داده شده مي‌تواند نشانگر 2n عدد باشد.
در اين سيستم نيز موقعيت، وزن را تعيين مي‌کند.

## Slide 13: تبديل از مبناي ده به مبناي دو
روش اول : تقسيمات متوالي
( 325 )10
325
162
81
40
20
10
5
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
( 101000101 )2


## Slide 14
روش دوم : کاهش متوالي توان هاي دو
توان هاي دو :
1  2  4  8  16  32  64  128  256  512  1024  …
25 = 1 1 0 0 1
16
8
1

## Slide 15
تبديل از مبناي دو به مبناي ده
( 1 0 1 1 1 0 )2
25
24
23
22
21
20
=
0 x 1
1 x 2
1 x 4
1 x 8
0 x 16
1 x 32
+
+
+
+
+
=
(46)10

## Slide 16
25.43  11001.01101 … 0.43 * 2 = 0.86
0.86 * 2 = 1.72
0.72 * 2 = 1.44
0.44 * 2 = 0.88
0.88 * 2 = 1.76
…
اعداد اعشاري
بيتي:nاعداد بدون علامت در قالب
0 حداقل
2n – 1حداکثر
20 + 21 + … + 2a = 2( a + 1 ) - 1

## Slide 17
اعداد علامت دار
1- سيستم علامت مقدار + : 0
- : 1
....
بيت علامت
n - 1
2 – سيستم متمم دو
258 – 194 = 258 + ( 999 – 194 ) + 1 – 1000 =
A – B = A + B + 1
متمم دو

## Slide 18
در روش متمم دو :
1 0 0 1 0 1 1 = +20 + 21 + 23 – 26 = - 53
بيتي عينا مشابه نمايش آن در سيستم nتمرين : يک عدد منفي پيدا کنيد، که روش نمايش آن در سيستم متمم دو و قالب
بيتي باشد.nعلامت مقدار و قالب
تمرين : سيستمي براي ارائه اعداد اعشاري منفي نشان دهيد که به کمک آن بتوان جمع و تفريق را انجام داد و درگير رقم
قرض نشد.

## Slide 19: روش هاي ممکن جهت نمايش اعداد علامت دار:
سيستم متمم دو سيستم متمم يک سيستم علامت مقدار
000 = +0 000 = +0 000 = +0 001 = +1 001 = +1 001 = +1 010 = +2 010 = +2 010 = +2 011 = +3 011 = +3 011 = +3 100 = -0 100 = -3 100 = -4 101 = -1 101 = -2 101 = -3 110 = -2 110 = -1 110 = -2 111 = -3 111 = -0 111 = -1

## Slide 23: مکمل گیری
مکمل 1 و مکمل 2
مکمل 9 و مکمل 10
اعداد باینری
اعداد دهدهی
مکمل 9 عدد دهدهی N برابر است با : (10n-1) – N
مکمل 10 عدد دهدهی N برابر است با: 10n – N
مکمل 1 عدد باینری N برابر است با : (2n-1) – N
مکمل 2 عدد باینری N برابر است با: 2n – N
در کامپیوترهای دیجیتالی از تکنیک مکمل گیری برای انجام عمل تفریق استفاده می کنند.
  برای پیدا کردن مکمل 1 یک عدد باینری تمام 0 ها را به 1 و تمام 1 ها را به 0 تبدیل کنید.
  برای پیدا کردن مکمل 2 ، مکمل 1 را با 1 جمع کنید.
    یک راه دیگر این است که اولین 1 را از سمت راست پیدا کرده و تمام ارقام بعد از آن را معکوس کنید.

## Slide 24: مکمل
مکمل 9 عدد 12345 : (105 – 1) – 12345 = 87654
مکمل 9 عدد 012345 : (106 – 1) – 012345 = 987654
مکمل 10 عدد 739821 : 106– 739821 = 260179
مکمل 10 عدد 2500 : 104 – 2500 = 7500
مکمل 9 و 10 عدد 00000000 را پیدا کنید:
جواب: 99999999 and 00000000

## Slide 25: مکمل 1 و مکمل 2
مکمل 1 عدد 1101011 برابر است با 0010100
مکمل 2 عدد0110111 برابر است با 1001001
مکمل 1 و 2 عدد 10000000 را پیدا کنید:
جواب: 01111111 و 10000000

## Slide 26: استفاده از مکمل گیری برای تفریق
تفریق دو عدد n رقمی و بدون علامت (M-N) در مبنای r
  M را با مکمل r عدد N جمع کنید: M + (rn – N)
  اگرM≥N نتیجه جمع دارای رقم نقلی خواهد بود که از آن صرفنظر می کنیم.
  اگر M≤N نتیجه جمع دارای رقم نقلی نخواهد بود و نتیجه منفی است. لذا عدد را دوباره به فرم ممکل دو تبدیل کنید تا متوجه شوید که نتیجه‌ي حاصل، منفی چه عددی است.

## Slide 27: استفاده از مکمل گیری برای تفریق
انجام تفریق 150 – 2100 با استفاده از مکمل 10
M = 150
مکمل 10 N = 7900
Sum = 8050
جواب: - (مکمل 10 عدد 8050) = - 1950
رقم نقلی نداریم  منفی
انجام تفریق 7188 – 3049 با استفاده از مکمل 10
M = 7188
10’s complement of N = + 6951
Sum = 14139
Discard end carry 104 = – 10000
Answer = 4139

## Slide 28: استفاده از مکمل گیری برای تفریق
A = 1010100
2’s complement of B = + 0111101
Sum = 10010001
Discard end carry = – 10000000
Answer = 0010001
end carry
جواب = – 0010001
تفریق باینری هم به همین صورت انجام می گردد:
تفریق1010100 – 1000011 را با استفاده از مکمل 2 انجام دهید:
تفریق1000011 – 1010100 را با استفاده از مکمل 2 انجام دهید:

## Slide 29: استفاده از مکمل گیری برای تفریق
A = 1010100
1’s complement of B = + 0111100
Sum = 10010000
End-around carry = + 1
Answer = 0010001
تفریق1010100 – 1000011 را با استفاده از مکمل 1 انجام دهید:
تفریق1000011 – 1010100 را با استفاده از مکمل 1 انجام دهید: جواب= -0010001

## Slide 30
)Over flow خطاي سرريز (
- در جمع اعداد بدون علامت، رخداد سرريز همان رقم نقلي است.
- در جمع و تفريق اعدا علامت دار، سرريز در دو هنگام ممکن است رخ دهد: جمع دو عدد مثبت
يا جمع دو عدد منفي.
تشخيص رخداد سرريز:
راه اول : اگر حاصلجمع دو عدد مثبت عددي منفي شود و يا جمع دو عدد منفي، عددي مثبت،
راه دوم : در صورتي که دو رقم نقلي آخر نامساوي باشند.

## Slide 31
جمع اعداد اعشاري :
25 . 50
38 . 75
0 0 1 1 0 0 1 . 1 0 0 0
1 0 1 1 0 0 1 . 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0 . 1 1 0 0
- 13
0.25
0.5
مبناي 4، 8، 16
25  ( 1 1 0 0 1 )2
0 1 1 0 0 1
 ( 121 )4
0 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 1
 ( 31 )8
 ( 19 )16

## Slide 32: تبدیل از دهدهی به مبنای 8
MSB
LSB
عدد را بر 8 تقسیم کنید. باقیمانده تقسیم کم ارزشترین بیت است.
سپس خارج قسمت را بر 8 تقسیم کنید. باقیمانده بیت کم ارزش بعدی است.
این کار را تا وقتی که خارج قسمت از 8 بزرگتر است ادامه دهید.
عدد 1122 را به مبنای 8 ببرید:

## Slide 33: تبدیل از دهدهی به مبنای 8
عدد (0.3152)10 را به مبنای 8 ببرید. (با چهار رقم دقت)
0.3152 x 8 = 2 + 0.5216 a-1 = 2
0.5216 x 8 = 4 + 0.1728 a-2 = 4
0.1728 x 8 = 1 + 0.3824 a-3 = 1
0.3824 x 8 = 3 + 0.0592 a-4 = 3
(1122.3152)10 = ( ? )8

## Slide 34: جدول تبدیل
00
01
02
03
04
05
06
07
10
11
12
13
14
15
16
17
Octal

## Slide 35: استفاده از جدول تبدیل
(010 111 100 . 001 011 000)2 = (274.130)8
(0110 1111 1101 . 0001 0011 0100)2 = (6FD.134)16
from
table
تبدیل از و به مبناهای 2 و 8 و 16 در دنیای دیجیتال مهم هستند.
چون 23=8 و 24=16 هر رقم در مبنای 8 معادل سه بیت باینری و هر رقم مبنای 16 معادل 4 بیت باینری است.

## Slide 36: نمونه سئوالات آزمون های سراسری
مقدار اعداد نمایش داده شده در کدام مبنا با سایر موارد متفاوت است؟ (کارشناسی ارشد 94)
(19.1)16
(25.0625)10
(31.01)8
(11001.0001)2

## Slide 37: نمونه سئوالات آزمون های سراسری
عدد 101.1111111 در سیستم مکمل 2 به کدام مقدار دهدهی، نزدیکتر است؟ (دکتری 96 – گرایش معماری)
0
-1
-2
-3

## Slide 38: تمرین
سئوالات 7 – 8 – 9 – 12 و 18 از فصل اول کتاب.

## Slide 39
  روشهای کدگذاری اطلاعات
    باینری
    BCD
    گری
    ASCII
    EX-3
    Parity
    همینگ
- جلسه آینده