## Slide 1: مدار منطقی
پاییز 92

## Slide 2: - رئوس مطالب
  دیکدر(Decoder)
  دیکدر فعال بالا و پایین
  اتصال دیکدرها(Cascading)
  ساخت توابع با دیکدرها
  نمايشگر 7 قسمتي
  انکدر(Encoder)
  انکدر با اولویت

## Slide 3: - دیکدر(Decoder)
دیکدر یک مدار ترکیبی است که اطلاعات باینری حاصل از n ورودی را به 2n خروجی مجزا تبدیل می کند.
به آن مدار كشف كننده رمز يا رمزگشا هم مي‌گويند. داراي n ورودي و حداكثر 2n خروجي مي‌باشد.
به ازاي هر ورودي فقط و فقط يكي از خروجي‌ها فعال است.
کاربردها: رمزگشا در پیاده سازی توابع، آدرس‌دهی خانه‌های حافظه و تبدیل کدها به یکدیگر کاربرد دارد.
  حافظه اصلی میکروپروسسور: انتخاب بانکهای مختلف حافظه
  دیکد کردن دستورات میکروپروسسور: انتخاب واحدهای مختلف
  حافظه: دیکد کردن آدرسهای حافظه
  رمزگشاي BCD به هفت-قسمتي(SevenSeg)

## Slide 4: - رمز گشا (Decoder)
برخی از دیکدرها تعداد خروجیشان کمتر از 2n است. در این حالت در ورودیها، حالت بی‌تفاوت وجود دارد.
هر خروجی دیکدر معادل با یک مینترم از متغیرهای ورودی است. (تولید کننده مينترم)
مثلاً رمزگشای 3 به 8
  سه خط ورودی که مقادیر 000 تا 111 را می‌پذیرند.
  به‌ازای هر یک از ترکیبات ممکن برای ورودی‌ها یک خط خروجی داریم (8 خط خروجی)

## Slide 5
- ماجول ديكدر nبه 2n
E
x0
LSB
MSB
m0
m1
n-to-2n
x1
xn-1
m
Decoder
معمولا Active Low هستند.
ديكدر n به2n يك مدار منطقي تركيبي است با n خط ورودي و حداکثر 2n سيگنال خروجي منحصربفرد.
یک یا چند ورودی فعال ساز
  فعال بالا: اگر E=1 باشد، رمزگشا فعال و در غیر اینصورت غیر فعال است.
  فعال پایین: اگر E=0 باشد، رمزگشا فعال و در غیر اینصورت غیر فعال است.

## Slide 6: - Decoder
General decoder structure
Typically n inputs, 2n outputs
  2-to-4
  3-to-8
  4-to-16, etc.

## Slide 7: - ديكدر با ورودي فعالساز (تواناساز-Enable )
دیدید که مي‌توان براي ديكدر يك ورودي ديگر هم اضافه كرد كه بوسيلة آن ديكدر را فعال يا غيرفعال نمود.
اگر ورودي فعالساز فعال باشد، ديكدر عمل رمزگشايي را انجام مي‌دهد.
اگر ورودي فعالساز غيرفعال باشد، ديكدر نسبت به وروديها هيچ عكس العملي نشان نمي‌دهد و همة خروجي‌ها غير فعال خواهند شد.
ورودی تواناساز می تواند Active High و یا Active Low باشد.

## Slide 8: - دياگرام منطقي (موازي و خروجي هاي فعال بالا)
E A B
m0 m1 m2 m3
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0 × ×
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 0 0
B
A
m0= AB
m1= AB
m2= AB
m3= AB
برخی دیکدرها با خروجی فعال بالا طراحی می‌گردند. یعنی یک به معنی فعال بودن خروجی است.
در این حالت هر خروجی معادل با یک مینترم است. در واقع در ساختار داخلی از تعدادی گیت And استفاده شده است.
EN

## Slide 9: - دياگرام منطقي (موازي و خروجي هاي فعال پايين)
m0
m1
m2
m3
B
A
E A B
m0 m1 m2 m3
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 × ×
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
عموما دیکدرها با خروجی فعال پایین طراحی می‌گردند. یعنی صفر به معنی فعال بودن خروجی است.
در این حالت هر خروجی معادل با یک ماکسترم است. در واقع در ساختار داخلی از تعدادی گیت Nand استفاده شده است.
EN

## Slide 10: - دیکدر 2 به 4 با ورودی تواناساز (Active Low Enable)
Complemented outputs
وقتی که E=0 باشد دیکدر فعال خواهد شد و خروجی متناظر با مینترمی که توسط A و B انتخاب شده است که مقدار 0 خواهد داشت.
اما اگر E=1 باشد دیکدر کار نخواهد کرد و مقدار تمام خروجیها 1خواهد بود.
  یعنی D0 … D3 = 1

## Slide 11: - رمزگشای 2 به 4 با خروجی فعال بالا و پایین
E | A1 | A0 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
E | A1 | A0 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 12: Binary 2-to-4 decoder

## Slide 13: - جدول صحت رمزگشای 3 به 8
اگر مقدار ورودی دیکدر با مینترم mi معادل باشد، خروجی i ام تنها خروجی است که با بقیه خروجیها تفاوت دارد.

## Slide 14
- ديكدر نوع موازي سه بيت(3 به 8)
A B C
m0 =A B C
m1 =A B C
m3 =A B C
m4 =A B C
m5 =A B C
m6 =A B C
m7 =A B C
m2 =A B C

## Slide 15
- ديكدر نوع موازي سه بيت(3 به 8)

## Slide 16: - تركيب ديكدرها
با تركيب ديكدرها مي‌توان ديكدرهاي بزرگتري ساخت. در زير با استفاده از دو عدد ديكدر 3به 8 يك عدد ديكدر 4 به 16 ساخته مي‌شود.
وقتی که w=0 است دیکدر بالایی فعال و دیکدر پایینی خاموش خواهد بود. دیکدر بالایی مینترمهای 0000 تا 0111 را تولید خواهد کرد. و همه خروجیهای دیکدر پایینی 0 خواهند بود.
وقتی که w=1 است دیکدر بالایی خاموش و دیکدر پایینی فعال خواهد بود. دیکدر پایینی مینترمهای 1000 تا 1111 را تولید خواهد کرد. و همه خروجیهای دیکدر بالایی 0 خواهند بود.

## Slide 17: - ساخت رمزگشای 3 به 8 با استفاده از دو رمز گشای 2 به 4

## Slide 18: - Decoder Cascading
با استفاده از اتصال درختی تعدادی رمزگشای n به 2n می توان بیشتر از n خط را رمزگشایی نمود.

## Slide 19: - پياده‌سازي توابع بولي با استفاده از ديكدر
ديكدرها در واقع تمامي جملات مينيمم(مینترمها) را توليد مي‌كنند. از طرف دیگر هر تابع بولي را مي‌توان بصورت مجموعي از مینترمها نشان داد.
لذا از تركيب يك ديكدر و يك گيت OR مي‌توان هر تابعي را ساخت.
با استفاده از این روش هر مدار ترکیبی با n ورودی و m خروجی میتواند بوسیله یک دیکدر n به 2n و m گیت Or پیاده سازی شود.
اگر تابع F دارای n ورودی و k مینترم باشد، تابع F’ دارای k-2n مینترم خواهد بود. اگر k بزرگ باشد، بهتر است که تابع F’ با استفاده از دیکدر پیاده سازی گردد. در این حالت خروجی دیکدر را با هم Nor می کنیم تا تابع F بدست آید.

## Slide 20: - پياه سازي توابع منطقي با ديكدرها
F(A , B ,C) =
m∑
(0 ,1 ,4 ,6 ,7) = ∏
M (2 ,3 ,5)
اگر خروجی های دیکدر در حالت فعال بالا باشند، هر خروجی معادل با یک مینترم است و اگر خروجی های دیکدر در حالت فعال پایین باشد، هر خروجی معادل با یک ماکسترم است. هر تابع را می توان به صورت جمع مینترمها یا ضرب ماکسترمها نشان داد. چهار حالت ممکن است:
    يك ديكدر (با خروجي فعال بالا) و يك گيت ORبكار بريم.
    يك ديكدر (با خروجي فعال پايين) و يك گيت AND بكار بريم.
    يك ديكدر (با خروجي فعال پايين) و يك گيت NANDبكار بريم.
    يك ديكدر (با خروجي فعال بالا) و يك گيت NOR بكار بريم.

## Slide 21
F(A , B ,C) = m0 + m1+ m4 +m6+ m7
0
1
4
6
7
F(A , B ,C)
A
B
C
MSB
LSB
2
1
0
- يك ديكدر (با خروجي فعال بالا) و يك گيت OR
F(A , B ,C) = m2 m3 m5
2
3
5
F(A , B ,C)
A
B
C
MSB
LSB
2
1
0
- يك ديكدر (با خروجي فعال پايين) و يك گيت AND

## Slide 22
2
3
5
F(A , B ,C)
A
B
C
MSB
LSB
2
1
0
F(A , B ,C) = m2 + m3+ m5
- يك ديكدر (با خروجي فعال بالا) و يك گيت NOR
0
1
4
6
7
F(A , B ,C)
A
B
C
MSB
LSB
2
1
0
- يك ديكدر (با خروجي فعال پايين) و يك گيت NAND
F(A , B ,C) = m0 m1 m4 m6 m7

## Slide 23: - ساخت تمام جمع کننده با دیکدر
S(x,y,z)=∑(1,2,4,7)
C(x,y,z)= ∑(3,5,6,7)
مداری است با سه ورودی، روابط مربوط به تمام‌جمع‌كننده:
ذکر چند مثال دیگر

## Slide 24: - نمایشگر هفت قسمتی
برای نشان دادن اعداد در ساعتهای دیجیتالی، چراغ راهنما، ماشین حساب، ترازوی دیجیتالی و... از یک قطعه به نام seven segment یا هفت قسمتی استفاده می کنند که اغلب به رنگ سبز و قرمز هستند.
این قطعه در واقع هفت LED (دیود نورانی) می‌باشد که کنار هم بترتیب خاصی قرار گرفته‌اند و روشن یا خاموش بودن این LED ها اعداد را به ما نشان می‌دهد.

## Slide 25: -Seven Segment Display
a
b
g
d
c
f
e
همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید اگر هرکدام از این هفت قسمت را با حروف a b c d e f g در جهت عقربه های ساعت نام گذاری کنیم، آنگاه مثلا برای نمایش عدد "1" کافیست که فقط قطعه های b وc روشن بشوند.

## Slide 26
a
b
g
d
c
f
e
-Seven Segment Decoder

## Slide 27
-Seven Segment Decoder

## Slide 28
- مبدل کد BCD به هفت قسمتی

## Slide 29: - اينكدر(Encoder)
به آن رمزکننده نیز می گویند.
اينكدر يك ماجول تركيبي است كه براي هر سيگنال ورودي به دستگاه يك كد خروجي منحصر به فرد را اختصاص مي‌دهد.
اگر يك ماجول اينكدر n ورودي داشته باشد تعداد خروجي s بايد در رابطه زير صدق كند:
مداري ديجيتالي است كه حداكثر 2n ورودي و n خط خروجي دارد. خروجی، آدرس ورودی فعال را مشخص می کند.
با استفاده از چند گيت OR براحتي ساخته مي‌شود.
2s ≤n
s ≤Log2 n

## Slide 30: -Encoder
We talked about using a decoder to decode a coded number, obviously there has to also be a way of encoding data as well.
عمل آن دقيقاً برعكس ديكدر است.

## Slide 31: - رمزگذار (Encoder)
خطوط خروجی، معادل دودوئی ورودی را نشان می دهند.
فقط یکی از ورودی ها در هر لحظه می تواند یک (فعال) باشد.
  در غیر این صورت مدار بی معنی می باشد.
يك اينكدر با چهار خط ورودي (بشرطي كه در هر لحظه از زمان فقط يك ورودي فعال باشد.)
4 –to- 2
Encoder
x0
x1
x3
x2
A0
A1

## Slide 32
x0
x1
x2
x3
A0
A1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
d d
0 0
d d
0 1
d d
1 0
d d
d d
d d
d d
d d
d d
d d
d d
d d
1 1
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
1
1
1
d
d
d
d
0
d
d
d
d
0
d
d
d
d
A1= X2+X3
A0= X1+X3
A0= X1+X3
x3
x1
A1= X2+X3
x2
x3
0
0
1

## Slide 33: - جدول ارزش یک رمزگذار 8 به 3
X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 | A2 | A1 | A0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
A0=X1+X3+X5+X7
A1=X2+X3+X6+X7
A2=X4+X5+X6+X7
فرض بر اینست که در هر زمان فقط یک خط ورودی فعال است. در صورتیکه بیش از یک ورودی فعال باشد، خروجی انکدر نادرست است.
در این مثال، از 256 حالت ممکن فقط از 8 حالت استفاده شده است. مابقی حالات بی تفاوت هستند.

## Slide 34: - انكدر با اولويت (Priority Encoder)
انكدر با اولويت اجازه مي دهد تا چندين خط ورودي فعال شوند ولي عدد دودويي خارج شده از آن انديسي است كه در خطوط ورودي بالاترين اولويت را دارد.
براي ساده كردن طراحي، بالاترين اولويت به بالاترين انديس اختصاص يافته است و بالاترين اولويت بعدي به دومين انديس بالاتر و الي آخر تخصيص داده شده است.
A0
A1
GS
EO
x0
x3
x1
x2
4 –to- 2
Priority encoder
اگر هيچ يك از خطوط ورودي فعال نباشد EO=1
اگر حداقل يکی از خطوط ورودي فعال باشد GS=1

## Slide 35: - جدول درستي براي انكدر با حق تقدم
وروديها |  |  |  | خروجي‌ها |  | 
D0 | D1 | D2 | D3 | x | y | V
0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 36: - انكدر با حق‌تقدم
مدار رمزكننده‌اي است كه شامل تابع حق‌تقدم مي‌باشد.
اگر دو ورودي يا بيشتر بطور همزمان مساوي با 1 شوند، ورودي با بالاترين حق تقدم برتري خواهد داشت.
يك خروجي ديگر هم براي مدار در نظر گرفته مي‌شود كه هميشه مقدار آن یک است بجز حالتي كه همة وروديهاي انكدر برابر با صفر باشند. بعبارت ديگر یک بودن آن نشان دهندة معتبر بودن خروجي انكدر است.
اگر همة وروديها برابر با صفر باشند، خروجي V بايد برابر با صفر باشد و در غير اينصورت برابر با یک خواهد بود.
بالاترين حق‌تقدم، متعلق به D3 و سپس به ترتيب به D2 ، D1 و نهايتاً D0 مي‌باشد. مدار داراي چهار ورودي و سه خروجي است.

## Slide 37
تمرين:
1- با استفاده از decoder يک مدار تفريق کننده طراحي نماييد.
2- با استفاده از دوعدد انکدر 4 به 2 يک انکدر 8 به 3 طراحي کنيد.

## Slide 38
      Mux
      DeMux
- جلسه آینده