## Slide 1: مدار منطقی
فرهادي
پاییز 92

## Slide 2: - رئوس مطالب
  دی مالتی پلکسر
  مالتی پلکسر
  ساخت توابع با مالتی پلکسر
  سایر کاربردهای MUX

## Slide 3
- دي مالتي پلكسر( پخش كننده داده ورودي)
يك مدار منطقي تركيبي كه یک خط ورودي را به يكي از nخط خروجي وصل مي كند.
2s ≤ n
Y0
دي مالتي پلكسر
1 x n
ورودي
Y1
Yn-1
1 2 s
كد انتخاب
خط خروجي خاص با يك كد انتخاب sبيتي معين مي شود كه:
در اين حالت كد انتخاب براي توليد مينترم بكار مي رود.

## Slide 4
ورودي
- دي مالتي پلكسر1 به 4 با فعال ساز
Y0
Y1
Y2
Y3
D
E
m0
m1
m2
m3
2-to-4 Decoder
فعال ساز
در حالت کلی، یک دی مولتی پلکسر 1 به 2n را می توان توسط یک دیکدر n به 2n ساخت.
S1 S0

## Slide 5: - تسهیم کننده (Multiplexer)
یک مدار ترکیبی است با 2n خط ورودی، یک خط خروجی و n خط ورودی انتخاب. مقاديرمختلف خطوط انتخاب مشخص می‌کند که کدام یک از خطوط ورودی به سمت خروجی هدایت شود.
بعبارت دیگر، انتخاب يك خط ورودي توسط مجموعه‌اي از خطوط انتخاب كنترل مي‌شود.
می توان گفت که خروجی مالتی پلکسر، تابعی از ورودی‌ها و خطوط انتخاب است.
از مالتی پلکسر در پیاده سازی توابع، اتصال یک منبع به چند استفاده کننده و اتصال چند منبع به یک استفاده کننده، استفاده می شود.

## Slide 6: - MUX 2 به 1
منظور از S همان ورودي انتخاب است. I0 و I1 نيز دو خط ورودي هستند.

## Slide 7: - MUX 4x1 (مدار داخلي)
4 خط ورودی I0 تا I3
یک خروجی با نام Y
2 خط انتخاب S1 و S0
جدول ارزش 64 سطری
جدول عملکرد 4 سطری
جدول عملکرد

## Slide 8
Y
S1 S0
0 0
0 1
1 0
1 1
I2
I1
I0
I3
- مدار معادل دو طبقه
I2
I1
I0
I3
Y
S1 S0
4-to-1
MUX
s1 s0
كد انتخاب
I1
I0
I3
I2
Y

## Slide 9
I2
I1
I0
I3
Y
S1 S0
Dec
2 × 4
در حالت کلی، یک مولتی پلکسر 2n به 1 را می توان توسط یک دیکدر n به 2n ساخت.
- مدار معادل سه طبقه

## Slide 10: - مولتی پلکسر 2 به 1 چهار بیتی (Quadruple)
می توان چند مالتی پلکسر nx1 را در کنار هم قرار داد و برای همه آنها از خطوط انتخاب مشترکی استفاده نمود.

## Slide 11: - Dual 4-to-1 Multiplexer
To observe the gate level design of such structures, let’s consider a dual 4-to-1 MUX and show its design:

## Slide 12: -Multiplexer Cascading
We need to be able to construct larger multiplexer modules by cascading smaller ones.
This cascading is done by using the enable inputs of our smaller modules as shown in the following figure:

## Slide 13: -Multiplexer Cascading
Recall the structure can be used as a 1-to-2 decoder which has been used to choose the particular 4-to-1 MUX to be enabled in the previous example.
That is when s2=0 the upper package is working and when s2=1 the lower one.
We could have used a 2-to-1 MUX to choose between 1y and 2y and use s2 as the selector.

## Slide 14: - اتصال درختی MUX ها
با اتصال درختی مالتی پلکسرهای M ورودی در n سطح می توان یک مالتی پلکسر Mn ورودی طراحی نمود.
برای طراحی یک Mux 8x1 به چند Mux 2x1 نیاز است؟
M=2
2n=8 n=3
Mn=8
- نحوه پیاده سازی؟

## Slide 15: - گیتهای سه حالته(یادآوری)
یک گیت سه حالته دارای سه حالت است: 0 و 1 و امپدانس بالا. در حالت امپدانس بالا خروجی مدار باز خواهد بود.
  وقتی که ورودی کنترل 0 باشد مقدار خروجی امپدانس بالا خواهد بود.
  وقتی که مقدار ورودی کنترل 1 باشد خروجی به ورودی وصل خواهد بود.
لذا می توان هر تعداد دلخواه از خروجیهای این گیتها را به هم وصل نمود. بدون این مشکل load داشته باشیم.

## Slide 16: - Three State Buffer
Different three state buffers that are used, are listed below:

## Slide 17: - ساخت مولتی پلکسر توسط گیتهای سه حالته
دقت کنید این نوع بستن خروجیها
در انواع دیگر گیتها مجاز نیست.
This three state buffer lets it’s input through to the output when the control is 1 and give a high impedance output otherwise.

## Slide 18: - MUX whit Three State Buffer
Let us know use our knowledge of three state buffers to construct other structures that realize multiplexers and observe some new concepts. Thus for a 4-to-1 MUX, we have:

## Slide 19: - Three State Buffer
Note: It must be taken to consideration that a wired OR structure can only be used when we have three state lines.
We can do cascading on packages with three state outputs with the same type of Oring:

## Slide 20: - Application of Multiplexer
Multiplexers can be used in the design of both complex circuits and also realization of primitive gates such as XOR and AND gates.
  XOR gate: If we look at an XOR gate’s functionality a little differently, we can easily see that when one input is 0 the other is simply propagated through and when one is 1 the other is complemented. Using a multiplexer to realize this. This realization uses only 6 transistors if we use the second method.

## Slide 21: - Application of Multiplexer
  AND gate: Again we use only 4 transistors instead of the usual 6 used for an AND gate.

## Slide 22: - روشهاي پياده‌سازي يك تابع بولي
با استفاده از گيت‌هاي منطقي
با استفاده از مدارهاي MSI و LSI
  با استفاده از ديكدر
  با استفاده از مالتي‌پلكسر
  با استفاده از PLA
  با استفاده از PAL
  با استفاده از PROM

## Slide 23: - پیاده سازی توابع بولی توسط مولتی پلکسرها
هر تابع n+1 متغیره را می توان توسط یک مولتی پلکسر که n خط انتخاب دارد ساخت. برای این کار:
  ساده‌تر اينست كه آخرين متغير را بعنوان متغير منفرد انتخاب كرده، بقية متغيرها را به ورودي‌هاي انتخابMUX بدهيم.
  ابتدا جدول درستی را تشکیل دهید. جدول درستي را از بالا دو سطر، دو سطر جدا كنيد.
  به ازای هر ترکیب از ورودیهای انتخاب، خروجی را بر حسب ورودی باقیمانده (کم ارزشترین ورودی) تعیین کنید. اگر A متغير منفرد (باقي‌مانده) تابع بولي باشد، ورودي‌هاي MUX مي‌توانند A، A′، 1 و يا 0 باشند.
    صفر هستند، آنگاه ورودي متناظر از MUX برابر با 0 قرار داده مي‌شود.
    1 هستند، آنگاه ورودي متناظر از MUX برابر با 1 قرار داده مي‌شود.
    مقادير متغير منفرد هستند، آنگاه همان متغير منفرد به ورودي متناظر از MUX داده مي‌شود.
    مكمل مقادير متغير منفرد هستند، آنگاه مكمل متغير منفرد به ورودي متناظر از MUX داده مي‌شود.

## Slide 24
جدول درستي تابع بولي زير همراه با نحوة ‌پياده‌سازي آن توسط MUX نشان داده شده است:
OR gates
are included

## Slide 25
جدول درستي تابع بولي چهار متغيره زير همراه با نحوة‌ پياده‌سازي آن توسط MUX نشان داده شده است:
به ترتیب ورودیها دقت کنید.

## Slide 26
a b c
F
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
MUX
8 × 1
F
I0
I1
I3
I2
I5
I4
I7
I6
a b c
جدول درستي تابع بولي زير همراه با نحوة‌ پياده‌سازي آن توسط MUX نشان داده شده است:
S2 S1 S0

## Slide 27
a b c
F
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
1
1
1
0
0
1
0
I3
I2
I1
I0
جدول درستي تابع بولي زير همراه با نحوة‌پياده‌سازي آن توسط MUX نشان داده شده است: (روش ديگر)
I0
I3
I1
I2
c
1
0
a b
MUX
8 × 1
F
S1 S0

## Slide 28
a b c
F
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
1
1
0
1
1
1
0
I0
I1
1 |  | 1 | 
1 |  | 1 | 1
b c
a
0
1
00
01
11
10
I0
I1
b
c
I0
I1
MUX
2 × 1
a
s0
F
I0= b c
I1= b + c = bc
جدول درستي تابع بولي زير همراه با نحوة‌ پياده‌سازي آن توسط MUX نشان داده شده است: (روش ديگر)

## Slide 29
1
1
1
1
1
1
1
1
c d
a b
00 01 11 10
00
01
11
10
I0
I1
I3
I2
F
d
c
b
a
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
I3
I2
I1
I0
I0=d
I1= d+c
I3=C
I2= cd
MUX
4 × 1
d
c
I0
I3
I2
I1
F
a b
S1 S0

## Slide 30: - نتایج برآمده از مثال ها
هر تابع n متغیره را می‌توان توسط یک مالتی پلکسر2n به 1 پیاده سازی نمود. برای این منظور، کافیست مینترمهای تابع را در ورودی مالتی پلکسر 1 و سایر مینترمها را در ورودی مالتی پلکسر 0 کنیم.
هر تابع n متغیره را می توان توسط یک مالتی پلکسر2n-1 به 1 پیاده سازی نمود. برای این منظور n-1 ورودی به عنوان خط انتخاب و یک ورودی به عنوان ورودی مالتی پلکسر در نظر گرفته می شود.
هر تابع n متغیره را می توان توسط یک مالتی پلکسر2n-2 به 1 پیاده سازی نمود. برای این منظور n-2 ورودی به عنوان خط انتخاب و دو ورودی به عنوان ورودی مالتی پلکسر در نظر گرفته می شود.
و ....

## Slide 31: -Realizing Functions Using Multiplexer
We will now do the same only this time using the KM’s rows. Consider for instance the following KM:

## Slide 32: -Realizing Functions Using Multiplexer
In the last design a lot of glue logic has been used alongside the MUX package. We can resolve this problem if we use an 8-to-1 MUX instead:

## Slide 33: - Realization of Switching Functions Using Multiplexers
Multiplexers can also be used to realize more complex switching functions, for example we will now realize a full adder using a 74153 multiplexer module.

## Slide 34: -Realizing Functions Using Multiplexer

## Slide 35
    PAL
    PLA
    PROM
- جلسه آینده