## Slide 1: مدار منطقی
فرهادي
پاییز 92

## Slide 2: - رئوس مطالب
  حافظه فقط خواندنی (ROM)
  PLA
  PAL

## Slide 3
PROM (حافظه فقط خواندنی): یک مداز ترکیبی قابل برنامه ریزی است که می تواند برای پیاده سازی توابع منطقی مورد استفاده قرار گیرد شامل:
  کلیه ورودی ها و مکمل آنها
  یک بردار AND ثلبت غیر قابل برنامه ریزی
  یک بردار OR قابل برنامه ریزی
بردار AND منیترم ها را تولید می کند و هر خروجی PROM که خروجی یک OR است می تواند جهت پیاده سازی یک تابع منطقی به صورت حاصل جمع منیترم ها استفاده شود.
نماد داخلی یک PROM با سه ورودی و خروجی:
مثال : تمام جمع کننده با PROM
I0
I1
I2
O1
O2
O3

## Slide 4: -PROM
در PROM با n ورودی و m خروجی تعداد گیتهای AND برابر n2 و تعداد گیتهای OR برابرm عدد می باشد.
در پیاده سازی با PROM ابتدا توابع باید به صورت SOP (بر حسب منیترمها) بیان شوند.

## Slide 5: - تحقق مدار تركيبي با استفاده از ROM
با توجه به ساختار داخلي ROM مشخص مي‌شود كه هر خروجي حاصل جمع تمام مینترمهای n متغير ورودي را فراهم مي‌كند.
با انتخاب مناسب مینترمها مي‌توان هر تابعي را ساخت.
مثال: با استفاده از ROM مداري طراحي كنيد كه ورودي آن يك عدد 3 بيتي و خروجي آن عدد دودويي است كه برابر با مجذور عدد دودويي ورودی است. جدول درستي آن در ادامه آمده است:

## Slide 6: - پیاده سازی
A1 | A2 | A0 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 7: -ROM
Consider a box like the one below and its truth table:

## Slide 8: - بلوك دياگرام يك ROM
ساختار داخلي يك ROM 8*32

## Slide 9
خطوط I0 و I1 و ... نشان دهندة آدرسها هستند.
خطوط A0 و A1 و ... نيز همان خطوط داده‌ها هستند.
از روي تعداد خطوط آدرس، ظرفيت بدست مي‌آيد.
از تعداد گيت‌هاي خروجي، تعداد بيتها در هر خانة حافظه بدست مي‌آيد.
-ROM

## Slide 10: 4x4 multiplier example

## Slide 11: -PLA
PLA نوعي ديگر از حافظه است.
براي مواردي كه تعداد شرايط بي‌اثر بيش از حد است، استفاده از PLA اقتصادي‌تر است (دارای حالات بی اهمیت زیاد).
بصورت مجموعه‌اي از فيوزهاست كه هنگام برنامه‌ريزي بعضي از آنها سوزانده (وصل) مي‌شوند.
در بردار منطقي قابل برنامه‌ريزي بخش‌هاي زير موجود است:
  کليه ورودي‌ها و مکمل آنها
  بردار AND قابل برنامه ریزی (لزوما تعداد آن برابر مینترم ها نیست)
  بردار OR قابل برنامه ریزی (به تعداد خروجی ها و یا توابع)

## Slide 12
- ساختار يك PLA با 3 ورودي و 2 خروجي
نکته: در PLA توابع به فرم ساده شده مورد استفاده قرار می گیرند و هر چه توابع ساده شده دارای جملات مشترک بیشتری باشند تعداد اتصالات لازم برای برنامه ریزی و حجم PLA مورد نیاز کمتر می شود.

## Slide 13: - ساختار يك PLA با 3 ورودي و 2 خروجي

## Slide 14
یک مدار ترکیبی قابل برنامه ریزی است که می تواند برای پیاده سازی توابع منطقی استفاده شود.دارای قسمتهای زیر است:
الف) کلیه ورودیها و مکمل آنها
ب) بردار AND قابل برنامه ریزی (تعداد آنها کمتر از تعداد مینترم هاست)
ج) بردار OR غیر قابل برنامه ریزی (هر OR دارای تعدادی ورودی از خروجی چند AND است)
نمای داخلی یک PAL با چهار ورودی ودو خروجی و در هر خروجی سه خط AND به صورت زیر می باشد:
I1 I2 I3 I4
PAL (Programmable Array Logic)

## Slide 15: - يك PALچهار ورودي-چهار خروجي
15

## Slide 16: - مقايسة ساختار سه نوع PLD

## Slide 17
    مدارات منطقی ترتیبی
    فلیپ فلاپ ها
- جلسه آینده