## Slide 1: مدار منطقي mfarhadi@shahroodut.ac.ir

## Slide 2: رئوس مطالب
مدارهای ترتیبی
انواع مدارهای ترتیبی
تقسیم بندی مدارات ترتیبی بر اساس نحوه اثر کلاک
فیلیپ فلاپها
تعریف فیلیپ-فلاپها
انواع فیلیپ-فلاپها
متاثر شدن فیلیپ-فلاپها توسط ورودی ها

## Slide 3
مدارهاي منطقي
مدارهاي ترتيبي
(synchron)همگام
مدارهاي ترکيبي
(Asynchron)ناهمگام
مد پالس
مد اساسي

## Slide 4: مدارهاي ترتيبي
مدارهايي هستند که در آنها خروجي مدار به ورودي در همان لحظه و زمانهاي قبل از آن و نيزترتيب تغيير ورودي ها، بستگي دارد.
نکته ها:
بسته به مقدار ذخيره شده در حافظه ،خروجي هاي متفاوتي توليد مي‌گردد.
دراين مدارها از خروجي به ورودي بازخورد(فيدبک) داريم.
فیدبک در مدار باعث حفظ اثر يک مقدار ورودي حتي بعد از قطع آن مي‌گردد، لذا يک مدار فیدبک دار را مي توان يک مدار حافظه دار ناميد.

## Slide 5: بلوک دياگرام يک مدار ترتيبي
خروجي ها مي توانند از قسمت ترکيبي مدار يا از عناصر حافظه يا هردو قسمت گرفته شود.

## Slide 6: پالس ساعت :در بعضي مدارات ترتيبي ورودي خاصي به نام کلاک وجود دارد که زمان اعمال ديگر ورودي ها را به مدار مشخص مي‌کند .
برخي اصطلاحات در مدارهاي ترتيبي

## Slide 7: تقسيم بندي مدارهاي ترتيبي بر اساس نحوه اثر کلاک
تقسيم بندي مدارهاي ترتيبي بر اساس نحوه اثر کلاک
مدارات حساس به سطح
مدارات حساس به لبه
حساس به لبه
بالارونده
حساس به لبه
پايين رونده

## Slide 8
  نکات مدارهاي ترتيبي
در مدارات حساس به لبه ، ورودي ها تنها در هنگام تغيير سطح پالس (در لبه پالس) به مدار اعمال مي‌شوند.
در مدارات حساس به سطح، ورودي ها در مدت زمان فعال بودن پالس ساعت به مدار اعمال مي‌شوند.
مدارات ترتيبي همگام : مدارات ترتيبي هستند که بخشهاي مختلف در آنها توسط يک کلاک پالس همگام مي شوند و ورودي ها در هر قسمت در زمانيکه پالس ساعت مشخص مي نمايد در مدار اثر مي‌گذارند.

## Slide 9: فيلپ-فلاپ:(flip-flop) عناصر پايه حافظه هستند که در کليه ي مدارات ترتيبي همگام و برخي از مدارات ترتيبي نا همگام مورداستفاده هستند .
لچ:(SR-LATCH)SR
اين مدار پايه کليهFFهاست.
با داشتن دو ورودي و دو خروجي مي تواند همواره يک مقدار صفر يا يک را در خود ذخيره نمايد .(اين عمل با استفاده از دو ورودي در اين لچ محقق مي گردد.)
در شرايط عادي هردو ورودي لچ صفر هستند و لچ حالت خود را حفظ مي کند.
اگر R=0 وS=1 لچ به حالت SET خواهد رفت.Q=1
اگر R=1وS=0 لچ به حالت RSET خواهد رفت.Q=0

## Slide 10: Active high SR-Latch

## Slide 11: وقتي تغيير حالت ميدهد که سيگنال آخر را در ورودي ببيند.
Active low SR-Latch

## Slide 12: انواع فيليپ فلاپ
RS
در طراحي مدارات داده مثل رجيسترها
D
JK بيشترين کاربرد در طراحي به سبب انعطاف پذيري بالا
T در مسائلي که با مدلسازي درگيرند (مثل شمارنده ها)

## Slide 13: - بررسی عملکرد فیلیپ فلاپها
.
جدول مشخصه: اين جدول اثر حالات مختلف ورودي را در خروجي فيليپ فلاپ نشان مي دهد.(در تحليل مدارات ترتيبي به کار مي رود.)
جدول تحريک: با داشتن حالت فعلي براي رسيدن به حالت بعدي دلخواه چه مقاديري بايد در ورودي فيليپ فلاپ قرار گيرند.(در طراحي مدارات ترتيبي به کار مي رود.)
فيليپ فلاپها نوعي لچ هستند که داراي ورودي cp (کنترلي) نيز مي باشند.

## Slide 14: دیاگرام فیلیپ فلاپها:

## Slide 15: انواع ورودي در فيليپ فلاپها
فليپ فلاپها علاوه بر ورودي هاي کنترلي که همگام با پالس ساعت کار مي کنند داراي يک يا دو ورودی هستند که ناهمگام با پالس ساعت هستند.
براي تنظيم اوليه مقدار خروجي (صفر يا يک کردن اوليه)به کار مي رود:
    Preset: براي فعال(يک)کردن
    Clear: براي پاک کردن(صفر)کردن

## Slide 16
T Fillip-Flap & Jk Fillip-Flap

## Slide 17: فيليپ فلاپ RS
اين نوع فيليپ فلاپ داراي دو ورودي
:Sفعال کننده((set
R :غير فعال کننده(RESET)
مي باشد.
بخش حافظه اين فيليپ فلاپ همان لچ RSاست.

## Slide 18: جدول هاي مشخصه و تحريک براي فيليپ فلاپ RS
جدول مشخصه
جدول تحريک

## Slide 19: RSنمايش گيتي فيليپ فلاپ

## Slide 20
به جز پالس ساعت، داراي يک ورودي است.
اين FFهمواره مقدار ورودي را با يک پالس تاخير به خروجي مي دهد.
Dفيليپ فلاپ

## Slide 22: JKفليپ فلاپ
اين فيليپ فلاپ شبيه RS است. وروديJ فعال کننده و ورودي K غيرفعال کننده مي باشد. تنها تفاوت دو فيليپ فلاپ اين است که در JK اگر هر دو ورودي همزمان فعال گردد، خروجي مکمل حالت فعلي مي گردد.

## Slide 24: Tفيليپ فلاپ
اینFFراToggle FF نیز می نامند. دارای یک ورودی است. یک این ورودی باعث می شود مکمل حالت فعلیFF به خروجی برود.

## Slide 26
اگر پايه هاي JوK،فيليپ فلاپJKرا به هم متصل کنيم يک T فيليپ فلاپ بدست مي آيد.
نکته:

## Slide 27: متاثر شدن فيليپ فلاپها توسط وروديها(ورودي کلاک پالس):
Level triggered : در این نوع از فيليپ فلاپها، تا زماني که پالس ساعت فعال است(بسته به نوع active lowياactive high)، ورودي ها اثر خود را اعمال مي کنند. با غيرفعال شدن پالس ساعت، مقدار ورودي درست در لحظه غير فعال شدن پالس ساعت، تعيين کننده خروجي فيليپ فلاپ است .
Edge triggered: در اين نوع از فيليپ فلاپ ها،تاثير ورودي ها در فيليپ فلاپ، در لبه پالس (بالا رونده يا پايين رونده ) امکان پذير است و پس از آن حالت فيليپ فلاپ ناشي از ورودي لبه پالس ساعت، حفظ مي شود .

## Slide 28: جدول مشخصات فلیپ فلاپها و معادلات آنها
J K Q(t+1)
0 0 Q(t) بدون تغییر
0 1 0 Reset
1 0 1 Set
1 1 Q’(t) معکوس
D Q(t+1)
0 0 Reset
1 1 Set
T Q(t+1)
0 Q(t) بدون تغییر
1 Q’(t) معکوس
Q(t) = حالت فعلی
Q(t+1) = حالت بعدی

## Slide 29
برای جلسه ی آینده:
تحقیق کنید.Master-slaveدر مورد فیلیپ فلاپ