## Slide 1: مدار منطقي
مدارهای ترتیبی

## Slide 2: آنالیز مدارات ترتیبی
رفتار یک مدار ترتیبی وابسته به ورودیها، خروجیها و حالت فلیپ فلاپها است.
حالت: هر ترکیب از ترکیبات ممکن برای عناصر حافظه در مدارات ترتیبی یک حالت است.
معادله حالت
  معادله حالت، حالت بعدي مدار را بر اساس حالت فعلي مدار و وروديها مشخص مي‌کند.
جدول حالت
  جدول حالت شامل حالت فعلي، ورودي، حالت بعدي و خروجي است.
دیاگرام حالت
  اطلاعات جدول حالت را مي‌شود به صورت گرافيکي نشان داد.
  هر حالت با يک دايره نشان داده مي‌شود.
  انتقال از حالتها به همديگر با خطوط جهت‌دار که دايره‌ها را به هم وصل مي‌کند نشان داده مي‌گردد.

## Slide 3: تحلیل مدارات همگام:
هدف از تحلیل بدست آوردن خروجی ها و حالات بعدی از روی ورودی ها و حالت فعلی مدار است.
رابطه بالا معمولاً به صورت جدول حالت، دیاگرام حالت و یا معادله حالت بیان می‌گردد.

## Slide 4: آنالیز مدارات ترتیبی
معادله ورودي فليپ فلاپها را بر حسب حالت فعلي و متغيرهاي ورودي بنويسيد.
با استفاده از معادلات فوق و جداول تحريک فليپ فلاپها، معادلات حالت را بدست آوريد.
با استفاده از معادلات حالت، جدول حالت را پر کنيد.
پروسه آنالیز

## Slide 5: مثال: فلیپ فلاپ D
State Equations
note mistake in Fig. 5-15
(t+1) next state of the flip-flop
one clock edge later.
Flip-flop input equations
(excitation equations)

## Slide 6: ادامه مثال فلیپ فلاپ D
Present Next
State Input State Output
A B x A B y
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 0 1
0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0

## Slide 7: ادامه مثال فلیپ فلاپ D
Present Next
State Input State Output
A B x A B y
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 a
0 1 0 0 0 1
0 1 1 1 1 0 b
1 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0 c
1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 1
a
a: اگر مدار در حالت 00 باشد و ورودي 1 باشد خروجي 0 است و مدار در کلاک بعدي به حالت 01 مي رود.
b: اگر مدار در حالت 01 باشد و ورودي 1 باشد خروجي 0 است و مدار در کلاک بعدي به حالت 11 مي رود.
c: اگر مدار در حالت 10 باشد و ورودي 1 باشد خروجي 0 است و حالت مدار تغييري نمي کند..
c
b

## Slide 8: یک مثال دیگر با فلیپ فلاپ D
a
b

## Slide 9: مثال: فلیپ فلاپ JK
1- معادلات ورودي فليپ فلاپها:

## Slide 10: ادامه مثال فلیپ فلاپ JK
2- جاگذاري معادلات حالت در جدول تحريک فلیپ فلاپ JK
3- پر کردن جدول حالت
JK Flip-Flop characteristic equation
Flip-Flop input equations
Sequential Circuit state equations

## Slide 11: ادامه مثال فلیپ فلاپ JK
Present Next Flip-Flop
State Input State Inputs
A B x A B
0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 0 1 0 0 1
1 0 0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0

## Slide 12: مثال: فلیپ فلاپ T
1- معادلات ورودي فليپ فلاپها:

## Slide 13: ادامه مثال فلیپ فلاپ T
Flip-Flop input equations
T Flip-Flop characteristic equation
Sequential Circuit
state equations
2- جاگذاري معادلات حالت در جدول تحريک فلیپ فلاپ T

## Slide 14: ادامه مثال فلیپ فلاپ T
Present Next
State Input State Output
A B x A B y
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0

## Slide 15
گفتیم که جدول حالت را می توان به صورت نمودار نشان داد. این نمودار شامل ”حالت فعلی“، حالت بعدی بر اثر ورودی‌ها و خروجی‌ها در حالت“بعدی“ و یا خروجی در هنگام انتقال به حالت بعدی است.
انواع مدلهای مدارهای ترتیبی:
مدل مور(MOORE): در این مدل، خروجی ها فقط تابع حالت فعلی است
مدل (MELAY): در این مدل خروجی ها بر اساس حالت فعلی و ورودی ها مشخص می‌گردد
کلیه مدارات ترتیبی در یکی از اين دو مدل قرار می گیرند. این دو مدل از لحاظ نمودار حالت، جدول حالت و پیاده سازی متفاوت می باشند.
مدل مختلط: ماشین حالتی که دارای خروجی های نوع مور و میلی است

## Slide 16: مراحل طراحي مدار ترتيبي
1- توصيف و فهم مسأله
2- بدست آوردن جدول حالت با استفاده از اطلاعات داده شده از مسأله
3- تعيين تعداد فليپ فلاپهاي مورد نياز
4- انتخاب نوع فليپ فلاپ
5- يافتن جداول تحريك و خروجي مدار با استفاده از جدول حالت
6- ساده سازي جهت يافتن توابع ورودي فليپ فلاپها
7- رسم نمودار منطقي

## Slide 17
با استفاده از فليپ فلاپهاي JK مداري ترتيبي طراحي كنيد كه بر اساس جدول حالت زير تغيير وضعيت دهد.
حالت فعلي |  | ورودي | حالت بعدي | 
A | B | X | A | B
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 18
با فرض استفاده از فليپ فلاپهاي JK، از جداول تحريك JK استفاده مي‌شود:
وروديهاي مدار تركيبي |  |  |  |  | خروجيهاي مدار تركيبي |  |  | 
حالت فعلي |  | ورودي | حالت بعدي |  | وروديهاي فليپ فلاپ |  |  | 
A | B | x | A | B | JA | KA | JB | KB
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | X
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1

## Slide 19: جداول كارنو براي روديهاي فليپ فلاپها

## Slide 20: نمودار منطقي

## Slide 21: مثال
يك شمارندة سه بيتي با استفاده از فليپ فلاپ T طراحي كنيد كه به ترتيب از 000 تا 111 را بشمارد.

## Slide 22
جدول تحريك فليپ فلاپها بصورت زير مي‌باشد:
حالت فعلي |  |  | حالت بعدي |  |  | وروديهاي فليپ فلاپ |  | 
A2 | A1 | A0 | A2 | A1 | A0 | TA2 | TA1 | TA0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 23: جداول كارنو خروجيهاي مدار تركيبي

## Slide 24: نمودار منطقي شمارندة سه بيتي

## Slide 25: مثال : طراحی یک شمارنده دو بیتی بالاشمار ( با ورودی 0 ) و پایین شمار ( با ورودی 1 )، خروجی Carry (به کمک فلیپ فلاپ های JK )
00
01
10
11
0/0
0/1
1/0
1/1
0/0
0/0
1/0
1/0
( State Diagram )

## Slide 26: جدول تحریک :
Q(t+1)
Q(t)
D
T
J
K
R
S
0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1 1
1 0 0 1 1 0 1
1 1 1 0 0 0
X
X
X
X
X
X
: تعداد فلیپ فلاپ ها log 4 = 2

## Slide 27
Q2(t)
Q1(t)
x
Q2(t+1)
Q1(t+1)
J2
J1
K2
K1
Z
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
X
X
1
1
X
X
1
1
1
1
X
X
1
1
X
X
X
X
X
X
0
1
1
0
0
1
1
0
X
X
X
X
رسم جدول حالت :

## Slide 28
0
1
00
01
10
11
1
1
X
X
X
X
Q2(t)
Q1(t)
x
0
1
00
01
10
11
1
1
X
X
X
X
Q2(t)
Q1(t)
x
K2 = Q1(t) x
J2 = Q1(t) x
جدول کارنا :

## Slide 29
J1
K1
J2
K2
Q2(t)
Q1(t)
Q2(t)
Q1(t)
x
Z
‘1’

## Slide 30: مثال : مدار ترتیبی طراحی کنید که در هر کلاک پالس یک بیت از ورودی دریافت نموده و Parity زوج را روی بیت دریافت شده در این کلاک و بیت دریافت شده در کلاک قبل، در خروجی نمایش دهد.
0
1
1/1
0/1
0/0
1/0
ورودی : 1 بیت
p e خروجی:1 بیت
حالت : بیت ما قبل

## Slide 31: کاهش حالت
هدف: کاهش حالتهاي مدار بدون تغيير در عملکرد آن. (ساده سازي مدارات ترتيبي)
مثالي از دياگرام حالت:
حالت a: ورودي 0 خروجي 0، مدار حالت خود را حفظ مي‌کند
حالتa: ورودي 1 خروجي 0، مدار به حالت b مي‌رود.
حالت b: ورودي 0 خروجي 0، مدار به حالت c مي‌رود.
حالت b: ورودي 1 خروجي 0، مدار به حالت d مي‌رود.

## Slide 32: کاهش حالت
حالت فعلي حالت بعدي خروجي
x = 0 x = 1 x = 0 x = 1
a a b 0 0
b c d 0 0
c a d 0 0
d e f 0 1
e a f 0 1
f g f 0 1
g a f 0 1

## Slide 33: کاهش حالت
حالت فعلي حالت بعدي خروجي
x = 0 x = 1 x = 0 x = 1
a a b 0 0
b c d 0 0
c a d 0 0
d e f 0 1
e a f 0 1
f g f 0 1
g a f 0 1
الگوريتم کاهش حالت: دو حالت در صورتي معادل هستند که به ازاي همه وروديها، خروجي‌هاي آنها يکسان باشد. يعني حالت بعدي مدار و سيگنالهاي خروجي يکسان باشند.
e و g معادل هستند. لذا حالت g را حذف مي کنيم و تمام g ها را با e عوض مي کنيم.
equivalent states
e

## Slide 34: کاهش حالت
حالت فعلي حالت بعدي خروجي
x = 0 x = 1 x = 0 x = 1
a a b 0 0
b c d 0 0
c a d 0 0
d e f 0 1
e a f 0 1
f e f 0 1
equivalent
states
d
d
حالت، d و f معادل هستند. لذا حالت f را حذف مي‌کنيم و تمام f ها را با d عوض مي‌کنيم.

## Slide 35: کاهش حالت
حالت فعلي حالت بعدي خروجي
x = 0 x = 1 x = 0 x = 1
a a b 0 0
b c d 0 0
c a d 0 0
d e d 0 1
e a d 0 1

## Slide 36: تخصيص کد باينري به حالتها
حالت فعلي حالت بعدي خروجي
x = 0 x = 1 x = 0 x = 1
a 000 a 000 b 001 0 0
b 001 c 010 d 011 0 0
c 010 a 000 d 011 0 0
d 011 e 100 d 011 0 1
e 100 a 000 d 011 0 1
جدول حالت کاهش يافته با تخصيص حالت

## Slide 37: تمرین:
نمودار حالت یک مدار ترتیبی با دو ورودی و یک خروجی در شکل زیر داده شده است. آنرا ساده نمایید.