## Slide 1: مدار منطقی

## Slide 2: - رئوس مطالب
شمارنده
انواع شمارنده های همگام و ناهمگام
بالا و پایین شمار
شمارنده جانسون

## Slide 3: - شمارنده
شمارنده یک مدار ترتیبی است که می تواند یک دنباله از پیش تعیین شده از حالتها را دنبال کند. در شمارنده، گیتهای منطقی طوری به هم وصل شده اند تا خروجی مورد نظر تامین شود.
    سنکرون(هنگام): در این نوع تمام واحدهای ترتیبی مدار با یک Clk کار می کنند. یک کلاک مشترک به همه وصل است و فلیپ فلاپها را همزمان تریگر می کند.
آسنکرون(ناهمگام): در این نوع هر واحد Clk مجزایی دارد. (موج گونه) خروجی فلیپ فلاپها باعث کلاک خوردن دیگر فلیپ فلاپها می گردد.
منظم(دنباله ای از اعداد در مبنای دو را تولید می کند)
  بالا شمار
  پائین شمار
نامنظم(دنباله ای غیر منظم دودویی را تولید می کند)

## Slide 4: -Counter
Counters are sequential circuits which "count" through a specific state sequence. They can count up, count down, or count through other fixed sequences. Two distinct types are in common usage:
Ripple Counters
  Clock connected to the flip-flop clock input on the LSB bit flip-flop
  For all other bits, a flip-flop output is connected to the clock input, thus circuit is not truly synchronous!
Synchronous Counters
  Clock is directly connected to the flip-flop clock inputs
  Logic is used to implement the desired state sequencing
Any sequential circuit whose state diagram is a single cycle.

## Slide 5: -Other Counters
  Down Counter - counts downward instead of upward
  Up-Down Counter - counts up or down depending on value a control input such as Up/Down
  Parallel Load Counter - Has parallel load of values available depending on control input such as Load
Divide-by-n (Modulo n) Counter
  Count is remainder of division by n; n may not be a power of 2 or
  Count is arbitrary sequence of n states specifically designed state-by-state
  Includes modulo 10 which is the BCD counter

## Slide 6: - شمارنده
چرا ما به شمارنده نیازمندیم:
  زمانبندی: ساختن یک کلاک دقیق در فرکانسهای پایین (مثل 10 hz) توسط کریستالها امکان پذیر نیست.
  توالی و ترتیب: در پرتاب یک موشک:
    پر کردن مخزنهای سوخت، آتش کردن موتور و ... باید مطابق یک توالی دقیق باشد.
  شمارش: چراغهای راهنمایی، شمارش ماشینها در ترافیک، ساعت و ...
برای پیاده سازی شمارنده ها از فلیپ فلاپهای کلاک دار حساس به لبه استفاده می شود.

## Slide 7: - یک مثال طراحی
یک مدار ترتیبی ساعت دار که شمارنده دو بیتی باشد.
  وقتی ورودی x یک بود، یک واحد افزایش یابد.
  وقتی ورودی x صفر بود، تغییر نکند.
مراحل ساخت
  نمودار حالت
  جدول تحریک
  نمودار مدار منطقی

## Slide 8: - جدول تحریک شمارنده دودوئی
حالت فعلی |  | ورودی | حالت بعدی |  | ورودی فلیپ فلاپ ها |  |  | 
A | B | X | A | B | JA | KA | JB | KB
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | X
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1

## Slide 9: - جدول کارنو برای ورودی های فلیپ فلاپ ها

## Slide 10: - دیاگرام منطقی شمارنده دودوئی

## Slide 11: -Up/Down Counter
Counters are structures that are basically simple state machines. Let’s design a binary up-down counter (modulo 4), as shown in this figure, that will count up when clocked with u=1 and count down otherwise.

## Slide 12
Note that we can do state assignment in any particular form we like, here we have done our state assignment based on the outputs of the circuit.
Considering that we want to use D flip flops, so the transition table and the excitation table are the same.
Now we can easily derive KMs and the circuit:
-Up/Down Counter

## Slide 13: -Up/Down Counter
As you can see, no extra logic is needed for the outputs because we based our state assignment on our outputs.
In problems such as the above we can skip some of the steps of sequential circuit design such as the state diagram and the state table because of the fairly straight forward nature of the problem description.

## Slide 14: -Ripple Counter
How does it work?
  When there is a positive edge on the clock input of A, A complements
  The clock input for flip- flop B is the complemented output of flip-flop A
  When flip A changes from 1 to 0, there is a positive edge on the clock input of B causing B to complement
Reset
Clock
D
D
CR
CR
B
A
CP
B
A
0
1
2
3
0
1

## Slide 15: -Ripple Counter
These circuits are called ripple counters because each edge sensitive transition (positive in the example) causes a change in the next flip-flop’s state.
The changes “ripple” upward through the chain of flip-flops.
To see this effect in detail look at the waveforms on the next slide.

## Slide 16: -Ripple Counter
The arrows show the cause-effect relation- ship from the prior slide =>
The corresponding sequence of states => (B,A) = (0,0),
Each additional bit, C, D, …behaves like bit B, changing half as frequently as the bit before it.
For 3 bits: (C,B,A) = (0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (0,1,1), (1,0,0), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1), (0,0,0), …
(1,0),
(0,1),
(0,1), …
(0,0),
(1,1),
CP
B
A
0
1
2
3
0
1

## Slide 17: - شمارنده موج گونه دودویی
یک شمارنده موج گونه دودویی از تعدادی فلیپ فلاپ معکوس گر (مثل فلیپ فلاپ T) تشکیل شده است.
خروجی هر فلیپ فلاپ به کلاک فلیپ فلاپ بعدی وصل است.

## Slide 18: - شمارنده موج گونه دودویی
Q3
Q2
Q1
Q0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
Q0 در اثر کلاک ورودی تغییر می کند. وقتی که Q0 از 1 به 0 برود، Q1 تریگر می شود. لذا، خروجی آن معکوس می گردد. وقتی که Q1 از 1 به 0 برود، Q2 تریگر می شود. لذا، خروجی آن معکوس می گردد. و ....

## Slide 19: - مشکل شمارنده موج گونه
چون خروجی یکی از فلیپ فلاپها باعث کلاک خوردن فلیپ فلاپ بعدی می گردد، خروجی فلیپ فلاپ بعدی با کمی تاخیر نسبت به کلاک اصلی معکوس می گردد.
این مساله وقتی حادتر می شود که تعداد زیادی از این فلیپ فلاپها را به هم ببندیم. ممکن است خروجی آخرین فلیپ فلاپ نسبت به کلاک یک پالس ساعت تاخیر داشته باشد که قابل قبول نیست.
راه حل: استفاده از شمارنده های همزمان

## Slide 20: - شمارنده سه بیتی
Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
بیت 0

## Slide 21: - شمارنده سه بیتی
Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
بیت 1

## Slide 22: - شمارنده سه بیتی
Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
بیت 2

## Slide 23: - مدار یک شمارنده سه بیتی سنکرون
J
J
J
K
K
K
Q
Q
Q
Q’
Q’
Q’
1
Clk

## Slide 24: - شمارنده های همزمان
فرق شمارنده های همزمان با شمارنده های موج گونه در این است که کلاک تمام فلیپ فلاپها یکسان است و با هم تریگر می شوند.
  اگر T = 0 یا J = K = 0، فلیپ فلاپ تغییر حالت نمی دهد.
  اگر T = 1 یا J = K = 1، خروجی فلیپ فلاپ معکوس می شود.
فرض کنید که A3A2A1A0 = 0011 باشد حالت بعدی 0100 است:
  A0 همیشه معکوس می شود.
  A1 معکوس می شود چون در حالت فعلی A0 = 1 است.
  A2 معکوس می شود چون در حالت فعلی A1A0 = 11 است
  A3 معکوس نمی شود چون در حالت فعلی A2A1A0 = 011 است

## Slide 25: - شمارنده همزمان چهار بیتی
Flip-Flop Excitation table:
اگر ورودی enable صفر باشد، ورودی J و K تمام فلیپ فلاپها برابر صفر است و کلاک باعث تغییر حالت فلیپ فلاپها نخواهد شد.
اگر ورودی enable یک باشد، ورودی J و K فلیپ فلاپ اول یک هست و در هر کلاک، معکوس خواهد شد. اما، ورودی J و K فلیپ فلاپهای دیگر در صورتی یک خواهد شد که خروجی تمام فلیپ فلاپهای قبلی یک باشد.

## Slide 26: Synchronous counter
LSB
MSB
Serial enable logic
toggles every clock
toggles when Q0 = 1
toggles when Q0 = Q1 = 1

## Slide 27: Synchronous counter
LSB
MSB
Parallel enable logic

## Slide 28: -Synchronous Counters
Internal details =>
Internal Logic
  XOR complements each bit
  AND chain causes complement of a bit if all bits toward LSB from it equal 1
Count Enable
  Forces all outputs of AND chain to 0 to “hold” the state
Carry Out
  Added as part of incrementer
  Connect to Count Enable of additional 4-bit counters to form larger counters
Incrementer

## Slide 29: -Synchronous Counters
To eliminate the "ripple" effects, use a common clock for each flip-flop and a combinational circuit to generate the next state.
For an up-counter, use an incrementer =>
D3
Q3
D2
Q2
D1
Q1
D0
Q0
Clock
Incrementer
A3
A2
A1
A0
S3
S2
S1
S0

## Slide 30: -Designing a Counter
Now that we have seen how a simple memory element is made, let’s try and make a counter:
Now that we have seen how a simple memory element is made, let’s try and make a counter:

## Slide 31: - شمارندة جانسون

## Slide 32
- جلسه آینده
ثبات ها