## Slide 1: مدار منطقی

## Slide 2: - رئوس مطالب
طرح بلوک دیاگرامی ثبات
طرح ساده یک ثبات با فیلیپ فلاپ D
طرح یک ثبات با فیلیپ فلاپ Jk به پایه Load
طرح یک ثبات با پایه Load و Clear
شیفت رجیستر با فیلیپ فلاپ D
شیفت رجیستر با فیلیپ فلاپ JK
رجیستر یونیورسال

## Slide 3: - انتقال اطلاعات توسط رجیسترها و پردازش اطلاعات دودویی

## Slide 4: - شمارنده و رجیستر
شمارنده یک رجیستر است که می تواند یک دنباله از پیش تعیین شده از حالتها را دنبال کند. در شمارنده، گیتهای منطقی طوری به هم وصل شده اند تا خروجی مورد نظر تامین شود.
رجیستر از n فلیپ فلاپ و تعدادی گیت منطقی تشکیل شده است و قادر به نگهداری n بیت داده می باشد.
گیتهای منطقی که در رجیستر استفاده می شوند، عملکرد رجیستر را کنترل می کنند.
گروهی از فلیپ فلاپ ها جهت ذخیره سازی داده و دروازه ها که کنترل ورود و خروج داده ها از فلیپ فلاپ ها را بر عهده دارند.
هر فلیپ فلاپ یک بیت داده را در خود نگه می دارد.

## Slide 5: - ثبات ها
هر ضربان ساعت فلیپ فلاپ ها را تحریک می کند.
پایه ورودی Clear جهت پاک کردن ناهمگام فلیپ فلاپ ها بکار می رود.
.
.
.
{
input
.
.
.
}
output
Increment
Load
Clear
Clk

## Slide 6: - رجیستر چهار بیتی
در لبه مثبت کلاک، اطلاعات روی ورودیها به خروجی منتقل می گردند.
برای خواندن محتویات رجیستر باید به خروجی آن نگاه کرد.
اگر ورودی clear صفر شود باعث می گردد که تمام فلیپ فلاپها reset شوند. و خروجی رجیستر برابر صفر می شود.

## Slide 7: - ثبات چهار بیتی

## Slide 8: - ثبات 4 بیتی با قابلیت بار شدن موازی
اگر load=1 باشد، در لبه بعدی کلاک، ورودیها به خروجی منتقل خواهند شد.
اگر load=0 باشد، ورودی فلیپ فلاپها به خروجی آنها وصل است.

## Slide 9: - رجیستر با بار کردن موازی و امکان پاک کردن
Load Clear D Operation
0 0 A No change
0 1 0 Clear to 0
1 X I Load input
clear

## Slide 10: - شيفت رجيستر چهار بيتي
D
Q
Q’
D
Q
Q’
D
Q
Q’
D
Q
Q’
Input
Output
Clk
SISO(Serial In-Serial Out)
SIPO(Serial In-Parallel Out)

## Slide 11: - نمودار بلوکی ثبات انتقالی چهار بیتی
در لبه مثبت کلاک، فلیپ فلاپ اول از ورودی نمونه می گیرد. در لبه مثبت بعدی، خروجی فلیپ فلاپ اول در فلیپ فلاپ دوم ذخیره می شود و فلیپ فلاپ اول یک نمونه تازه می گیرد. و ....
SISO(Serial In-Serial Out)

## Slide 12: - دیاگرام زمانی شیفت رجیستر
Q0
Q1
Q2
Q3
1
2
3
4
in

## Slide 13: - سوال؟
اگر مقدار اولیه یک رجیستر 1101 باشد. و شیفت رجیستر را 4 بار به سمت راست شیفت دهیم و ورودی سریال 101101 باشد. مقدار رجیستر بعد از 4 بار شیفت چند خواهد بود.
جواب: 1101

## Slide 14: - انتقال سریال
جلوگیری از از بین رفتن داده
مشخص می کند که کی و چه مدت شیفت رجیستر کار کند.
تغییر در لبه های مثبت

## Slide 15: - ثبات انتقال سري
در پالس T1:
  (a) سمت راست ترین بیت A وارد سمت چپ ترین بیت B میشود.
  (b) همچنین سمت راست ترین بیت A وارد سمت چپ ترین بیت A میشود.
  (c) تمام بیتهای A و B به سمت چپ شیفت داده می گردند.

## Slide 16: - ثبات انتقالی (Shift Register)
شیفت رجیستر می تواند اطلاعات موجود در خود را به چپ یا راست و یا هر دو جهت شیفت دهد.
یک جهته : فقط در یک جهت امکان شیفت وجود دارد.
دو جهته : در هر دو جهت امکان شیفت وجود دارد.
ورودی سریال : به سمت چپ ترین فلیپ فلاپ وارد می شود.
خروجی سریال : از سمت راست ترین فلیپ فلاپ خارج می شود.

## Slide 17: Load و پایه JK- طرح یک ثبات با فیلیپ فلاپ
Clk
Q’
Q
K
K
K
K
J
J
J
J
Q
Q
Q
Q’
Q’
Q’
I3
I1
I2
I0
Output
Load
1
1
1
1
1
I0
I0’
I1’
I1
I2’
I2
I3
I3’
1
1
1
1

## Slide 18: Load و پایه JK- طرح یک ثبات با فیلیپ فلاپ
Clk
Q’
Q
K
K
K
K
J
J
J
J
Q
Q
Q
Q’
Q’
Q’
I3
I1
I2
I0
Output
Load
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 19: - شیفت رجیستر با فیلیپ فلاپ JK
Clk
Q’
Q
K
K
K
K
J
J
J
J
Q
Q
Q
Q’
Q’
Q’
Input
Output
Shift

## Slide 20: - جمع كنندة سريال
در ابتدا، مقدار رجیستر A و B به ترتیب برابر مضاف‌اليه‌ و مضاف‌ است. ورودی shift control ، رجیسترهای A و B و فلیپ فلاپ Q را فعال می کند. در لبه مثبت کلاک، هر دو رجیستر به راست شیفت داده می شوند. بیت مجموع A0 و B0 نیز وارد سمت چپترین بیت A می شود. و رقم نقلی نیز وارد Q می شود.

## Slide 21: - محاسبات سریال و موازی
ارتباط بین کامپیوتر و دستگاههای جانبی معمولا به صورت سریال است. چون ارتباط سریال هزینه کمتری دارد.
ولی محاسبات کامپیوتر به صورت موازی انجام می شود. چون سریعتر است.

## Slide 22: - مقایسه جمع کننده سری و موازی
سریال
    یک جمع کننده
    یک فلیپ فلاپ
    مدار ترتیبی
    کند
موازی
  مدار ترکیبی
  N جمع کننده
  سریع

## Slide 23: - ثبات انتقالی دو طرفه با قابلیت بار شدن موازی
ورودی ساعت
عمل انتقال به راست، با خط ورودی سریال
عمل انتقال به چپ ، با خط ورودی سریال
بار شدن موازی با n خط ورودی
n خط موازی خروجی
خطوط ورودی کنترلی S1 و S0
    00: بدون تغییر
    01: شیفت به چپ
    10: شیفت به راست
    11: بار شدن موازی

## Slide 24: - ثبات انتقالی دو طرفه با قابلیت بار شدن موازی

## Slide 25: - شیفت رجیستر یونیورسال

## Slide 26: - شیفت رجیستر یونیورسال
Mode Control
S1 S0 Register Operation
0 0 No change
0 1 Shift right
1 0 Shift left
1 1 Parallel load
ورودیهای کنترل s1 و s0 مولتی پلکسرهای 4 به 1 را کنترل می کنند.
  وقتی s1s0=00 باشد، هر مولتی پلکسرخروجی فلیپ فلاپ مربوطه را به ورودی آن وصل می کند.
  وقتی s1s0=01 باشد، هر مولتی پلکسرخروجی فلیپ فلاپ سمت چپ را به ورودی فلیپ فلاپ خودش هدایت می کند.
  وقتی s1s0=10 باشد، هر مولتی پلکسرخروجی فلیپ فلاپ سمت راست را به ورودی فلیپ فلاپ خودش هدایت می کند.
  وقتی s1s0=11 باشد، هر مولتی پلکسرخروجی ورودی فلیپ فلاپ را به ورودی موازی مربوطه وصل می کند.

## Slide 27
  موفق باشید