## Slide 1
مدار منطقی
فرهادي
زمستان 92

## Slide 2: -روش‌های کدگذاری
کد باینری
کد BCD
افزونه-سه (Excess-3)
گری(Gray)
دو پنجی(Two-of-five)
همینگ(Hamming)

## Slide 3: -روش‌های کدگذاری
زمانیکه بخواهیم اعداد، حروف و نهادها را جهت ذخیره سازی و پردازش در کامپیوتر بکار ببریم لازم است آنها را به کدهای باینری تبدیل کنیم که این عمل را اصطلاحـاً کدگذاری اطلاعات می‌نامند.
روش های متنوعی برای کدگذاری وجود دارد.
برای کد کردن N بیت نیاز به logN بیت می‌باشد.
برخی از خصوصیات کدها:
  وزن دار بودن
  خود مکمل
  انعکاسی بودن

## Slide 4: -وزن دار بودن
کدی وزن دار است که با داشتن وزن بیتها در نمایش دودویی بتوان معادل دهدهی آنرا بدست آورد.
مثلا معادل دهدهی 1001 با وزن 4321 عدد 5 و معادل دودویی عدد 9 در این کد برابر 1110 می باشد.

## Slide 5: -خود مکمل
کدی خود مکمل است که مکمل یک آن در نمایش دودویی، مکمل 9 آن در نمایش دهدهی باشد.
شرط لازم برای خود مکمل بودن یک کد وزن دار n رقمی آن است که جمع وزن های آن برابر 9 باشد.

## Slide 6: - انعکاسی بودن
کدهایی که در آن ها برای افزایش یا کاهش یک واحد، صرفا نیاز به تغییر یک بیت باشد یا دارای فاصله 1 باشند.(مناسب در سیستم های دیجیتالی)
فاصله: اگر i و j دو کد دودویی n بیتی باشد,فاصله i و j برابر تعداد بیتهای هم موقعیتی در i و j است که با هم متفاوتند.

## Slide 7: -کد BCD
در این کد ارقام دهی با کدهای باینری چهار بیتی نمایش داده می شوند.
این کد وزن دار با وزن 8421 است.
دهدهی | BCD
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001

## Slide 8: -معایب کد BCD
  نیاز به عمل تصحیح پس از انجام محاسبات دارد.
  اعداد باینری 1010 الی 1111 در این کد غیر مجاز هستند.
  کد BCD هر عدد دهدهی، معادل باینری آن نمی‌باشد.
  874 : دهدهی

## Slide 9
ده رقم در مبنای ده داریم، لذا برای نمایش آنها چهار بیت لازم است ولی با چهار بیت ترکیب بوجود می آید که از10ترکیب آن برای نمایش رقم صفر تا 9 استفاده می‌شود و6 ترکیب باقی مانده غیر مجاز است.(برای نمایش یک عدد n رقمی مبنای 10 در کد BCD نیاز به بیت است)
مناسب برای شماره‌ها (نظیر شماره تلفن) و اعدادی که محاسبات زیادی روی آنها صورت نمی‌گیرد.

## Slide 10
مزیت کد BCD بر نمایش باینری:
  تبدیل سریع کد
مزیت کد باینری بر نمایش BCD :
  عملیات حسابی سریعتر

## Slide 11: (Excess-3)کدافزونی-3
کدبدون وزن خود مکمل
BCD تبدیل کد افزونی سه به-
        پس ازانجام محاسبات نیاز به تصحیح دارد
        .
:مکمل نه و مکمل ده اعداد BCDمزیت این کد نسبت به

## Slide 12
کد های تشخیص خطا:
source
Encode
Noisy channell
dest
decode

## Slide 13
اطلاعات دودویی ممکن است از یک مکان به مکان دیگر به کمک وسایل ارتباطی وسیمها وامواج و.....انتقال یابند.
هر پارازیت خارجی که وارد وسایل فیزیکی شود، ارزش بیتها را از صفر به یک و بر عکس تغییر می دهد.
پس از خطا چه اتفاقی می افتد؟
بستگی به کاربرد دارد:
1.حذف پیام
2.تصحیح خطا
3.تقاضای ارسال مجدد پیام
-یک خطا در یک کددودویی عبارتست از یک مقدار نادرست در یک یا چند بیت.

## Slide 14: (grayکد گری(
دارای خاصیت انعکاسی است.-
-کد گری هر عدد باینری با کد گری مجاور خود فقط دریک بیت اختلاف دارند.
-این خاصیت برای ارسال و تشخیص خطا بسیار مهم است .
-کاربرد فراوان در سیستم های دیجیتال (مدارت سنکرون و آسنکرون)
-در تعداد ارقام مختلف قابل تعریف است.

## Slide 15: تبدیل کد باینری به معادل کد گری و بلعکس
تبدیل عدد باینری به معادل گری

## Slide 16: تبدیل کد گری به معادل باینری

## Slide 17
برای تبدیل کد گری
ازگیتهای استفاده می کنیم
دهدهی | Bin | gray
0 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001
2 | 0010 | 0011
3 | 0011 | 0010
4 | 0100 | 0110
5 | 0101 | 0111
6 | 0110 | 0101
7 | 0111 | 0100
8 | 1000 | 1100
9 | 1001 | 1101
10 | 1010 | 1111
11 | 1011 | 1110
12 | 1100 | 1010
13 | 1101 | 1011
14 | 1110 | 1001
15 | 1111 | 1000

## Slide 18: کد دو پنجی
مثالی از یک کد هفت بیتی با آشکار سازی خطا
دارای حداقل فاصله دو است .
هر رقم دهدهی شامل پنج (صفر)و دو (یک)که در ستونهای وزین جای گرفته‌اند .
این امر در مقصد قابل چک است که وجود دو یک و یا کمتر یک را بررسی کنیم.

## Slide 19
اگر ترکیب بیت رسیده یکسان نباشد
یک خطا محسوب می‌شود.
بعنوان تحقیق.Repetitionبرررسی کد
دهدهی | 5043210
0 | 0100001
1 | 0100010
2 | 0100100
3 | 0101000
4 | 0110000
5 | 1000001
6 | 1000010
7 | 1000100
8 | 1001000
9 | 1010000

## Slide 20: (M.D)تعریف حداقل فاصله
حداقل تعداد بیتهایی که باید در یک کد تغییر یابد تا کد مجاز
دیگری از همان سیستم کدگذاری بدست آید.
برای اینکه یک کد قادر به تشخیصD خطا و تصحیحC خطا باشد بایستی رابطهC+D+1=M.D در آن روش کدگذاری برقرار باشد.
C=0
D=0 → M.D=1 کد گری

## Slide 21: بیت توازن (parity bit)
بیت توازن بیتی است که به پیام اضافه میگردد (p)
معمول‌ترین روش در تشخیص خطا:
p:(even parity) Epطوری انتخاب می‌شود که تعداد یکهای موجود در کد زوج شود.
P:(odd parity) OPطوری انتخاب می‌شود که تعداد یکهای موجود در کد فرد شود.
اضافه کردن این بیت به کد باعث می‌گردد که کد دارای حداقل فاصله 2 شده و قادر به کشف یک خطا گردد.

## Slide 22: - عدم امکان تصحیح خطا -نمی‌تواند تعداد خطاهای زوج را تشخیص دهد ولی هر تعداد خطای فرد را تشخیص می‌دهد.
کد باینری | Even parity | Odd parity
000 | 0 | 1
001 | 1 | 0
010 | 1 | 0
011 | 0 | 1
100 | 1 | 0
101 | 0 | 1
110 | 0 | 1
111 | 1 | 0
M | d | C
1 | 0 | 0
2 | 1 | 0
3 | 2 1 | 0 1
4 | 3 2 | 0 1

## Slide 23: کد همینگ
توسط ریچارد همینگ در آزمایشگاه بِل ابداع شد.
به خاطر سادگی, این کد کاربرد فراوانی در حافظه کامپیوتر دارد.
(linear error correction code)
بسط یافته روش توازن, بجای یک بیت از چند بیت توازن استفاده می گردد.
دارای انواع متعددی است: همینگ1, 2 و...
قادربه تصحیح یک بیت خطاست. (SEC : Single Error Correction)
چرا که دارای حداقل فاصله 3 است.
Data | Error correction bit

## Slide 24
اگربه کد پیام Mبیتی (قسمت داده) , Kبیت توازن جهت تشخیص و تصحیح خطا به آن اضافه کنیم رابطه زیر برقرار است:
K | m | محدودیت بیت پیام
3 | 4-2 | 
4 | 11-5 | 
5 | 26-12 | 
. |  | 

## Slide 25
در همینگ1 بیتهای توازن در محلهایی از به بیتهای داده اضافه می گردند.( ..... )
, , از روی بیتهای داده بدست می آیند.( اطلاعات الحاقی از ترکیب اطلاعات اصلی حاصل میگردند.)
اطلاعات الحاقی

## Slide 26: با ذکر یک مثال توضیح می دهیم
                یعنی 0101 را باروش همینگ کد میکنیمBCDعدد5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
؟ | ؟ | 0 | ؟ | 1 | 0 | 1
بنابراین انچه که ارسال میگردد عبارت است
0100101از :

## Slide 27: در این کد اگر فقط در یک بیت خطا اتفاق افتد،قابل تشخیص و تصحیح است.
اگر خطا در یک بیت رخ دهد،عدد برابر عددی خواهد شد
که مکان خطا را نشان می دهد و می توان خطا را تصحیح کرد.
= 0 خطا رخ نداده
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
3
شماره

## Slide 28: مثال:
اگر به یک کد، یک بیت توازن زوج (Even Parity) اضافه کنیم، حاصل چه مشخصاتی خواهد داشت و اگر یک بیت خطا پیش آید چه می شود؟
الف- کد حاصل دارای فاصله (Distance) یک است و تشخیص خطا می دهد.
ب- کد حاصل دارای فاصله (Distance) دو است و دو خطا را تشخیص می دهد.
ج- کد حاصل دارای فاصله (Distance) دو است و یک خطا را تصحیح می کند.
د- کد حاصل دارای فاصله (Distance) دو است و یک خطا را تشخیص می دهد.

## Slide 29: تمرین
فصل 1 کتاب : 22 – 24 – 25 و 32

## Slide 30: -جلسه آینده
جبر بول و منطق دودویی