## Slide 1: مدار منطقی
فرهادي
پاییز 92

## Slide 2: - رئوس مطالب
  مدارات منطقی ترکیبی
  تحلیل مدارات منطقی ترکیبی
  مینترم و ماکسترم
  فرم های نمایش استاندارد تابع منطقی
      SOP
      POS
    تبدیل فرمهای متعارف به یکدیگر
  گیت بافر سه حالته

## Slide 3
- سمبولهای استاندارد گیتی
  جدول درستي
  سمبل استاندارد گيت
  عمليات منطقی
  Single input يا Multiple

## Slide 4
گیت Or، ماکزیمم ورودیها را به خروجی می فرستد.
گیت And، مینیمم ورودیها را به خروجی می فرستد.
گیت Nor، مکمل ماکزیمم ورودیها را به خروجی می فرستد.
گیت Nand، مکمل مینیمم ورودیها را به خروجی می فرستد.
گیت Xor، تعداد فرد یک را به خروجی می فرستد.
گیت Xnor، تعداد زوج یک را به خروجی می فرستد.
- تعبیر دیگری از رفتار گیتی

## Slide 5: - مدار های منطقی ترکیبی
گروهی از دروازه‌های منطقی که تعدادی ورودی و تعدادی خروجی دارند.
مقدار خروجی‌ها با توجه به محاسباتی که روی مقادیر ورودی انجام می‌گیرد، تعیین می‌گردد.
روشهای بیان (توصیف) مدارات منطقی(Logic Representations)
  جدول درستی (Truth Table)
  تابع منطقی (Boolean Equation) برای هر خروجی
  استفاده از سمبل های گيتی

## Slide 6
تحليل مدارهاي تركيبي (Combinational analysis)
  مدار معلوم، تعيين تابع منطقي
پیاده سازی عبارات منطقی (Combinational synthesis )
  تابع منطقي معلوم، رسم مدار منطقي
- تحلیل و طراحی مدارات منطقی ترکیبی

## Slide 7: - پیاده سازی عبارات منطقی
Example 1:
x
y
z
F1
توابع بولي توسط گيتهاي AND و OR و NOT ساخته می شوند.

## Slide 8: - پیاده سازی توابع بولی
  برای عبارت زیر یک دیاگرام منطقی رسم کنید:
a
b
c
F2
Example 2:

## Slide 9: - پیاده سازی عبارات منطقی
Example 3:
x
y
z
F3
می توان عبارت را به صورت زیر ساده نمود:

## Slide 10: - پیاده سازی عبارات منطقی
x
y
F3
z
هرگاه يک تابع را بتوان با جابجا کردن متغيرهای ورودی يا متمم کردن آنها يا هر دو، به تابع ديگري تبديل کرد، دو تابع از يک نوع هستند. به عبارت ديگر دو تابع معادل هستند.
دو تابع معادل داراي جدول درستی يکسان مي باشند.
دو مداري که داراي دو تابع معادلند، عملکرد يکسان دارند. به عبارت ديگر خروجي به ازاي ورودي هاي يکسان، برابر است.

## Slide 11: - پیاده سازی عبارات منطقی
x
y
z
F3
x
y
F3
z
مداري مطلوبتر است که ساده تر است.

## Slide 12: - ساده سازی مدارات منطقی
یک متغیر بولی با پریم(متمم) و یا بدون پریم(معمولی) را لیترال (Literal) می نامند. مثل x’, y, w, a, b, z’, c’ ....
یک متغیر دودویی ممکن است به فرم معمولی یا مکمل ظاهر شود.
نتیجه حاصل از ساده‌سازی، لیترالهای کمتری خواهد داشت. (کاهش مرتبه تابع)
  لذا در (طراحی سخت افزاری)پیاده سازی نهایی به تعداد کمتری سیم و گیت منطقی نیاز خواهد بود. (کاهش مرتبه مدار)
  پایین آمدن هزینه مدار و افزایش سرعت مدار

## Slide 13: - ساده سازی توابع بولی
عبارت زير را ساده کنید:
x
y
F3
z

## Slide 14: - تحليل مدارهاي تركيبي(Combinational analysis)
با استفاده از روابط جبر بول و شكل مدار و روابط گيت‌ها، رابطه‌اي بين ورودي ها و خروجي مدار بدست مي‌آيد. برای اين منظور از ورودی ها شروع کرده و به سمت خروجی می رويم.

## Slide 15
Analysis:
?

## Slide 16
تابع بولي مدار زير را تعيين كنيد:

## Slide 17
با استفاده از قوانين جبر بول و روابط گيتها داريم:

## Slide 18: - تحليل مدار با استفاده از جدول درستي
مي توان با مقداردهي ورودي‌هاي مدار، خروجي را تعيين نمود.
A Boolean Function can be represented in only one truth table forms

## Slide 19
derives truth table

## Slide 20
- Signal expressions
تغییرشکل مدار

## Slide 21: تأخير در انتشار
تحقيق

## Slide 22
مداری جدید با همان تابع

## Slide 23: -Truth Table to Expression
Converting a truth table to an expression
  Each row with output of 1 becomes a product term
  Sum product terms together.
x
0
0
0
0
1
1
1
1
y
0
0
1
1
0
0
1
1
z
0
1
0
1
0
1
0
1
F
0
0
0
1
0
0
1
1
xyz + xyz’ + x’yz

## Slide 24: -Equivalent Representations of Circuits
Number of 1’s in truth table output column equals AND terms for Sum-of-Products (SOP)
x
y
z
x
0
0
0
0
1
1
1
1
y
0
0
1
1
0
0
1
1
z
0
1
0
1
0
1
0
1
F
0
0
0
1
0
0
1
1
F = xyz + xyz’ + x’yz
F
Notes: credential:
bring a computer
die photo
wafer
:
This can be an hidden slide. I just want to use this to do my own planning.
I have rearranged Culler’s lecture slides slightly and add more slides. This covers everything he covers in his first lecture (and more) but may
We will save the fun part, “ Levels of Organization,” at the end (so student can stay awake): I will show the internal stricture of the SS10/20.
Notes to Patterson: You may want to edit the slides in your section or add extra slides to taylor your needs.

## Slide 25: -Reduced Hardware Implementation
x
y
z
F
Reduced equation requires less hardware!
Same function implemented!
x
0
0
0
0
1
1
1
1
y
0
0
1
1
0
0
1
1
z
0
1
0
1
0
1
0
1
F
0
0
0
1
0
0
1
1
Notes: credential:
bring a computer
die photo
wafer
:
This can be an hidden slide. I just want to use this to do my own planning.
I have rearranged Culler’s lecture slides slightly and add more slides. This covers everything he covers in his first lecture (and more) but may
We will save the fun part, “ Levels of Organization,” at the end (so student can stay awake): I will show the internal stricture of the SS10/20.
Notes to Patterson: You may want to edit the slides in your section or add extra slides to taylor your needs.

## Slide 26
from 0-rows in truth table(POS)
from 1-rows in truth table(SOP)
-Truth Table to Expression

## Slide 27: - Maxterms & minterms
Consider two binary variables x, y and the AND operation
four combinations are possible: x.y, x’.y, x.y’, x’.y’
each AND term is called a minterm or standard products
for n variables we have 2n minterms
Consider two binary variables x, y and the OR operation
four combinations are possible: x+y, x’+y, x+y’, x’+y’
each OR term is called a Maxterm or standard sums
for n variables we have 2n Maxterms

## Slide 28: - مینترم
با داشتن n متغیر می توان2n جمله به صورت حاصلضرب و متمایز از یکدیگر بدست آورد که در هر جمله، هر متغیر به صورت عادی و یا متمم حضور دارد. این جملات از صفر تا 1-2n شماره گذاری می گردند و هر یک را با m نشان می دهند.
بطور همزمان خود متغیر و متمم آن نمی تواند در ضرب فوق حضور داشته باشد.
هر یک از مینترم ها تنها در یک ترکیب از 2n ترکیب ارزشی متغیرها مقدار یک داشته و در سایر ترکیبها مقدار صفر دارد.
در مینترم متغیر به صورت عادی ظاهر می شود اگر ارزش متغیر در جدول درستی برابر یک باشد و به صورت مکمل ظاهر می شود هرگاه ارزش متغیر برابر صفر باشد.

## Slide 29: - ماکسترم
با داشتن n متغیر میتوان2n جمله به صورت حاصلجمع و متمایز از یکدیگر بدست آورد که در هر جمله، هر متغیر به صورت عادی و یا متمم حضور دارد. این جملات از صفر تا 1-2n شماره گذاری می گردند و هر يک را با M نشان می دهند.
بطور همزمان خود متغیر و متمم آن نمی تواند در جمع فوق حضور داشته باشد.
هر یک از ماکسترمها تنها در یک ترکیب از 2n ترکیب ارزشی متغیرها مقدار صفر داشته و در سایر ترکیبها مقدار یک دارد.
در ماکسترم متغیر به صورت عادی ظاهر می شود اگر ارزش متغیر در جدول درستی برابر صفر باشد و به صورت مکمل ظاهر می شود هرگاه ارزش متغیر برابر یک باشد.

## Slide 30: - مینترمها و ماکسترمها
n متغیر باینری میتوانند به 2n صورت مختلف با هم AND شوند که هر کدام یک مینترم یا حاصل ضرب استاندارد نامیده می شوند.
abc
n متغیر باینری میتوانند به 2n صورت مختلف با هم OR شوند که هر کدام یک ماکسترم یا حاصل جمع استاندارد نامیده می شوند.
a’+b’+c’
چند جمله‌اي مينيمم: يك عبارت حاصلضرب است كه همة متغيرها يا مكمل آنها حتماً وجود دارد.(minterm)
چند جمله‌اي ماكزيمم: يك عبارت حاصلجمع است كه همة متغيرها يا مكمل آنها حتماً وجود دارد.(Maxterm)

## Slide 31
- مینترم و ماکسترم
x | y | z | Minterm |  | Maxterm | 
0 | 0 | 0 | x’.y’.z’ | m0 | x+y+z | M0
0 | 0 | 1 | x’.y’.z | m1 | x+y+z’ | M1
0 | 1 | 0 | x’.y.z’ | m2 | x+y’+z | M2
0 | 1 | 1 | x’.y.z | m3 | x+y’+z’ | M3
1 | 0 | 0 | x.y’.z’ | m4 | x’+y+z | M4
1 | 0 | 1 | x.y’.z | m5 | x’+y+z’ | M5
1 | 1 | 0 | x.y.z’ | m6 | x’+y’+z | M6
1 | 1 | 1 | x.y.z | m7 | x’+y’+z’ | M7
هر ماکسترم مکمل مینترم متناظرش است و برعکس.

## Slide 32: - Minterms of three variables
- Maxterms of three variables

## Slide 33: - نحوه نمايش توابع بولي
تركيبي نامرتب از عبارات و متغيرهاي بولي
مجموع مینترمها(جمع ضربها)
حاصلضرب ماکسترمها(ضرب جمع ها)
It is useful to specify Boolean functions in a form that:
    Allows comparison for equality
    Has a correspondence to the truth tables
Canonical Forms :
    Sum of minterms (SOP)
    Product of Maxterms (POS)
Canonical Form
Standard Form
برای هر تابع فقط یک فرم استاندارد POS و SOP وجود دارد.

## Slide 34: - حاصل جمع مینترمها و حاصل ضرب ماکسترمها
در جدول درستی زیر F1 را به صورت حاصل جمع مینترمها بنویسید.
x y z F1 F2
0 0 0 0 1
0 0 1 1 0
0 1 0 0 1
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 1 0
1 1 0 1 0
1 1 1 1 0

## Slide 35
x y z F1 F2
0 0 0 0 1
0 0 1 1 0
0 1 0 0 1
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 1 0
1 1 0 1 0
1 1 1 1 0
در جدول درستی زیر F1 را به صورت حاصل ضرب ماکسترمها بنویسید.
- حاصل جمع مینترمها و حاصل ضرب ماکسترمها

## Slide 36: - حاصل جمع مینترمها و حاصل ضرب ماکسترمها
Express the Boolean function
in a sum of
minterms, and then in a product of Maxterms.
Product of Maxterms (POS)?
بعد از جمع مینترمها، تکراریها را حذف می کنیم:

## Slide 37: - تبديل توابع بولي به مجموع مینترمها
با استفاده از قضاياي گفته شده در جبر بول، (a+a΄=1) در هر جمله عبارت بولي، تمام متغيرها را وارد مي‌كنيم.
F(A,B,C) = AB + AC΄ + A΄C

## Slide 38: - تبديل توابع بولي به فرم حاصلضرب ماکسترمها
با استفاده از قضيه گفته شده (aa΄=0) تمامي متغيرها را در هر جمله عبارت بولی وارد مي كنيم.
F(A,B,C) = AB + AC΄ + A΄C

## Slide 39: -Representing Functions with Minterms
Minterm number same as row position in truth table (starting from top from 0)
Shorthand way to represent functions
x
0
0
0
0
1
1
1
1
y
0
0
1
1
0
0
1
1
z
0
1
0
1
0
1
0
1
F
0
0
0
1
0
0
1
1
F = xyz + xyz’ + x’yz
F = m7 + m6 + m3 = Σ(3, 6, 7)
Notes: credential:
bring a computer
die photo
wafer
:
This can be an hidden slide. I just want to use this to do my own planning.
I have rearranged Culler’s lecture slides slightly and add more slides. This covers everything he covers in his first lecture (and more) but may
We will save the fun part, “ Levels of Organization,” at the end (so student can stay awake): I will show the internal stricture of the SS10/20.
Notes to Patterson: You may want to edit the slides in your section or add extra slides to taylor your needs.

## Slide 40: - تبديل بين شكلهاي متعارف
هرگاه يك تابع برحسب حاصلجمع مينترمها باشد، معادل آن برابر است با حاصلضرب ماکسترمهايي كه مينترم متناظر آن در تابع نباشد.
هرگاه يك تابع برحسب حاصلضرب ماکسترمها باشد، معادل آن برابر است با حاصلجمع مينترمهايي كه ماکسترم متناظر آن در تابع نباشد.
هرگاه يك تابع برحسب حاصلضرب ماکسترمها باشد، مکمل آن برابر است با حاصلضرب ماکسترمهايي كه ماکسترم متناظر آن در تابع نباشد.
هرگاه يك تابع برحسب حاصلجمع مينترمها باشد، مکمل آن برابر است با حاصلجمع مينترمهايي كه مينترم متناظر آن در تابع نباشد.
F(A,B,C) = Sm (2,3,6,7)
= PM (0,1,4,5)
F’ (A,B,C) = Sm (0,1,4,5)
= PM (2,3,6,7)

## Slide 41: - Conversion Between Canonical Forms
Easy to convert between minterm and maxterm representations
For maxterm representation, select rows with 0’s
x
0
0
0
0
1
1
1
1
y
0
0
1
1
0
0
1
1
z
0
1
0
1
0
1
0
1
F
0
0
0
1
0
0
1
1
F = xyz + xyz’ + x’yz
F = m7 + m6 + m3 = Σ(3, 6, 7)
F = M0M1M2M4M5 = Π(0,1,2,4,5)
F = (x+y+z)(x+y+z’)(x+y’+z)(x’+y+z)(x’+y+z’)

## Slide 42
- Note equivalences:
(0, 3, 4, 6, 7) =  (1, 2, 5)
[ (0, 3, 4, 6, 7)]’ =  (1, 2, 5) =  (0, 3, 4, 6, 7)
[ (1, 2, 5)]’ =  (0, 3, 4, 6, 7) =  (1, 2, 5)

## Slide 43: - نتایج
هرگاه يك تابع شامل جمع کليه مينترمها باشد، ارزش تابع همواره يک خواهد بود.
هرگاه يك تابع شامل ضرب کليه ماکسترمها باشد، ارزش تابع همواره صفر خواهد بود.
دو فرم SOP و POS فرمهای ابتدايی و متعارف هستند.
اين فرمها دارای حداقل متغيرها نيستند که بايستی با استفاده از روشهايي بتوانيم تعداد جملات را به حداقل برسانيم.

## Slide 44: - Buffer
A buffer is a gate with the function F = X:
In terms of Boolean function, a buffer is the same as a connection!
So why use it?
  A buffer is an electronic amplifier used to improve circuit voltage levels and increase the speed of circuit operation.
X
F

## Slide 45: - گیت یا بافر سه حالته
اين گيتها داراي يک ورودي معمولی، يک ورودی کنترلی و يک خروجي است که هر گاه کنترل فعال باشد؛ ورودي در خروجي قرار مي گيرد. ولی اگر کنترل غير فعال باشد خروجی نداريم.
IN
EN
OUT
EN
IN
OUT
0
X
Hi-Z
1
0
0
1
1
1

## Slide 46: - اتصال بافرهای سه حالته
A
B
C
F
B=0
B=1
Off
C=0
C=1
Off
F=A
A
B
C
C’(D)
F
C=0
C=1
F=B
F=A
سری
موازی

## Slide 47: - Tri-State Data Selector
Since En1 = En2', one of the two buffer outputs is always Hi-Z plus the last row of the table never occurs.
IN1
IN2
En1
En2
S
F
En1 | IN1 | En2 | IN2 | F
0 | X | 1 | 0 | 0
0 | X | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | X | 0
1 | 1 | 0 | X | 1
0 | X | 0 | X | X
Data Selection Function: If S=0, F=IN1, else F=IN2 Performing data selection with 3-state buffers:

## Slide 48
- جلسه آینده
  گیتهای Universal
  ساخت مدارات تمام Nand
  ساخت مدارات تمام Nor
  سطوح مدارات منطقی
  انواع پیاده سازی مدارات منطقی