## Slide 1: مدار منطقی
فرهادي
پاییز 92

## Slide 2: - رئوس مطالب
  گیتهای Universal
  ساخت مدارات تمام Nand
  ساخت مدارات تمام Nor
  سطوح مدارات منطقی
  انواع پیاده سازی مدارات منطقی

## Slide 3: - پرسش و پاسخ
NAND and NOR gates are smaller, faster, and easier to fabricate with electronic components. They are the basic gates used in all IC digital logic.
چرا مدارات دیجیتال عموما با گیتهای NAND/NOR ساخته میشوند و از گیتهای AND/OR استفاده نمی شود؟
چرا قوانین دمرگان، مفید هستند؟
It allows us to build functions using only one gate type.
NANDs, NORs have fewer transistors than ANDs, ORs

## Slide 4: - گیت XOR
The simple SOP implementation uses the following structure:
A NAND only implementation:
xy’ + yx’ = xy’ + yx’ + xx’ + yy’
x(y’+x’) + y(x’+y’)
x.(x.y)’ + y. (x.y)’
((x.(x.y)’)’ . (y. (x.y)’)’)’

## Slide 5
هر تابع منطقي را مي توان با گيتهاي And، Or، Not پياده سازي نمود. به اين مجموعه يک مجموعه کامل گيتي(Universal) مي گويند.
- مجموعه هاي کامل
چون با استفاده از گيت And و Not مي‌توان کليه مدارات را پياده سازي نمود. به اين مجموعه يک مجموعه کامل گيتي گفته می‌شود.
چون با استفاده از گيت Or و Not مي‌توان کليه مدارات را پياده سازي نمود. به اين مجموعه يک مجموعه کامل گيتي گفته می‌شود.
گيت Or به کمک گيت And و Not قابل ساخت است.
گيت And به کمک گيت Or و Not قابل ساخت است.

## Slide 6: - تحقق NAND و NOR
  مي‌توان هر تابع بولي را فقط توسط گيتهاي NAND ساخت. لذا گيت Nand يک مجموعه کامل گيتی است.
  مي‌توان هر تابع بولي را فقط توسط گيتهاي NOR ساخت. لذا گيت Nor يک مجموعه کامل گيتی است.
  برخلاف گيتهاي Nand و Nor گيت Xor يک مجموعه کامل گيتي نيست. مدارات منطقي که فقط گيتهاي Xor دارند تنها مي‌توانند براي محاسبه وزن ورودي‌ها (Parity) استفاده شوند. اين مدارات نقش مهمي در ساخت مدارات کنترل خطا دارند.
Universal gate - a gate type that can implement any Boolean function.

## Slide 7
x
y
x
y
x
y
Invert-Or
And-Invert
This NAND symbol is called Invert-OR, since inputs are inverted and then ORed together.
AND-Invert and Invert-OR both represent the NAND gate. Having both makes visualization of circuit function easier.
A NAND gate with one input degenerates to an inverter.
- DeMorgan Symbol Equivalence Nand Gate

## Slide 8
x
y
x
y
x
y
- DeMorgan Symbol Equivalence Nor Gate
Invert-And
Or-Invert
This NOR symbol is called Invert-AND, since inputs are inverted and then ANDed together.
OR-Invert and Invert-AND both represent the NOR gate. Having both makes visualization of circuit function easier.
A NOR gate with one input degenerates to an inverter.

## Slide 9
- معادل گیتهای چند ورودی
علاوه بر اينکه پياده سازی گيتهای Nand و Nor ساده تر و کم هزينه تر است. پياده سازی مدارات با گيتهای Nand و Nor نيز ساده تر و کم هزينه تر می باشد.
لذا گيتهای Nand و Nor به عنوان گيتهای پايه در تمام خانواده ICهای منطقی بکار می روند.

## Slide 10: - سایر سمبولهای گیتی
(Bubble-pushing)
در هنگام تبديل مدارها از گيتهاي معادل زير هم مي‌توان كمك گرفت.

## Slide 11
- استفاده از سایر سمبولهای گیتی در مدارات
می توان از سمبلهای گيتی معادل در طراحی مدارات منطقی استفاده نمود.

## Slide 12: - هم ارزی های گیتی با Nand
هم ارزی های گيتی با گيت NOR را بدست آوريد.
Gate | Equivalent in NOR gates
NOT | 
AND | 
OR | 
NAND | 

## Slide 13: - مداري تنها با گيتهاي NAND
مي‌توان هر مدار منطقي كه با هر نوع گيتي ساخته شده باشد را به مداري تبديل كرد كه تنها از گيتهاي NAND تشكيل شده باشد.
برای پياده سازی با گيتهای Nand ابتدا تابع را به صورت جمع حاصلضربها ساده کرده و سپس از هم ارزی های زير استفاده می کنيم.

## Slide 14
تابع زير را توسط گيتهاي NAND پياده سازي کنيد:
ابتدا دو گيت NAND را در تراز اول قرار مي‌دهيم. براي هر جمله يك گيت انتخاب مي‌شود.
- مثال

## Slide 15
  Find Sum-of-Product form.
  Inventers can be added
  Equivalent NAND-only
- پیاده سازی فقط NAND

## Slide 16
Complication if some inputs go directly to second stage:

## Slide 17: - مثال
تابع بولي زير به دو صورت پياده‌سازي شده است:

## Slide 18: - پیاده سازی فقط NAND

## Slide 19: - مثال
‘

## Slide 20: - مداري تنها با گيتهاي NOR
مي‌توان هر مدار منطقي كه با هر نوع گيتي ساخته شده باشد را به مداري تبديل كرد كه تنها از گيتهاي NOR تشكيل شده باشد.
برای پياده سازی با گيتهای NOR ابتدا تابع را به صورت حاصلضرب جمعها ساده کرده و سپس از هم ارزی های زير استفاده می کنيم.

## Slide 21
تابع زير را با گيتهاي NOR پياده سازی کنيد:
- مثال

## Slide 22
  Find Product-of-Sums form.
  Inventers can be added
  Equivalent NOR-only
- پیاده سازی فقط NOR

## Slide 23
Bubble-pushing produces non-standard gate
Solution: inverters

## Slide 24
تابع زیر را به دو فرم پیاده سازی می نماییم:
ب)
الف)

## Slide 25: - طبقات (سطوح) مدارات منطقی
شرط لازم برای اینکه یک گیت از سطح nام باشد، اینست که حداقل یکی از ورودیهایش از یک گیت با سطح n-1 باشد.

## Slide 26
-Three-level vs. Two-level implementation
Two-level implementation normally preferred due to delay importance.

## Slide 27
Two-level AND-OR
Three-level equivalent
Two-level NAND-NAND
Conclude:
given circuit ==> many equivalent equations
circuit does not determine equation
    Equation does not determine circuit

## Slide 30: - انواع شکل مدارات دو طبقه
هر تابع جبری با هر شکل و اندازه‌ای با استفاده از یک جدول درستی قابل نمایش به فرم دو طبقه And-Or یا Or-And است.
با توجه به اینکه گیت های Nor و Nand نیز مفیداند. فرم های دو طبقه دیگری نیز وجود دارد.
طبقه صفر
Not
طبقه یک
طبقه دو
And Or
And Or
Nand Nand
Nor Nor

## Slide 31: - حالات ممکن مدارات دو طبقه
And
Or
Nand
Nor
طبقه اول
طبقه دوم
And Or Nand Nor

## Slide 32: - انواع پیاده سازی

## Slide 33: - انواع پیاده سازی

## Slide 34: - ساخت مدارهاي تركيبي
  يكي از ساده‌ترين روشها براي طراحي و ساخت مدار تركيبي، تحقق AND-OR-NOT مي‌باشد.
  در اين روش ابتدا تابع را از روی جدول درستی مدار بدست می آوريم و سپس با استفاده از سه نوع گيت And و Or و Not آنرا پياده‌سازي مي‌كنيم.
  گاهي اوقات نيز تابع F΄ را با استفاده از And و Or پياده كرده و سپس با استفاده از گيت NOT خروجي را معكوس كرده و تابع F را مي‌سازيم.
  اگر ابتدا از گيتهاي And و سپس از Or استفاده ‌شود سبک پياده سازی را And-or و اگر ابتدا از گيتهاي Or و سپس از And استفاده ‌شود سبک پياده سازی را Or-And می نامند .

## Slide 35: - پیاده سازی AND-OR-INVERT
Implementation of SOP form is a two-level network of gates such that:
  The first level consists of n-input AND gates
  The second level is a single OR gate (with fewer than 2n inputs).
This form often can be simplified so that the corresponding circuit is simpler.

## Slide 36: - پیاده سازی AND-OR-INVERT
The two implementations for F are shown below
it is quite apparent which is simpler!

## Slide 37
مثال: دو تابع بولي متفاوت توسط گيتهاي AND و OR و NOT ساخته شده‌اند. توجه كنيد كه توابع بصورت مجموع حاصلضربها هستند.

## Slide 38: - پیاده سازی OR-AND-INVERT
Implementation of POS form is a two-level network of gates such that:
  The first level consists of n-input OR gates
  The second level is a single AND gate (with fewer than 2n inputs).
This form often can be simplified so that the corresponding circuit is simpler.

## Slide 39
هر تابع بولي را مي توان با يک مدار منطقي حداکثر دو سطحي پياده سازي کرد.
هر تابع بولي را مي توان به دو شکل SOP و POS نمايش داد.
تابع در شکل POS را مي توان با يک مدار دو سطحي OR-AND پياده سازی کرد.
تابع در شکل SOP را می توان با يک مدار دو سطحي AND-OR پياده سازي کرد.
تابع به شکل POS را مي توان با مدار دو سطحي تمام NOR پياده سازی کرد.
تابع به شکل SOP را می توان با مدار دو سطحي تمام NAND پياده سازی کرد.
- جمع بندی

## Slide 40
- جلسه آینده
روشهای ساده سازی
  جدول کارنو
  اصطلاح ایجاب کننده