## Slide 1: مدار منطقي
فرهادي
پاييز 92

## Slide 2: - رئوس مطالب
  اصطلاحات Active Low و Active High
  جدول کارنو(KM)
    دو، سه، چهار و پنج متغيره
  MSOP و MPOS
  Don’t Care
  ساده سازی به روش QM

## Slide 3: -All NAND/NOR Gates Realization
We need to turn expressions to a representation ready for an all nand/nor gate realization by applying DeMorgan law recursively.
Quote: Inverters can also be considered nand gates:

## Slide 4: -All NAND/NOR Gates Realization
When we put an extra bubble somewhere in the circuit, another bubble must be accordingly placed somewhere to cancel it out.
In this example we have used an inverter to cancel off a bubble in one place.

## Slide 5: -Minimization’s Effects on a Circuit
Minimization decreases our use of transistors.
Minimization affects circuit timing .
Minimization affects power consumption.
نتيجه حاصل از ساده سازي، ليترالهاي (literals) کمتري خواهد داشت.
لذا در پياده سازي نهايي به تعداد کمتري سيم و گيت منطقي نياز دارد.
بالطبع اين مساله باعث مي گردد که:

## Slide 6: - روشهاي ساده‌سازي توابع
استفاده از قضايا و اصول جبر بول
استفاده از جدول كارنو(KM)
استفاده از روش جدول بندي(QM)
در جبر بول تشخيص قدم بعدي مشکل است.
لذا ساده سازي بولي با سعي و خطا همراه است.
بنابراين از روشهاي سيستماتيک(systematic approach) مانند KM و QM براي ساده سازي توابع بولي استفاده مي شود.

## Slide 7: - جدول كارنو (Karnaugh map)
يكي از بهترين ابزارها براي ساده‌سازي توابع، جدول كارنو است. اين روش اولين بار توسط ويچ پيشنهاد شد و سپس توسط کارنو اصلاح گرديد.(دياگرام ويچ)
براي ساده سازي توابع با حداکثر شش ورودي، مي توان از جدول کارنا استفاده کرد.
جدول کارنا را مي توان به عنوان معادل گرافيکي جدول درستي در نظر گرفت.
هر حالت از جدول درستي معادل با يک مربع(خانه) از نقشه کارنو است. بنابراين تعداد خانه هاي جدول کارنو، با توجه به تعداد ورودي ها بدست مي آيد.

## Slide 8: - مشخصات جدول كارنو
هر تابع بولي را مي‌توان بصورت مجموعي از مينترمها نشان داد. جدول كارنو از مربع هايي تشكيل شده است كه هر مربع، نشان دهنده يک مينترم است.
سطرها و ستونهاي اين جدول به روش کد گري، کدگذاري مي گردند.
هر دومربع همسايه فقط در يک متغير با هم اختلاف دارند. لذا مي توان با توجه به خواص جبر بول، مجموع آنها را ساده کرد.(متغير مشترک را حذف نمود)
خانه‌هايي از جدول كه مقدارتابع در آنها برابر با يك مي‌باشد را مشخص مي‌كنيم.
بطور كلي براي توابع با n متغير، جدول كارنو داراي خانه است.

## Slide 9: -کد گِري(Gray)
در اين کد، هرکدام از کد ها تنها در يک بيت با کد مجاور خود متفاوت است.
اين روند چرخشي است. يعني آخرين کد و اولين کد نيز تنها در يک بيت متفاوتند.
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 2
0 | 1 | 0 | 3
1 | 1 | 0 | 4
1 | 1 | 1 | 5
1 | 0 | 1 | 6
1 | 0 | 0 | 7
کد گري سه بيتي:

## Slide 10: - جدول كارنو براي دو متغير
براي توابع دو متغيره، جدول كارنو داراي چهار خانه است.
متغيري که در کنار هر سطر يا ستون نشان داده شده است، در آن سطر يا ستون به صورت عادي و در ساير سطرها و ستونها به صورت متمم ظاهر مي شود.
Two-variable map
F(x,y)

## Slide 11: - جدول كارنو سه متغيره
براي سه متغير، هشت مينترم وجود دارد و بنابراين جدول كارنو بايد هشت خانه داشته باشد.
F(x,y,z)
Three-variable map

## Slide 12
براي چهار متغير، شانزده مينترم وجود دارد و بنابراين جدول كارنو بايد شانزده خانه داشته باشد.
- جدول كارنو براي متغيره
F(w,x,y,z)
Four-variable map

## Slide 13
- حالات ديگر ايجاد جدول كارنو
معمولا براي يک تابع نيمي از متغيرهايش که داراي ارزش بالاتر هستند، مشخص کننده سطرها و باقي متغيرها با ارزش پايين تر، مشخض کننده ستونها مي باشد.
اين فرض يک قرارداد است و مي توان به صورت عکس نيز رفتار کرد.

## Slide 14: - همسايگي(Adjacency) در جدول کارنا
به مربع(خانه هايي) که در کنار هم قرار گرفته اند، همسايه مي گويند. هر خانة جدول با خانة مجاور خود تنها در يك ليترال تفاوت دارد.
علاوه بر مربع هاي همجوار ظاهري، خانه‌هاي لبه بالا و پايين و نيز لبه چپ و راست هم مجاور يكديگر هستند، اگرچه در كنار يكديگر قرار ندارند.

## Slide 15: - همسايگي(Adjacency) در جدول کارنا

## Slide 16: - حلقه(Cube)
خانه هاي مجاوري که مقدارشان يک بوده و تعدادشان تواني از دو باشد، تشکيل حلقه مي دهند.
در يک جدول کارنو با توجه به تعداد متغيرها و نيز مينترمهاي تابع، مي تواند حلقه هاي تکي، دوتايي، چهارتايي، هشتايي و... وجود داشته باشد.
بزرگترين حلقه در يک تابع n متغيره حداکثر مي تواند شامل خانه مجاور باشد.
در حلقه ها، تعدادي از متغيرها به صورت عادي يا متمم ظاهر مي شوند و بقيه در نيمي از خانه ها به صورت عادي و در نيم ديگري از خانه ها صورت متمم قرار دارند. لذا اين دسته از متغيرها که به دو شکل عادي و متمم ظاهر شده اند در جمله نمايشگر گروه حذف مي شوند.

## Slide 17: - حلقه(Cube)
گروه حلقه هاي دوتايي: شامل دو يک همسايه در جدول کارنو مي باشد. حلقه هاي دوتايي در نقشه کارنو باعث حذف يک متغير مي گردد. در اين حلقه متغيري حذف مي گردد که هم به صورت عادي و هم مکمل ظاهر شده باشد.
گروه حلقه چهار تايي: شامل چهار يک همسايه با يکديگر است. اين حلقه باعث حذف دو متغيري مي گردد که به فرم مکمل و نرمال ظاهر شده باشد.
گروه حلقه هشت تايي: شامل هشت يک همسايه با يکديگر است. اين حلقه باعث حذف سه متغيري مي گردد که به فرم مکمل و نرمال ظاهر شده باشد.
هر حلقه n تایی ، متغیر را حذف می کند.

## Slide 18: - الگوريتم ساده سازي توابع با جدول کارنا
انتقال تابع يا جدول درستي به نقشه کارنو
پيدا کردن يکهايي در داخل نقشه که با هيچکدام از يکهاي داخل نقشه همسايه نباشد. اين يکها به صورت مجزا در حلقه قرار مي‌گيرند و شامل يک عبارت مينترم است.
يافتن بزرگترين حلقه از يکها، که حداقل بيش از يک ‘1’ آن قبلا داخل حلقه‌اي قرار گرفته نباشد. اين مرحله تازمانيکه همه يکها جدول پوشش(Cover) داده نشده باشند، تکرار مي‌گردد.
در پايان جمله نمايشگر هر حلقه با حلقه هاي ديگر Or مي‌گردد.
نکته يک: تعداد حلقه هاي پيدا شده بايد مينيمم باشد.
نکته دو: امکان Overlap شدن حلقه ها وجود دارد.

## Slide 19: - MSOP و MPOS
Minimum Sum Of Product: نمايش يک تابع به صورت حاصلجمع حداقل تعداد جملات حاصلضرب که با دسته بندي مناسب يکها در جدول کارنو بدست مي آيد.
Of Sum Minimum Product: نمايش يک تابع به صورت حاصلضرب حداقل تعداد جملات حاصلجمع که با دسته بندي مناسب صفرها در جدول کارنو بدست مي آيد.
دو فرم SOP و POS فرمهاي ابتدايي و متعارف هستند. اين فرمها داراي حداقل متغيرها نيستند.

## Slide 20
توابع زير را توسط جدول كارنو نمايش دهيد.
همانگونه كه ديده مي‌شود، هر دو تابع به يك صورت در جدول ظاهر شده اند. همچنين با استفاده از قوانين جبر بول مي توان f1 را ساده كرد و به f2 رسيد.
- مثال از جدول کارناي دو متغيره

## Slide 21: - مثال جدول کارناي سه متغيره
يک مربع نشان دهنده يک مينترم است ← يک ترم سه متغيره
دو مربع همسايه ← يک ترم دو متغيره
چهار مربع همسايه ← يک ترم يک متغيره
هشت مربع همسايه ← تابع هميشه يک

## Slide 22: - مثال هايي ديگر

## Slide 23: - در جدول کارناي سه متغيره
يک مربع نشان دهنده يک مينترم است ← يک ترم سه متغيره
دو مربع همسايه ← يک ترم دو متغيره
چهار مربع همسايه ← يک ترم يک متغيره
هشت مربع همسايه ← تابع هميشه يک
- در جدول کارناي چهار متغيره
يک مربع نشان دهنده يک مينترم است ← يک ترم چهار متغيره
دو مربع همسايه ← يک ترم سه متغيره
چهار مربع همسايه ← يک ترم دو متغيره
هشت مربع همسايه ← يک ترم يک متغيره
شانزده مربع همسايه ← تابع هميشه يک

## Slide 24: - مثال از جدول کارناي چهار متغيره
F(w,x,y,z) = S(0,1,2,4,5,6,8,9,12,13,14)

## Slide 25: - مثال از جدول کارناي چهار متغيره

## Slide 26: - SOP و POS
يک ها را ترکيب مي کنيم:
صفرها را ترکيب مي کنيم:

## Slide 27: - جدول کارنا براي پنج متغيره
f(A,B,C,D,E)
AB
CDE
000 001 011 010 110 111 101 100
00
01
10
11
0
1
2
3
4
5
7
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
براي پنج متغير، 32 مينترم وجود دارد و بنابراين جدول كارنو بايد 32 خانه داشته باشد.

## Slide 28: - مثال از جدول کارنا براي پنج متغيره
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 
xy
zte
000 001 011 010 110 111 101 100
00
01
10
11
F(x,y,z,t,e) = S(2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,22,24,25,27,28,29,31)
F= y’e’t + ye + x’y’z + yt’ + x’yz’ + xz’t’e’

## Slide 29: - جدول كارنو براي پنج متغيره
به جاي يک جدول 32 خانه اي مي توان از دو جدول 16 خانه اي استفاده کرد.
اگر دو جدول زير را بر هم قرار دهيم، خانه‌هايي كه بر روي هم قرار مي‌گيرند، نيز مجاور هستند.

## Slide 30: - جدول کارنا براي تابع F(A,B,C,D,E)
BC
DE
00
01
10
11
00
01
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A=0
BC
DE
00
01
10
11
00
01
10
11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
A=1
AB
CD
00
01
10
11
00
01
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AB
CD
00
01
10
11
00
01
10
11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
E=1
E=0

## Slide 31
F(A,B,C,D,E) = S(0,2,4,6,9,13,21,23,25,29,31)
F = A’B’E’+BD’E+ACE
- مثال از جدول کارنا براي پنج متغيره

## Slide 32: 5-Variable K-Map
BC
DE
00
01
11
10
00
01
11
10
A=0
BC
DE
00
01
11
10
00
01
11
10
A=1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F(A,B,C,D,E) = Sm(2,5,7,8,10,13,15,17,19,21,23,24,29 31)
= C E + A B' E + B C' D' E' + A' C' D E'

## Slide 33: 6-Variable K-Map

## Slide 34: - ترکيب هاي XOR در جدول کارنو
  خانه هاي قطري نشان مي دهند يکي از فرم هاي XOR/XNOR است که با دقت بيشتر معلوم مي شود کدام است.
 | 1
1 | 
0
1
0
1
b
a
ab’ + a’b = a XOR b
1 | 
 | 1
0
1
0
1
b
a
a’b’ + ab = a XNOR b

## Slide 35: - توابع XOR و XNOR
جداول كارنو سه متغييره براي دو تابع XOR و XNOR در زير آورده شده‌اند.

## Slide 36
- ساده سازي حلقه هاي مورب جدول کارنو

## Slide 37: - توابع نا کامل و حالات don’t-care
حالاتي (مينترمهايي) در خروجي بي اهميت هستند که در ورودي اتفاق نمي افتند. مينترمهايي که مقدار آنها مشخص نيست را don’t care مي نامند. يعني اهميتي ندارد که خروجي تابع در اين مينترم برابر 0 است يا 1.
از اين حالات به عنوان يک مؤلفه موثر در ساده سازي به خوبي مي توان استفاده کرد.
به اين صورت که اگر يک بودن برخي از اين حالات باعث بزرگتر شدن حلقه ها و ساده سازي بيشتر شود، ما آنها را يک فرض مي کنيم وگرنه، بهتر است که آنها را صفر فرض کنيم.
وجود حالات بي تفاوت، نشان دهنده مقدار درجه آزادي موجود در طراحي مدار است و نقش مهمي در ساده سازي مدارات ديجيتال ايفا مي کند.

## Slide 38: - ساده سازي توابع نا کامل
مقادير مينترمهاي بي اهميت در جدول کارنا با x، - يا d نشان داده مي شوند. بسته به شرايط مقدار مينترم بي اهميت را مي توانيم 0 يا 1 فرض کنيم.
wx
yz
00
01
10
11
00
01
10
11
1
1
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
F(w,x,y,z) = S(1,2,7,11,12,15)+d(0,3,6,9,13,14)
F = wx+w’y+x’z
1 | X | 1 | X
X | 1 |  | 
X | 1 | X | 1
 | 1 | X | 
F = w’x’+wx+yz

## Slide 39: - شرايط بي اهميت در حلقه ها
تابع زير را ساده کنيد.
F(w,x,y,z) = S(1,3,7,11,15)+d(0,2,5)

## Slide 40
Don’t cares....

## Slide 41: - روش ساده سازی کویین مک کلاسکی
ab
cd
00
01
10
11
00
01
10
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F(a,b,c,d)= m(2,4,6,8,9,10,12,13,15)
مراحل و روش این نوع ساده سازی را به همراه یک مثال می بینیم.

## Slide 42: روش ساده سازي کوئين-مک کلاسکي
تابع بر اساس مينترم‌هايش نمايش داده شود
مينترم‌ها بر اساس تعداد بيت 1 دسته بندي شود.
  S0: دسته‌ي بدون بيت 1
  S1: دسته‌ي شامل يک بيت 1
  ...
هر جمله در هر دسته با جملات دسته‌ي بعدي مقايسه مي‌شود. در صورتيکه تنها دريک بيت اختلاف داشتند، آن دو جمله علامت √ خورده و محل بيت اختلاف (بي‌تفاوت) گذاشته شده و جمله حاصل در دسته بندي جديد همانند مرحله 2 دسته بندي مي‌شود. اين عمل تا بررسي تک تک جملات هر دسته با جملات دسته‌ي بعد از آن ادامه مي‌يابد.
جملاتي که داراي علامت √ نيستند، ايجاب کننده‌هاي نخستين هستند.

## Slide 43: -QM Tabular Minimization Method
Minterms a b c d
2 0 0 1 0
4 0 1 0 0 Group 1 (a single 1)
8 1 0 0 0
6 0 1 1 0
9 1 0 0 1 Group 2 (two 1’s)
10 1 0 1 0
12 1 1 0 0
13 1 1 0 1 Group 3 (three 1’s)
15 1 1 1 1 Group 4 (four 1’s)

## Slide 44: -QM Tabular Minimization Method
Minterms a b c d
2
Minterms a b c d
Minterms a b c d
2,6
8,9,12,13
4
8
6
9
10
12
13
15
0010
0100
1000
0110
1001
1010
1100
1101
1111
11-1
110-
1-01
1-00
10-0
100-
-100
01-0
-010
0-10
2,10
4,6
4,12
8,9
8,10
9,13
12,13
13,15
8,12
PI2
PI6
PI5
PI4
PI3
PI7
1-0-
PI1
اگر بخواهیم مقایسه ای با روش جدول کارنو داشته باشیم، این مرحله برابر با مشخص کردن حلقه های PI و حذف implicants هست. در حقیقت مواردی که تیک خورده اند مواردی هستند که قابلیت پوشش با حلقه های بزرگتر را داشته اند.

## Slide 45: انتخاب کمترين تعداد ايجاب کننده‌هاي نخستين
رسم جدول پوششي (جدولي شامل Piها و مينترم‌هاي تشکيل دهنده‌ي آنها)
انتخاب ايجاب کننده‌هاي نخستين اساسي، که بعضي از مينترم‌هاي آنها توسط PI ديگري پوشش داده نمي‌شود، ستون‌هائي که توسط PIهاي اساسي پوشش داده مي‌شود، از جدول حذف مي‌شود.
ساده کردن جدول و اجراي مرحله 2 براي جدول ساده شده. ساده کردن بصورت زير انجام مي‌شود:
  حذف ستون غالب: ستوني که کليه‌ي سطرهاي ستون ديگر را بپوشاند.
  حذف سطر مغلوب: سطري که کليه‌ي مينترم‌هايش توسط سطر ديگري پوشش داده شود.

## Slide 46: -QM Tabular Minimization Method
PI1
PI7
PI6
PI5
PI4
PI3
PI2
2
4
6
8
9
10
12
13
15
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
این مرحله نیز مطابق با مشخص کردن و انتخاب کردن EPIs هست. در حقیقت ”یک“ هایی که توسط EPIs پوشانده می شوند مشخص می شوند و در مرحله بعد ”یک“ هایی می مانند که با EPIs پوشانده نشده اند و ما طوری انتخاب می کنیم که با کمترین تعداد Piها آن ها را پوشش دهیم.

## Slide 47: -QM Tabular Minimization Method
PI2
PI3
PI6
PI5
PI4
2
4
6
10
*
*
*
*
*
*
*
*
F(a,b,c,d)=
PI1
+
PI3
PI4
PI7
+
+
=
1-0-
-0 10
01-0
11-1
+
+
+
=
a.c’
b’.c.d’
a’.b.d’
a.b.d
+
+
+

## Slide 48: - جلسه آينده
  روش طراحي مدارات منطقي
  مدارات MSI
    جمع کننده و تفريق کننده و مقايسه گرها
  تحقيق: روش VEM (Variable Entered Map) را که يکي از روش هاي ساده سازي است، بررسي نماييد.