## Slide 1: مدار منطقی
فرهادي
پاییز 92

## Slide 2: - رئوس مطالب
  جمع کننده
  تفریق کننده
  افزاینده-کاهنده
  جمع کننده با رقم پیش بینی شده
  ضرب کننده
  مقایسه کننده

## Slide 3: -Full Adder و Half Adder
Full Adder (تمام جمع کننده) : يك مدار تركيبي با سه ورودي و دو خروجي است كه دو بيت داده و يك رقم نقلي را با هم جمع كرده و حاصل جمع و رقم نقلي را محاسبه مي كند.
Half Adder (نیم جمع کننده) : يك مدار تركيبي با دو ورودي و دو خروجي است كه دو بيت دودويي را با هم جمع كرده و حاصل جمع و رقم نقلي را محاسبه مي كند.

## Slide 4: - روش جمع كردن دو عدد بصورت دستي
قواعد جمع اعداد دودوئي به صورت زير است:
1+1=0 1+0=1 0+1=1 0+0=0
دو عدد دودوئي همانند اعداد دهدهي از راست به چپ رقم به رقم جمع مي شوند.
1 1 1 0 رقم نقلي ورودي
1 0 1 1 جمع شونده
+ 1 1 1 0 جمع كننده
1 1 0 0 1حاصل جمع
The initial carry
in is implicitly 0
با ارزش ترين بيت
كم ارزش ترين بيت

## Slide 5: - جمع دو بيت
براي ساخت يك تمام جمع كننده ابتدا بايد يك نيم جمع كننده كه فقط 2 بيت را جمع مي كند ساخته شود. در اين نيم جمع كننده دو بيت حاصلجمع وجود دارد كه يكي Sum وديگري Carry out رقم نقلي خروجي ناميده مي شود.
در زير جدول صحت، دياگرام منطقي و روابط منطقي ميان متغيرهاي ورودي/خروجي نمايش داده شده است.
x | y | C | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
S=x′y+xy′
C=xy

## Slide 6: - طراحي نيم‌جمع كننده (H.A)
نيم‌جمع كننده مداري است كه دو بيت ورودي و دو خروجي دارد.
دو صورت متفاوت پياده‌سازي مدار نيم‌جمع كننده

## Slide 7: - جمع سه بيت
اما چيزي كه واقعاً لازم است جمع سه بيت است.
يك بيت آن مربوط به جمع كننده، يك بيت جمع شونده و يك بيت رقم نقلي ورودي است.
1 0 1
1 0 1 1
+ 1 1 1 0
1
1 0 0 0 1

## Slide 8: - طراحي تمام‌جمع‌كننده
تمام‌جمع كننده مداري است كه عمل جمع را بين دو بيت انجام مي‌دهد با اين احتمال كه ممكن است يك بيت نقلي از مرحلة قبل باشد. بنابراين مدار سه ورودي و دو خروجي دارد.
جدول درستي و توابع بولي آن بصورت زير است:
S=x′yz+ x′yz′+xy′z′+xyz
C=xy+xz+yz

## Slide 9: - جمع کننده کامل به فرم SOP
S=x′yz+ x′yz′+xy′z′+xyz
C=xy+xz+yz

## Slide 10: -Full-adder circuit
2 gate delays
C

## Slide 11: -Full-adder circuit
C

## Slide 12: - رابطة تمام جمع‌كننده
يك تمام جمع كننده، سه بيت را جمع ميكند و دو بيت خروجي شامل يک بيت حاصل جمع(S) و رقم نقلي خروجي(Cout ) را توليد مي كند.
S = m(1,2,4,7)
= X’ Y’ Cin + X’ Y Cin’ + X Y’ Cin’ + X Y Cin
= X’ (Y’ Cin + Y Cin’) + X (Y’ Cin’ + Y Cin)
= X’ (Y  Cin) + X (Y  Cin)’
= X  Y  Cin
Cout = m(3,5,6,7)
= X’ Y Cin + X Y’ Cin + X Y Cin’ + X Y Cin
= (X’ Y + X Y’) Cin + XY(Cin’ + Cin)
= (X  Y) Cin + XY

## Slide 13: - پیاده سازی جمع کننده کامل با دو نیم جمع کننده

## Slide 14: - پیاده سازی جمع کننده کامل با دو نیم جمع کننده
همانطور كه از عبارت قبلي مشخص است با استفاده از دو نيم جمع كننده مي توان يك تمام جمع كننده طراحي كرد.
S = X  Y  Cin
Cout = (X  Y) Cin + XY

## Slide 15: - پیاده سازی جمع کننده کامل با دو نیم جمع کننده
يك Full adder را ميتوان توسط دو عددHalf adder طراحي كرد.
H.A
H.A
Xi
Yi
Si
Ci-1
s
s
c
c
Ci-1

## Slide 16: - طراحي نیم ‌تفريق كننده(H.S)
نيم تفريق كننده مداري است كه عمل تفريق را بين دو بيت انجام مي‌دهد. بنابراين مدار دو ورودي و دو خروجي دارد.
جدول درستي و توابع بولي آن بصورت زير است:
x | y | B | D
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0
D=x′y+xy′
B=x′y
نكته: توابع بدست آمده مشابه حالت نيم‌جمع‌كننده است با اين تفاوت كه در تابع B متغير x′ بكار رفته است ولي در تابع C متغير x استفاده مي‌شود.

## Slide 17
تمام تفريق كننده مداري است كه عمل تفريق را بين دو بيت انجام مي‌دهد با اين احتمال كه ممكن است يك 1 از مرحلة پايين‌تر قرض گرفته شده باشد. بنابراين مدار سه ورودي و دو خروجي دارد.(z رقم قرضی مرحله پايينتر)
جدول درستي و توابع بولي آن بصورت زير است:
- طراحي تمام ‌تفريق كننده(F.S)
x | y | z | B | D
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
D=x′y′z+ x′yz′+xy′z′+xyz
B=x′y+x′z+yz
روابط بدست آمده براي D و B مشابه همان روابط S و C هستند كه براي تمام جمع‌كننده هم بدست آمده است. تفاوت اين روابط تنها بين C و B است. در يكي x و در ديگري x′ بكار مي‌رود.

## Slide 18: -Full-adder circuit
2 gate delays

## Slide 19: - يك جمع كنندة چهار بيتی
با استفاده از چهار تمام جمع كننده در كنار يكديگر مي توان يك جمع كننده 4بيتي ساخت.
در يك جمع كننده چهاربيتي در مجموع نه بيت ورودي وجود دارد:
  دو عدد 4 بيتي كه قرار است جمع شوند. (A3A2A1A0 و B3B2B1B0)
  يك رقم نقلي ورودي اوليه CIN
در اين جمع كننده چهاربيتي، پنج خروجي وجود دارد:
  چهار بيت حاصل جمع S3S2S1S0 و يك بيت نقلي خروجي COUT
برای جمع دو عدد n بیتی می توان n جمع کننده را بطور سری، بهم متصل نمود.(جمع کننده موج گونه)

## Slide 20: - يك جمع كنندة چهار بيتی
0 | 1 | 1 | 0 | Ci
0 | 0 | 1 | 1 | Ai
0 | 0 | 1 | 1 | Bi
0 | 1 | 1 | 0 | Si
0 | 0 | 1 | 1 | Ci+1

## Slide 21: - طراحي سلسله مراتبي جمع‌كننده
اگر دقت كنيد متوجه مي شويد كه رقم نقلي ورودي در جمع دو عدد 4 بيتي برابر با 0 مي باشد. چه لزومي دارد كه رقم نقلي ورودي در جمع كننده 4 بيتي وجود داشته باشد؟
دليل استفاده از رقم نقلي ورودي توليد جمع كننده هاي بزرگتر (8بيتي، 12بيتي و...) با استفاده از جمع كننده هاي 4 بيتي مي باشد.
به عنوان مثال روش ساخت جمع كننده هاي 8 بيتي با استفاده از جمع كننده هاي 4 بيتي به صورت زير است:
    رقم نقلي ورودي Cin=0 قرار داده مي شود.
    Cout مربوط به جمع كننده 4 بيت كم ارزشتر وارد Cin جمع كنندة 4-بيت با ارزش بالاتر مي شود.

## Slide 22
- ساخت يك جمع كننده 8بيتي توسط جمع كننده هاي 4بيتي
روش ساخت جمع كننده هاي 8 بيتي با استفاده از جمع كننده هاي 4 بيتي به صورت زير است:
    رقم نقلي ورودي Cin=0 قرار داده مي شود.
    Cout مربوط به جمع كننده 4 بيت كم ارزشتر وارد Cin جمع كنندة 4-بيت با ارزش بالاتر مي شود.

## Slide 23
-Iterative Combinational Circuit

## Slide 24
- خطای سرريز (Over flow)
در جمع اعداد بدون علامت، رخداد سرریز، همان رقم نقلی(Carry) است.
در جمع و تفریق اعدا علامت دار، سرریز در دو هنگام ممکن است رخ دهد: جمع دو عدد مثبت یا جمع دو عدد منفی.
تشخیص رخداد سرریز:
  راه اول : اگر حاصلجمع دو عدد مثبت عددی منفی شود و یا جمع دو عدد منفی، عددی مثبت
  راه دوم : در صورتی که دو رقم نقلی آخر نامساوی باشند.
اگر در جمع خطای سرریز رخ داد، باید جمع را در قالب بزرگتری انجام دهیم.

## Slide 25: - نكات سريزي
اگر دو عدد n بیتی را جمع نموده و حاصل n+1 بیتی شود گوییم سرريزی (overflow) اتفاق افتاده است.
به طور كلي سرريزی براي اعداد بدون علامت (SM) دودویي زماني رخ مي دهد كه cout=1 باشد. ولی در سیستم مکمل دو (علامتدار) رقم نقلی نشان دهنده سرریزی نیست.
  سرریزی زمانی رخ می دهد که جمع دو عدد مثبت، منفی و جمع دو عدد منفی، مثبت گردد.
هنگامي كه سرريز اتفاق مي افتد ديگر حاصلجمع، بدون بيت سرريز معتبر نيست.

## Slide 26: - سرریز(Overflow)
سرریز وقتی اتفاق می افتد که دو عدد n بیتی را جمع (تفریق) کنیم و نتیجه به n+1 بیت نیاز داشته باشد.
  اگر v=0 یعنی سرریز نداریم و نتیجه درست است.
  اگر v=1 یعنی سرریز داریم و بیت n+1 بیت علامت است.

## Slide 28: - تفریق کننده دودویی
با استفاده از تکنیک مکمل گیری می توان عمل تفریق را انجام داد.
  ابتدا محاسبه مکمل 2 مفروق منه
  سپس انجام جمع باینری
محاسبه مکمل یک:
  تمام ارقام را معکوس می کنیم یعنی 0 ها را به 1 و 1 ها را به 0 تبدیل می کنیم.
محاسبه مکمل دو:
  روش اول: تمام ارقام بعد از اولین 1 از سمت چپ را معکوس می کنیم.
  روش دوم: محاسبه مکمل 1 و سپس جمع با عدد یک

## Slide 29: - طراحي افزاينده-كاهندة در یک مدار
با توجه به شباهت روابط تمام ‌جمع‌كننده و تمام ‌تفريق‌كننده، تنها تفاوت آنها بين C وB است. در يكي x و در ديگري x′ بكار مي‌رود.
از اين مدار هم مي‌توان براي جمع دو عدد استفاده كرد و هم براي تفريق آنها كاربرد دارد. در سیستم مکمل دو، می توان جمع و تفریق را در یک مدار پیاده سازی نمود. (عمل تفریق با استفاده از مکمل گیری و جمع نیز امکان پذیر است.)
از آنجا كه ورودي‌ها اعداد چهار بيتي هستند از چهار تمام جمع كننده استفاده مي‌كنيم. خروجي هاي مدار يك عدد چهار بيتي و رقم نقلي(قرضي) و سرريز مي‌باشند.

## Slide 30: - Subtractor
As we saw before, one of the features of the 2’s complement system was that the addition and subtraction processes were very much the same. We can perform subtraction by simply inverting the bits of one operand and setting the carry in bit of the operation to 1.

## Slide 31: - Adder/Subtractor
In order to be able to use one package for both addition and subtraction, we can use XOR gates as controllable inverters. These packages have the following structure:

## Slide 32: - جمع و تفریق کننده با ورودی کنترل
ورودی M کار مدار را کنترل می کند.

## Slide 33
براي M=0 مدار جمع‌كننده و براي M=1 مدار تفريق كننده است.
- طراحي افزاينده-كاهندة دوتايي

## Slide 34: -Ripple Carry Adder (RCA)
F.A
F.A
F.A
F.A
F.A
M
COUT
S7 S3 S2 S1 S0
b7 b3 b 2 b1 b 0
a7 a 3 a2 a1 a0
If M =0
If M =1
A+B
A-B or (A+B+1)
جمع كنندة با رقم نقلي منتشر شونده : چرا كه براي توليد رقم نقلي Cout و بيت حاصل جمع s7 بايد رقم نقلي Cin، A0 و B0 در طول مدار منتشر شوند.

## Slide 35: - تاخير گيت ها
در حالت طبيعي هر گيت براي توليد خروجي در صورت قرار گرفتن خروجي بر روي آن داراي مقداري تاخير است.
در يك مدار منطقي كه از گيت هاي متعدد در سطوح مختلف تشكيل شده است محاسبه تاخير كل (يعني از زماني كه سيگنالهاي ورودي بر روي پايه هاي ورودي قرار ميگيرند تا زماني كه خروجي نهايي توليد مي شود) مشكل مي باشد.
براي محاسبه ي تاخير كل از نمودار زماني استفاده مي شود.
x
x’
1
0
تاخير گيت

## Slide 36: - انتشار رقم نقلی
جمع موازی بدین معناست که تمام بیتها بطور همزمان برای محاسبه نتیجه آماده هستند.
اما، ورودی رقم نقلی هر مرحله به مرحله قبل وابسته است.
بطور کلی تاخیر انتشار از فرمول زیر پیروی می کند:
تاخیر انتشار = تاخیر انتشار یک گیت x تعداد سطحهای مدار

## Slide 37: - تأخير بيت نقلي در جمع كننده
جمع كننده با رقم نقلي منتشر شونده بسيار كند است.
يك مسير طولاني از ورودي هاي A0، B0 و Cin تا خروجي هاي Cout و s7 وجود دارد.
براي يك جمع كننده با رقم نقلي منتشر شونده nبيتي طولاني ترين مسير داراي 2n+1 گيت است.
تصور كنيد كه يك جمع كننده 64بيتي داراي طولاني ترين مسير 129 گيتي است.

## Slide 38: - انتشار رقم نقلی
تاخیر انتشار C در یک جمع کننده کامل 4 بیتی چقدر است؟
جمع دو عدد 4بيتي در 5 مرحله انجام مي گيرد.

## Slide 39: - يك جمع كننده 4-بيتي با رقم نقلي منتشر شونده
تاخير براي توليد حاصل جمع نهايي در جمع كننده هاي با رقم نقلي منتشر شونده بسيار زياد است.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 40: - انتشار رقم نقلی
در جمع کننده، تاخیر انتشار یک عامل محدود کننده برای سرعت مدار بود.
متداولترین شیوه برای کاهش تاخیر انتشار رقم نقلی، استفاده از یک جمع کننده موازی به اسم carry lookahead است.

## Slide 41: - روشي سريع براي محاسبه بيت نقلي
به جاي انتظار براي انتشار رقم نقلي خروجي از تمام سطوح قبلي مي توان براي كم كردن تاخير، رقم نقلي را از قبل محاسبه كرد.
براي انجام اينكار ابتدا دو تابع را به صورت زير محاسبه مي كنيم.
تابع gi داراي مقدار یک است هر گاه يك رقم نقلي خروجي از تمام جمع كننده سطح i توليد شود. (يعني زماني كه Ai و Bi هر دو یک بودند).
gi = AiBi
  تابع منتشركننده pi زماني داراي مقدار یک است كه رقم نقلي ورودي داراي مقدار یک باشد. (يعني Ai=1 ویا Bi=1 ولي نه هر دوي آنها)
pi = Ai  Bi
gi
pi
ci+1= gi + pici

## Slide 42: - محاسبة رقم نقلي خروجي نهايي با استفاده از توابع gi وpi
براي محاسبه رقم نقلي خروجي بر حسب ورودي هاي A(0-3)وB(0-3) و رقم نقلي ورودي Cin با استفاده از توابع gi وpi، مراحل زير را دنبال مي كنيم. عبارات ذیل به صورت جمع ضربها مي باشد. بنابراين مي توان با استفاده از دو سطح گيت آنها را پياده سازي كرد.
c1 = g0 + p0c0
c2 = g1 + p1c1
= g1 + p1(g0 + p0c0)
= g1 + p1g0 + p1p0c0
c3 = g2 + p2c2
= g2 + p2(g1 + p1g0 + p1p0c0)
= g2 + p2g1 + p2p1g0 + p2p1p0c0
c4 = g3 + p3c3
= g3 + p3(g2 + p2g1 + p2p1g0 + p2p1p0c0)
= g3 + p3g2 + p3p2g1 + p3p2p1g0 + p3p2p1p0c0
ci+1= gi + pici
gi
pi

## Slide 43: - مولد Carry Lookahead

## Slide 44: - جمع كننده 4بيتي با رقم نقلي پيش بيني شده
“carry-out”, not “c-zero”

## Slide 45: - جمع كننده هاي با رقم نقلي پيش بيني شده
به مدار طراحي شدة فوق يك جمع كننده با رقم نقلي پيش بيني شده مي گويند.
با اضافه كردن گيت هاي اضافي تعداد سطوح مدار را به دو كاهش داديم و سرعت آنرا افزايش داديم.
مي توان با استفاده از جمع كننده هاي با رقم نقلي پيش بيني شده، جمع كننده‌هاي بزرگتر با همان روش قبلي توليد كرد.
جمع كننده هاي با رقم نقلي پيش بيني شده، چقدر سريع تر از جمع كننده هاي با رقم نقلي منتشر شونده هستند؟
  براي يك جمع كننده چهار بيتي طولاني ترين مسير برای تولید نقلی داراي سه سطح گيت است. در صورتي كه براي جمع كننده با رقم نقلي منتشر شونده، طولاني ترين مسير داراي نه سطح گيت است.

## Slide 46: - جمع كننده هاي با رقم نقلي پيش بيني شده
تاخير يك جمع كننده با رقم نقلي پيش بيني شونده در عملیات آبشاری بصورت لگاريتمي رشد مي‌كند در حالي كه تاخير در جمع كننده هاي با رقم نقلي منتشر شونده بصورت خطي.
نتيجه اينكه جمع كننده هاي با رقم نقلي منتشر شونده طراحي ساده اي دارند، اما كندترند. درحالي كه جمع كننده هاي با رقم نقلي پيش بيني شونده سريع ترند اما درعوض طراحي بسيار پيچيده تر از جمع كننده هاي با رقم نقلي منتشر شونده دارند.

## Slide 47: -Adders Chip
74283: This adder does addition using the carry look ahead method but this isn’t the case when cascading these packages.

## Slide 48
ضرب به روش معمولی :
1 1 1 0
0 1 0 1
*
1 1 1 0
0 0 0 0
1 1 1 0
0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0
ضرب به روش جمع های متوالی :
1 1 1 0
1 1 1 0
1 1 1 0
1 1 1 0
1 1 1 0
1 0 0 0 1 1 0
+
- ضرب باینری

## Slide 49: - ضرب کننده (Multiplier)
ضرب كننده ها را مي توان از روي جمع كننده ها ساخت.
ضرب دو عدد يك بيتي همان AND دو بيت است.
1 1 0 1 مضروب فيه
x 0 1 1 0 مضروب
0 0 0 0 partial product
1 1 0 1
1 1 0 1
+ 0 0 0 0
1 0 0 1 1 1 0 حاصل ضرب
از آنجايي كه مضروب هميشه اعداد0و1هستند، نتيجه همواره 0000 و يا مضروب فيه خواهد شد.

## Slide 50
گيتهاي and حاصلضرب جزئي(partial product) را توليد مي كنند.
براي يك ضرب كنندة دوبيتي ما بايد از دو نيم جمع كننده استفاده كنيم.
در اينجا c(0-3) حاصل ضرب نهايي هستند و نه رقم هاي نقلي.

## Slide 51: - ضرب کننده (Multiplier)
ضرب باينري را مي شود مثل ضرب اعداد دهدهي انجام داد.
براي ضرب مضروب B در A ، از کم ارزش ترين بيت مضروب شروع کنيد و آنرا در A ضرب کنيد. ضربهاي ارقام بعدي B را يک واحد به چپ شيفت دهيد و اعداد بدست آمده را با هم جمع کنيد.

## Slide 52: - نکاتی در مورد ضرب کننده (Multiplier)
توجه كنيد كه يك ضرب كنندة چهاربيتي حداكثر يك نتيجة هشت بيتي توليد مي كند. بنابراين در مواردي كه جواب كوچكتر از هشت بيت باشد، مي توان:
  هر 8-بيت را حفظ کرد.
  ويا، با دور ريختن بيت هاي اضافي فقط وجود سرريز را بررسي نمود.
در حالت كلي وقتي يك عدد m-بيتي را در يك عدد n-بيتي ضرب مي كنيم:
    حاصل ضرب جزئي(partial product)توليد مي شود.
    به n-1 جمع كننده نياز داريم كه هر كدام از آنها بايد توانايي جمع m بيت را داشته باشند.

## Slide 53: - ضرب کننده چهار بیتی

## Slide 54: - ضرب کننده 3 بیت در 4 بیت

## Slide 55: - مقايسه گر (comparator)
مقايسه گر قطعه اي محاسباتي است كه اندازه نسبي دو عدد دودويي را معين مي كند.
در يك مقايسه گر، سه تصميم در مورد دو كلمه انجام و در خروخي ها قرار مي گيرند. يعني A>B , A<B , A=B اگر
B
A
E
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
G
L
1
0
0
1

## Slide 56: -Equality Comparators
1-bit comparator
4-bit comparator
EQ_L

## Slide 57
مقايسه گر
2
2
A
B
F1 , A<B
F2 , A=B
F3 , A>B
F1 =1, If A<B
F2 =1, If A=B
F3 =1, If A>B
مقايسه گري طراحي كنيد كه دو كلمه و را در كد دودويي مقايسه كند.
B=(B1B0) 2
A=(A1A0) 2
F2=A1A0 B1B0+ A1A0 B1B0+ A1A0B1 B0+A1A0B1B0
For (A1A0)2 < (B1B0)2
For (A1A0)2 = (B1B0)2
F3=A1B1+A1B1B0+A1A0B0
For (A1A0)2 > (B1B0)2
F1= A1 B1+ A1A0 B0+ A0 B1B0

## Slide 58
A0
A1
F2 F3
F1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
B1
B0
0 1 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 0 0
0 0 1
0 0 1
0 1 0
1 0 0
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 1 0
1
1
1
1
1
1
00 01 11 10
01
00
11
10
1
1
1
1
1
00 01 11 10
01
00
11
10
1
1
1
1
1
00 01 11 10
01
00
11
10
F1, A<B
F2 ,A=B
F3, A>B

## Slide 59: - مقايسه گر (comparator)
F3
F1
F2
A0
B0
B1
A1

## Slide 60: - جلسه آینده
  ديکدر
  Seven Segment